| Part No. | Package | Type | Vds | Vgs(±) | ID | PD(W) | Rds(on) / m Ohm max | Vgs(th)/typ | Ciss/pF | Coss/pF | Crss/pF | Qg/nC | Qgd/nC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V |  |  |  |  | 10v | 4.5v |  |
| SDM4410 | SOP8 | Single-N | 30 | 20 | 10.0 | 2.5 | 13.5 | 20 |  |  | 1.5 | 1826 | 350 | 250 | 33.2 | 17.1 | 5.5 |
| STM4410A | SOP8 | Single-N | 30 | 20 | 10.0 | 2.5 | 9.5 | 21 |  |  | 1.7 | 1500 | 380 | 240 | 30.5 | 15 | 8 |
| SDM4800 | SOP8 | Single-N | 30 | 20 | 7.0 | 2.5 | 18.5 | 33 |  |  | 1.6 | 950 | 420 | 110 | 25.2 | 6 | 4.8 |
| STM4800A | SOP8 | Single-N | 30 | 20 | 8.2 | 2.5 | 18.5 | 33 |  |  | 1.6 | 750 | 185 | 85 | 14 | 7.2 | 2.7 |
| SDM40N02 | SOP8 | Single-N | 20 | 12 | 3.8 | 2.5 |  | 44 | 55 |  | 0.7(min) | 710 | 300 | 80 |  | 12 | 2 |
| SDM4884 | SOP8 | Single-N | 30 | 20 | 11.0 | 2.5 | 10.5 | 16.5 |  |  | 1.5 | 2200 | 850 | 170 | 53.6 | 24.9 | 8 |
| STM4884A | SOP8 | Single-N | 30 | 20 | 12.0 | 2.5 | 7 | 11 |  |  | 1.6 | 3150 | 680 | 510 | 65 | 30.5 | 13 |
| STM7820 | SOP8 | Single-N | 25 | 20 | 8.0 | 2.5 | 15 | 30 |  |  | 1.8 | 960 | 240 | 140 | 18.1 | 9.2 | 4.9 |
| STM7821 | SOP8 | Single-N | 25 | 20 | 10.0 | 2.5 | 9.5 | 20 |  |  | 1.8 | 1480 | 435 | 275 | 30.5 | 15.3 | 6.7 |
| STM7822 | SOP8 | Single-N | 25 | 16 | 14.0 | 2.5 | 6.5 | 7.5 |  |  | 1.0 | 3725 | 663 | 494 | 87.4 | 45.2 | 14.3 |
| STM7822A | SOP8 | Single-N | 25 | 16 | 14.0 | 2.5 | 7 | 9 |  |  | 1.2 | 3640 | 550 | 420 | 73.9 | 36.2 | 9.9 |
| STM9410 | SOP8 | Single-N | 30 | 20 | 6.3 | 2.5 | 32 | 55 |  |  | 1.7 | 830 | 140 | 100 | 17 | 8 | 3 |
| STM9410A | SOP8 | Single-N | 30 | 20 | 6.6 | 2.5 | 28 | 56 |  |  | 1.7 | 630 | 170 | 110 | 13.5 | 7.1 | 2.8 |
| STM9433 | SOP8 | Single-P | -18 | 12 | -5 | 2.5 |  | 50 | 80 |  | -0.96 | 995 | 150 | 87 |  | 9.6 | 2.8 |
| STM9435 | SOP8 | Single-P | -30 | 20 | -4.8 | 2.5 | 55 | 85 |  |  | -1.5 | 582 | 125 | 86 | 11.7 | 5.7 | 2.9 |
| SDM9435A | SOP8 | Single-P | -30 | 20 | -5 | 2.5 | 50 | 90 |  |  | -1.5 | 860 | 470 | 180 | 15 | 8.7 | 4 |
| STM4431 | SOP8 | Single-P | -30 | 20 | -5.3 | 2.5 | 45 | 60 |  |  | -1.5 | 799 | 179 | 105 | 18.2 | 9 | 3.5 |
| STM4433 | SOP8 | Single-P | -30 | 20 | -6 | 2.5 | 35 | 50 |  |  | -1.7 | 638 | 217 | 79 | 20.1 | 10.4 | 5 |
| STM4433A | SOP8 | Single-P | -30 | 20 | -6 | 2.5 | 35 | 55 |  |  | -1.9 | 920 | 270 | 170 | 17.5 | 9.4 | 4.8 |
| SDM4435 | SOP8 | Single-P | -30 | 25 | -8.0 | 2.5 | 20 | 35 |  |  | -1.6 | 1199 | 362 | 137 | 33.6 | 17.3 | 8.1 |
| STM4437 | SOP8 | Single-P | -30 | 25 | -10.0 | 2.5 | 14 | 24 |  |  | -1.8 | 2963 | 641 | 276 | 60.5 |  | 13.7 |
| STM4437A | SOP8 | Single-P | -30 | 25 | -10.0 | 2.5 | 20 | 28 |  |  | -1.9 | 2530 | 635 | 445 | 44.6 |  | 11.5 |
| STM4439 | SOP8 | Single-P | -30 | 25 | -12 | 2.5 | 8.5 | 12 |  |  | -1.4(min) | 4591 | 996 | 409 | 84.3 | 42.4 | 16.2 |
| STM4439A | SOP8 | Single-p | -30 | 25 | -14 | 2.5 | 10 | 18 |  |  | -1.9 | 3625 | 980 | 705 | 65.5 | 32.6 | 17.5 |
| STM6375 | SOP8 | Single-P | -20 | 10 | -8 | 2.5 | 20 | 28 |  |  | -0.8 | 1932 | 550 | 115 | 30 | 7 | 5.8 |
| SDM9926 | SOP8 | Dual-N | 20 | 10 | 5.0 | 2.0 |  | 30@4V | 40 |  | 0.6(min) | 910 | 190 | 150 |  | 14 | 2.5 |
| STM6912 | SOP8 | Dual-N | 30 | 20 | 6.2 | 2.0 | 32 | 57 |  |  | 1.7 | 576 | 111 | 82 | 12.5 | 6.3 | 2.8 |
| STM6913 | SOP8 | Dual-N | 30 | 20 | 6.0 | 2.0 | 30 | 45 |  |  | 1.7 | 793 | 137 | 96 | 17.6 | 8.6 | 3.3 |
| STM6913A | SOP8 | Dual-N | 30 | 20 | 6.0 | 2.0 | 28 | 56 |  |  | 1.7 | 645 | 165 | 120 | 13.8 | 7.5 | 4 |
| STM6920 | SOP8 | Dual-N | 40 | 25 | 7.0 | 2.0 | 25 | 45 |  |  | 1.8 | 947 | 117 | 77 | 18.2 | 8.7 | 3.3 |
| STM6920A | SOP8 | Dual-N | 40 | 20 | 5.0 | 2.0 | 35 | 62 |  |  | 1.8 | 759 | 92 | 70 | 15.9 | 7.6 | 4.8 |
| STM6930 | SOP8 | Dual-N | 55 | 25 | 4.8 | 2.0 | 45 | 65 |  |  | 1.9 | 900 | 80 | 60 | 19 | 9 | 4.5 |
| STM8206 | SOP8 | Dual-N | 20 | 10 | 7.5 | 2.0 |  | 20 | 30 |  | 0.8 | 1303 | 277 | 222 |  | 19.6 | 4.8 |
| STM6930A | SOP8 | Dual-N | 55 | 20 | 4.8 | 2.0 | 50 | 75 |  |  | 1.8 | 620 | 80 | 33 | 12.95 | 7.2 | 3.9 |
| SDM4953 | SOP8 | Dual-P | -30 | 20 | -4.6 | 2.0 | 53 | 95 |  |  | -1.5 | 860 | 470 | 180 | 15 | 8.9 | 4 |
| STM4952 | SOP8 | Dual-P | -20 | 12 | -5.2 | 2.0 |  | 50 | 80 |  | -0.85 | 994 | 181 | 106 |  | 9.5 | 1.8 |
| STM4953 | SOP8 | Dual-P | -30 | 20 | -4.5 | 2.0 | 55 | 85 |  |  | -1.5 | 550 | 129 | 89 | 12.7 | 8.1 | 2.5 |
| STM4963 | SOP8 | Dual-P | -30 | 20 | -5.0 | 2.0 | 45 | 60 |  |  | -1.5 | 709 | 176 | 86 | 18.7 | 9.6 | 3.7 |
| STM4973 | SOP8 | Dual-P | -30 | 20 | -6 | 2.0 | 35 | 50 |  |  | -1.7 | 1130 | 210 | 130 | 21 | 10.5 | 4 |
| STM4532 | SOP8 (N+P pair) | N | 30 | 20 | 5.5 | 2.0 | 40 | 50 |  |  | 0.8(min) | 510 | 155 | 127 |  | 9.3 | 3.2 |
|  |  | P | -30 | 20 | -4.5 | 2.0 | 55 | 85 |  |  | -1.5 | 393 | 116 | 45 | 15.6 | 7.3 | 3.3 |
| STM8301 | SOP8 (N+P pair) | N | 30 | 20 | 7.0 | 2.0 | 25 | 42 |  |  | 1.6 | 792 | 133 | 87 | 13.6 | 6.8 | 3.5 |
|  |  | P | -30 | 20 | -4.5 | 2.0 | 60 | 80 |  |  | -1.5 | 586 | 122 | 78 | 11.2 | 5.4 | 2.7 |
| STM8303 | SOP8 (N+P pair) | N | 30 | 20 | 6.5 | 2.0 | 32 | 48 |  |  | 1.4 | 511 | 110 | 76 | 11.5 | 6.1 | 3.1 |
|  |  | P | -30 | 20 | -5.3 | 2.0 | 45 | 60 |  |  | -1.5 | 713 | 168 | 110 | 14.8 | 7.4 | 3.7 |
| STM8305 | SOP8 (N+P pair) | N | 30 | 20 | 7.0 | 2.0 | 25 | 40 |  |  | 1.5 | 630 | 170 | 105 | 13.3 | 7.2 | 3.6 |
|  |  | P | -30 | 20 | -5.3 | 2.0 | 45 | 60 |  |  | -1.5 | 770 | 180 | 110 | 14 | 7.2 | 3.2 |
| SDM8401 | SOP8 (N+P pair) | N | 30 | 20 | 7.2 | 2.0 | 21 | 32 |  |  | 1.5 | 950 | 420 | 110 | 25.2 | 12.1 | 4.8 |
|  |  | P | -30 | 20 | -4.5 | 2.0 | 53 | 95 |  |  | -1.5 | 860 | 457 | 140 | 15 | 8 | 4 |
| STM8401 | SOP8 (N+P pair) | N | 30 | 20 | 7.0 | 2.0 | 25 | 40 |  |  | 1.5 | 848 | 152 | 104 | 17.6 | 8.5 | 3.2 |
|  |  | P | -30 | 20 | -4.5 | 2.0 | 55 | 85 |  |  | -1.5 | 591 | 129 | 89 | 13.2 | 6.3 | 3.3 |
| STM8402 | SOP8 (N+P pair) | N | 30 | 20 | 6.2 | 2.0 | 32 | 57 |  |  | 1.7 | 521 | 83 | 61 | 13.6 | 9.6 | 2.9 |
|  |  | P | -30 | 20 | -5.0 | 2.0 | 45 | 60 |  |  | -1.5 | 626 | 166 | 72 | 17.6 | 8.9 | 3.2 |
| STM8403 | SOP8 (N+P pair) | N | 30 | 20 | 7.2 | 2.0 | 21 | 32 |  |  | 1.5 | 905 | 147 | 121 | 19.1 | 9.6 | 4 |
|  |  | P | -30 | 20 | -4.5 | 2.0 | 53 | 95 |  |  | -1.5 | 676 | 155 | 79 | 18 | 9.3 | 3.6 |
| STM8405 | SOP8 (N+P pair) | N | 30 | 22 | 7.0 | 2.0 | 25 | 40 |  |  | 1.5 | 765 | 145 | 96 | 14.1 | 6.2 | 4.1 |
|  |  | P | -30 | 22 | -5.0 | 2.0 | 45 | 60 |  |  | -1.5 | 721 | 154 | 92 | 13.8 | 7.3 | 4.3 |
| STM8450 | SOP8 (N+P pair) | N | 40 | 20 | 5.0 | 2.0 | 35 | 60 |  |  | 2.0 | 910 | 130 | 95 | 18.3 | 9 | 4.2 |
|  |  | P | -40 | 20 | -4.0 | 2.0 | 45 | 60 |  |  | -1.5 | 1128 | 182 | 110 | 20.5 | 9.8 | 3.9 |
| STM8450A | SOP8 (N+P pair) | N | 40 | 20 | 5.0 | 2.0 | 35 | 62 |  |  | 2.0 | 800 | 150 | 98 | 15.3 | 7.7 | 3.9 |
|  |  | P | -40 | 20 | -4 | 2.0 | 47 | 65 |  |  | -1.5 | 1090 | 205 | 125 | 19.9 | 9.8 | 4.2 |
| STM8500 | SOP8 (N+P pair) | N | 55 | 20 | 4.5 | 2.0 | 50 | 75 |  |  | 2.0 | 900 | 80 | 60 | 19 | 9.5 | 3.6 |
|  |  | P | -55 | 20 | -3 | 2.0 | 110 | 145 |  |  | -1.6 | 970 | 60 | 40 | 20 | 9 | 3 |
| STM8500A | SOP8 (N+P pair) | N | 55 | 20 | 4.5 | 2.0 | 60 | 95 |  |  | 2.0 | 645 | 77 | 45 | 11.9 | 6.2 | 3 |
|  |  | P | -55 | 20 | -3 | 2.0 | 110 | 145 |  |  | -1.6 | 705 | 77 | 46 | 13.2 | 6.5 | 2.5 |
| SDM8958 | SOP8 (N+P pair) | N | 30 | 20 | 6.2 | 2.0 | 32 | 50 |  |  | 1.8 | 510 | 235 | 56 | 13 | 6 | 2 |
|  |  | P | -30 | 20 | -4.6 | 2.0 | 52 | 90 |  |  | -1.7 | 860 | 470 | 180 | 15 | 8.7 | 4 |
| STM4512 | SOP8 (N+P pair) | N | 30 | 20 | 5.0 | 2.0 | 50 | 90 |  |  | 1.6 | 285 | 140 | 75 | 7 | 4.1 | 1.6 |
|  |  | P | -30 | 20 | -4.5 | 2.0 | 60 | 85 |  |  | -1.4 | 500 | 125 | 90 | 10.2 | 5.3 | 2.8 |
| SDP55N02 | TO-220 | Single-N | 20 | 12 | 32.0 | 75.0 |  | 19 |  |  | 1.0 | 1100 | 600 | 180 | 18.2 |  | 2.2 |
| STP3055L2 | TO-220 | Single-N | 20 | 12 | 18.0 | 50.0 |  | 40 | 60 |  | 1.0 | 800 | 205 | 165 | 14.7 | 11.6 | 3.6 |
| SDP55N03L | TO-220 | Single-N | 30 | 20 | 50.0 | 75.0 | 14 | 23 |  |  | 1.5 | 930 | 340 | 120 | 26.1 | 13.7 | 4.6 |
| SDP60N03L | TO-220 | Single-N | 30 | 20 | 56.0 | 75.0 | 11 | 19 |  |  | 1.5 | 1200 | 550 | 160 | 34.1 | 18.7 | 7 |
| SDP65N03L | TO-220 | Single-N | 30 | 20 | 62.0 | 75.0 | 9 | 15 |  |  | 1.5 | 1350 | 625 | 190 | 41 | 20.5 | 5.8 |
| SDP75N03L | TO-220 | Single-N | 30 | 20 | 70.0 | 75.0 | 7 | 11 |  |  | 1.5 | 1900 | 960 | 320 | 61 | 32 | 11 |
| SDP85N03L | TO-220 | Single-N | 30 | 20 | 83.0 | 75.0 | 5 | 7.5 |  |  | 1.5 | 3800 | 1750 | 390 | 95.2 | 45 | 5.6 |
| SDB55N02 | TO-263 (DD-PAK) | Single-N | 20 | 12 | 32.0 | 75.0 |  | 19 |  |  | 1.0 | 1100 | 600 | 180 | 18.2 |  | 2.2 |
| SDB55N03L | TO-263 (DD-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 50.0 | 75.0 | 14 | 23 |  |  | 1.5 | 930 | 340 | 120 | 26.1 | 13.7 | 4.6 |
| SDB60N03L | TO-263 (DD-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 56.0 | 75.0 | 11 | 19 |  |  | 1.5 | 1200 | 550 | 160 | 34.1 | 18.7 | 7 |
| SDB65N03L | TO-263 (DD-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 62.0 | 75.0 | 9 | 15 |  |  | 1.5 | 1350 | 625 | 190 | 41 | 20.5 | 5.8 |
| SDB75N03L | TO-263 (DD-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 70.0 | 75.0 | 7 | 11 |  |  | 1.5 | 1900 | 960 | 320 | 61 | 32 | 11 |
| SDB85N03L | TO-263 (DD-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 83.0 | 75.0 | 5 | 7.5 |  |  | 1.5 | 3800 | 1750 | 390 | 95.2 | 45 | 5.6 |
| STB3055L2 | TO-263 (DD-PAK) | Single-N | 20 | 12 | 18.0 | 50.0 |  | 40 | 60 |  | 1.0 | 800 | 205 | 165 | 14.7 | 11.6 | 3.6 |
| SDD3055L2 | TO-251 (I-PAK) | Single-N | 20 | 12 | 15.0 | 50.0 |  | 60 | 70 |  | 0.7(min) | 705 | 280 | 65 | 25 | 9.3 | 2 |
| SDD30N02 | TO-251 (I-PAK) | Single-N | 20 | 12 | 25.0 | 50.0 |  | 20 |  |  | 1.0 | 1385 | 595 | 145 |  | 18 | 5.3 |
| SDD30N03L | TO-251 (I-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 39.0 | 50.0 | 12 | 20 |  |  | 1.5 | 1200 | 530 | 150 | 34.4 | 17.1 | 7.7 |
| SDD40N03L | TO-251 (I-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 42.0 | 50.0 | 10 | 16 |  |  | 1.5 | 1375 | 670 | 200 | 40 | 19.5 | 5.3 |
| SDD50N03L | TO-251 (I-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 47.0 | 50.0 | 8 | 12 |  |  | 1.5 | 1750 | 950 | 330 | 61.5 | 30.2 | 9.7 |
| STD9410 | TO-251 (I-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 24.0 | 50.0 | 32 | 57 |  |  | 1.7 | 599 | 110 | 81 | 13 | 6.8 | 3.1 |
| STD3030NL | TO-251 (I-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 30.0 | 50.0 | 18 | 36 |  |  | 1.7 | 872 | 196 | 105 | 15.3 | 7.5 | 4.2 |
| SDD9916 | TO-251 (I-PAK) | Single-N | 20 | 12 | 20.0 | 50.0 |  | 30 | 40 |  | 1.0 | 650 | 270 | 80 |  | 10 | 2.6 |
| SDD20N03L | TO-251 (I-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 35.0 | 50.0 | 15 | 32 |  |  | 1.5 | 930 | 400 | 120 | 26.5 | 13.5 | 5.4 |
| STD20N03L | TO-251 (I-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 28.0 | 50.0 | 23 | 39 |  |  | 1.5 | 614 | 83 | 61 | 17.8 | 8.8 | 3 |
| STD3055L2 | TO-251 (I-PAK) | Single-N | 20 | 12 | 18.0 | 50.0 | 40 | 45 |  |  | 1.2 | 614 | 151 | 116 | 18.9 | 8.9 | 2.4 |
| STD3055NL | TO-251 (I-PAK) | Single-N | 25 | 20 | 21.0 | 50.0 | 40 | 50 |  |  | 1.1 | 559 | 130 | 102 | 14.7 | 8.1 | 2.4 |
| STD3055L2-60 | TO-251 (I-PAK) | Single-N | 20 | 12 | 14.0 | 50.0 |  | 65 | 115 |  | 1.0 | 528 | 139 | 107 | 14.5 | 7.2 | 2.1 |
| STD9916L | TO-251 (I-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 25.0 | 50.0 | 30 | 40 |  |  | 1.0 | 813 | 127 | 98 | 18.7 | 9.3 | 3.2 |
| STD2240NL | TO-251 (I-PAK) | Single-N | 40 | 20 | 10.0 | 50.0 | 35 | 60 |  |  | 1.8 | 840 | 85 | 70 | 18.7 | 8.9 | 3.1 |
| STD1955NL | TO-251 (I-PAK) | Single-N | 55 | 20 | 10.0 | 50.0 | 55 | 80 |  |  | 1.9 | 635 | 75 | 50 | 12.8 | 7.1 | 3.8 |
| STD1224N | TO-251 (I-PAK) | Single-N | 24 | 12 | 12.0 | 50.0 |  | 80 | 130 |  | 1.2 | 528 | 139 | 107 | 14.5 | 7.2 | 2.1 |
| STD3525NL | TO-251 (I-PAK) | Single-N | 25 | 20 | 35.0 | 50.0 | 12.5 | 25 |  |  | 1.8 | 825 | 255 | 150 | 15.9 | 8.3 | 4.6 |
| STD4525NL | TO-251 (I-PAK) | Single-N | 25 | 20 | 45.0 | 50.0 | 7.5 | 15 |  |  | 1.8 | 1485 | 440 | 290 | 29.6 | 15.8 | 8 |
| STD6025NL | TO-251 (I-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 60.0 | 50.0 | 5.5 | 8 |  |  | 1.6 | 3270 | 590 | 420 | 59.6 | 28.3 | 12.6 |
| STD3055L | TO-251 (I-PAK) | Single-N | 25 | 16 | 12.0 | 50.0 | 70 | 95 |  |  | 1.1 | 240 | 97 | 68 | 5.9 | 3.2 | 0.8 |
| STD2555NL | TO-251 (I-PAK) | Single-N | 55 | 20 | 19.0 | 42.0 | 43 | 58 |  |  | 1.8 | 928 | 99 | 60 | 16.6 | 7.7 | 3.3 |
| STD4530NL | TO-251 (I-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 45.0 | 50.0 | 9.5 | 19 |  |  | 1.7 | 1443 | 346 | 202 | 27 | 13.6 | 7.1 |
| STD2640NL | TO-251 (I-PAK) | Single-N | 40 | 20 | 12.0 | 50.0 | 25 | 38 |  |  | 1.7 | 1136 | 118 | 80 | 20 | 9.67 | 4.79 |
| STD1030PL | TO-251 (I-PAK) | Single-P | -30 | 20 | -18.0 | 50.0 | 55 | 85 |  |  | -1.8 | 612 | 129 | 96 | 13 | 6.8 | 2.7 |
| STD1530PL | TO-251 (I-PAK) | Single-P | -30 | 20 | -20.0 | 50.0 | 45 | 60 |  |  | -1.5 | 809 | 174 | 101 | 18.8 | 9.5 | 3.2 |
| STD2040PL | TO-251 (I-PAK) | Single-P | -40 | 20 | -20.0 | 50.0 | 45 | 60 |  |  | -1.5 | 1115 | 200 | 125 | 19.5 | 9.4 | 2.8 |
| STD1255PL | TO-251 (I-PAK) | Single-P | -55 | 20 | -12 | 50.0 | 110 | 145 |  |  | -1.8 | 770 | 80 | 55 | 13.7 | 6.8 | 2.8 |
| STD1855PL | TO-251 (I-PAK) | Single-P | -55 | 20 | -15 | 42.0 | 68 | 85 |  |  | -1.8 | 830 | 110 | 65 | 16.7 | 8.1 | 4.1 |
| STU1955NL | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 55 | 20 | 10.0 | 50.0 | 55 | 80 |  |  | 1.9 | 635 | 75 | 50 | 12.8 | 7.1 | 3.8 |
| SDU20N03L | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 35.0 | 50.0 | 15 | 32 |  |  | 1.5 | 930 | 400 | 120 | 26.5 | 13.5 | 5.4 |
| SDU3055L2 | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 20 | 12 | 15.0 | 50.0 |  | 60 | 70 |  | 0.7(min) | 705 | 280 | 65 | 25 | 9.3 | 2 |
| SDU30N02 | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 20 | 12 | 25.0 | 50.0 |  | 20 |  |  | 1.0 | 1385 | 595 | 145 |  | 18 | 5.3 |
| SDU30N03L | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 39.0 | 50.0 | 12 | 20 |  |  | 1.5 | 1200 | 530 | 150 | 34.4 | 17.1 | 7.7 |
| SDU40N03L | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 42.0 | 50.0 | 10 | 16 |  |  | 1.5 | 1375 | 670 | 200 | 40 | 19.5 | 5.3 |
| SDU50N03L | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 47.0 | 50.0 | 8 | 12 |  |  | 1.5 | 1750 | 950 | 330 | 61.5 | 30.2 | 9.7 |
| STU9410 | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 24.0 | 50.0 | 32 | 57 |  |  | 1.7 | 599 | 110 | 81 | 13 | 6.8 | 3.1 |
| STU3030NL | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 30.0 | 50.0 | 18 | 36 |  |  | 1.7 | 872 | 196 | 105 | 15.3 | 17.5 | 4.2 |
| SDU9916 | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 20 | 12 | 20.0 | 50.0 |  | 30 | 40 |  | 1.0 | 650 | 270 | 80 |  | 10 | 2.6 |
| STU20N03L | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 28.0 | 50.0 | 23 | 39 |  |  | 1.5 | 614 | 83 | 61 | 17.8 | 8.8 | 3 |
| STU3055L2 | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 20 | 12 | 18.0 | 50.0 | 40 | 45 |  |  | 1.2 | 614 | 151 | 116 | 18.9 | 8.9 | 2.4 |
| STU3055NL | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 25 | 20 | 21.0 | 50.0 | 40 | 50 |  |  | 1.1 | 559 | 130 | 102 | 14.7 | 8.1 | 2.4 |
| STU3055L2-60 | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 20 | 12 | 14.0 | 50.0 |  | 65 | 115 |  | 1.0 | 528 | 139 | 107 | 14.5 | 7.2 | 2.1 |
| STU9916L | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 25.0 | 50.0 | 30 | 40 |  |  | 1.0 | 813 | 127 | 98 | 18.7 | 9.3 | 3.2 |
| STU2240NL | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 40 | 20 | 10.0 | 50.0 | 35 | 60 |  |  | 1.8 | 840 | 85 | 70 | 18.7 | 8.9 | 3.1 |
| STU1955NL | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 55 | 20 | 10.0 | 50.0 | 55 | 80 |  |  | 1.9 | 635 | 75 | 50 | 12.8 | 7.1 | 3.8 |
| STU1224N | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 24 | 12 | 12.0 | 50.0 |  | 80 | 130 |  | 1.2 | 528 | 139 | 107 | 14.5 | 7.2 | 2.1 |
| STU3525NL | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 25 | 20 | 35.0 | 50.0 | 12.5 | 25 |  |  | 1.8 | 825 | 255 | 150 | 15.9 | 8.3 | 4.6 |
| STU4525NL | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 25 | 20 | 45.0 | 50.0 | 7.5 | 15 |  |  | 1.8 | 1485 | 440 | 290 | 29.6 | 15.8 | 8 |
| STU6025NL | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 60.0 | 50.0 | 5.5 | 8 |  |  | 1.6 | 3270 | 590 | 420 | 59.6 | 28.3 | 12.6 |
| STU3055L | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 25 | 16 | 12.0 | 50.0 | 70 | 95 |  |  | 1.1 | 240 | 97 | 68 | 5.9 | 3.2 | 0.8 |
| STU2555NL | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 55 | 20 | 19.0 | 42.0 | 43 | 58 |  |  | 1.8 | 928 | 99 | 60 | 16.6 | 7.7 | 3.3 |
| STU4530NL | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 30 | 20 | 45.0 | 50.0 | 9.5 | 19 |  |  | 1.7 | 1443 | 346 | 202 | 27 | 13.6 | 7.1 |
| STU2640NL | TO-252 (D-PAK) | Single-N | 40 | 20 | 12.0 | 50.0 | 25 | 38 |  |  | 1.7 | 1136 | 118 | 80 | 20 | 9.67 | 4.79 |
| SDU9435A | TO-252 (D-PAK) | Single-P | -30 | 20 | -19.0 | 50.0 | 50 | 90 |  |  | -1.5 | 860 | 470 | 180 | 15 | 8.6 | 4 |
| STU1030PL | TO-252 (D-PAK) | Single-P | -30 | 20 | -18.0 | 50.0 | 55 | 85 |  |  | -1.8 | 612 | 129 | 96 | 13 | 6.8 | 2.7 |
| STU1530PL | TO-252 (D-PAK) | Single-P | -30 | 20 | -20.0 | 50.0 | 45 | 60 |  |  | -1.5 | 809 | 174 | 101 | 18.8 | 9.5 | 3.2 |
| STU2040PL | TO-252 (D-PAK) | Single-P | -40 | 20 | -20.0 | 50.0 | 45 | 60 |  |  | -1.5 | 1115 | 200 | 125 | 19.5 | 9.4 | 2.8 |
| STU1255PL | TO-252 (D-PAK) | Single-P | -55 | 20 | -12 | 50.0 | 110 | 145 |  |  | -1.8 | 770 | 80 | 55 | 13.7 | 6.8 | 2.8 |
| STU1855PL | TO-252 (D-PAK) | Single-P | -55 | 20 | -15 | 42.0 | 68 | 85 |  |  | -1.8 | 830 | 110 | 65 | 16.7 | 8.1 | 4.1 |
| STG8203 | TSSOP8 | Dual-N | 20 | 10 | 5.0 | 1.5 |  | 30@4V | 51 |  | 0.5(min) | 800 | 155 | 125 |  | 11 | 2.5 |
| SDG8204 | TSSOP8 | Dual-N | 20 | 10 | 5.0 | 1.5 |  | 30@4V | 40 |  | 0.5(min) | 910 | 190 | 150 |  | 13 | 2.5 |
| STG8206 | TSSOP8 | Dual-N | 20 | 12 | 6.0 | 1.5 |  | 20 | 30 |  | 0.8 | 1290 | 295 | 231 |  | 20.2 | 5.1 |
| STG8207 | TSSOP8 | Dual-N | 20 | 12 | 8.0 | 1.5 |  | 16 | 24 |  | 0.8 | 1800 | 400 | 320 |  | 27 | 7.8 |
| STG8210 | TSSOP8 | Dual-N | 20 | 10 | 7.0 | 1.5 |  | 20 | 28 |  | 0.7 | 999 | 234 | 144 |  | 11.5 | 4 |
| STG2017 | TSSOP8 | Dual-N | 20 | 10 | 7.0 | 1.5 |  | 20 | 28 |  | 0.7 | 999 | 234 | 144 |  | 11.5 | 4 |
| STG2507 | TSSOP8 | Dual-P | -20 | 12 | -6.2 | 1.5 |  | 17 | 25 |  | -0.8 | 1782 | 488 | 77 |  | 30.3 | 6.5 |
| STS2300 | SOT-23 | Single-N | 20 | 10 | 3.8 | 1.25 |  | 40 | 60 | 75 | 0.78 | 888 | 144 | 115 |  | 16.8 | 5.4 |
| STS2301 | SOT-23 | Single-P | -20 | 12 | -3.4 | 1.25 |  | 60 | 80 | 105 | -0.85 | 926 | 183 | 141 |  | 11.9 | 3.49 |
| STS2306 | SOT-23 | Single-N | 20 | 8 | 2.8 | 1.25 |  | 45 | 60 |  | 0.8 | 608 | 114 | 86 |  | 9.2 | 2.6 |
| STS2307 | SOT-23 | Single-P | -20 | 12 | -3.0 | 1.25 |  | 80 | 100 |  | -0.8 | 586 | 101 | 59 |  | 5.92 | 1.4 |
| STS2307A | SOT-23 | Single-P | -20 | 12 | -2.8 | 1.25 |  | 90 | 150 |  | -0.8 | 380 | 100 | 60 |  | 3.6 | 0.8 |
| STS2308A | SOT-23 | Single-N | 20 | 10 | 2.7 | 1.25 |  | 80 | 110 |  | 0.8 | 215 | 65 | 45 |  | 3.8 | 0.9 |
| STS2309 | SOT-23 | Single-P | -20 | 10 | -2.3 | 1.25 |  | 130 | 190 |  | -0.8 | 350 | 80 | 35 |  | 3.6 | 1 |
| STS2309A | SOT-23 | Single-P | -20 | 10 | -2.3 | 1.25 |  | 130 | 190 |  | -0.8 | 290 | 60 | 45 |  | 3.2 | 0.8 |
| STS2320 | SOT-23 | Single-N | 20 | 10 | 3.6 | 1.25 |  | 45 | 65 |  | 0.9 | 641 | 135 | 101 |  | 9.1 | 3.2 |
| STS2321 | SOT-23 | Single-P | -20 | 10 | -3.2 | 1.25 |  | 65 | 90 |  | -0.9 | 610 | 155 | 105 |  | 7.4 | 2.8 |
| STS2336A | SOT-23 | Single-N | 20 | 10 | 3.0 | 1.25 |  | 60 | 120 |  | 0.8 | 330 | 110 | 60 |  | 4.7 | 1.3 |
| STS3400 | SOT-23 | Single-N | 30 | 20 | 3.5 | 1.25 | 50 | 70 |  |  | 1.7 | 600 | 125 | 95 |  | 6.8 | 1.95 |
| STS3401 | SOT-23 | Single-P | -30 | 20 | -3.0 | 1.25 | 75 | 100 |  |  | -1.5 | 653 | 130 | 97 | 13.5 | 7 | 2.8 |
| STS3402 | SOT-23 | Single-N | 30 | 20 | 4.6 | 1.25 | 30 | 42 |  |  | -1.5 | 782 | 135 | 93 | 15.8 |  | 3 |
| STC2200 | SOT-323 | Single-N | 20 | 10 | 2.3 | 1.00 |  | 85 | 110 |  | 0.8 | 210 | 75 | 46 |  | 4.2 | 1.53 |
| STC2201 | SOT-323 | Single-P | -20 | 10 | -2.0 | 1.00 |  | 145 | 195 |  | -0.8 | 216 | 55 | 28 |  | 2.9 | 1.1 |
| STS2611 | TSOP6 | Single-P | -20 | 12 | -2.8 | 1.25 |  | 90 | 150 |  | -0.8 | 380 | 100 | 60 |  | 3.6 | 0.8 |
| STS2620 | TSOP6 (N+P pair) | N | 20 | 10 | 2.5 | 1.00 |  | 80 | 110 |  | 0.8 | 223 | 68 | 53 |  | 3.9 | 0.8 |
|  |  | P | -20 | 10 | -2 | 1.00 |  | 130 | 190 |  | -0.8 | 293 | 65 | 50 |  | 3.4 | 1 |
| STS2621 | TSOP6 | Dual-P | -20 | 10 | -2.0 | 1.00 |  | 130 | 190 |  | -0.8 | 295 | 63 | 52 |  | 3.5 | 1.1 |
| STS2622 | TSOP6 | Dual-N | 20 | 10 | 2.5 | 1.00 |  | 80 | 110 |  | 0.8 | 220 | 67 | 50 |  | 4 | 0.7 |
| STS8205 | TSOP6 | Dual-N | 20 | 10 | 4.0 | 1.25 |  | 30 | 46 |  | 0.8 | 800 | 155 | 125 |  | 11 | 2.5 |