-  电路中的电容C1,就像一个网友所说的，是多余的，应该去掉，它会大幅度的降低脉冲峰值。

这个电路用在36V时，方波电路555应采用降压电路供电。场效应管可选用IRF740等。                                                                                       有数字万用表就可以精确绕制,而且电感量不要求精确,随便就行!一个无磁   芯饶80~90圈(100微H,用直径25X高25塑料骨架1mm线),一个有磁芯绕28~30圈(10mH,用内径20mm外径30mm磁环1mm线)                              这个涉及到一些公司的秘密。我也不好过于详细的叙述。特别是脉冲电流。脉冲电流的差异很大，过大会引起电池失水，过低会修复（保护)功能低下。而频率一般都是选用8.333KHz为中心。脉冲宽度不一样，宽度大一些，脉冲电流就相对小一点点；宽度小的，脉冲电流就大一些。但是，脉冲宽度一般应该保证在12微妙以上，极端的情况下，也要保证在6微妙以上，低于6微妙了，离子运动速度跟不上了，修复（保护）功能下降。