| 纸编号：9V-1.5A | 型号：EE-19 | 图示： |
| --- | --- | --- |
| 骨架： | EE-19立式样5+5pin p=4.0mm p宽=10mm |  |
| 磁芯： | EE-19 |  |
| 输入电压： | 85V~265V |  |
| 绕制说明 |  |
| 1~3 | 主绕组 | 电感量：Lp=1.2mH±10% |  |
| 初级绕 组顺序 | 脚位 | 股数 (C) | 线径 (mm) | 匝数 (T) |  |
| N1 | 2~1 | 1 | 0.2 | 120 |  |
| 次级绕 组顺序 | 脚位 | 股数 (C) | 线径 (mm) | 匝数 (T) | 输出电 压电流 |  |
| N2 | A~B | 2 | 0.65 | 14 | 9V~1.6A |  |
| N3 | 3~5 | 1 | 0.2 | 18 |  |  |
| 注：1.采用初级1次性绕完，N2，N4疏绕。 漏感小于40uH 6,7,8,9pin off, 4pin1/2 N2用三层绝缘线 |
| 制表： | 审核： | 批准： | 日期：2006.07.07 |

高频变压器规格

# Text boxes

1