概述

THX202H采用专利技术防过载防饱和、能满足更高绿色环保标准的开关电源集成电路。适用于手机充电器等小功率开关电源设备。

特点

- 防过载防饱和专利技术设计，能及时防范过载、开关变压器饱和、输出短路等故障；

- 采用内置功率三极管为开关管；同时利用其放大作用完成启动，并将启动电阻的功耗减少10倍以上；

- 内置斜坡补偿电路、热保护电路、斜坡电流驱动电路；

- 宽压输出5.5W，220Vac输出8W；无输出功耗可小于0.25W。

框图

管脚描述

| 管 脚 | 符 号 | 管 脚 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OB | 功率管基极，和启动电流控制端 |
| 2 | CT | 振荡器C输入端 |
| 3 | GND | 接地端 |
| 4 | FB | 反馈输入端 |
| 5 | VCC | 正电源端 |
| 6 | OE | 功率管发射极，和启动电流输入端 |
| 7 | OC | 功率管集电极 |
| 8 | OC | 功率管集电极 |
| 片内测试脚 | VR | 2.5V基准 |
| 片内测试脚 | IS | 功率管电流 |

原理描述

- 上电后为启动阶段，此阶段，VR无输出，三极管Q2关断，FB上拉电流源关闭；外围电路从OB输入小电流（约0.05~0.2mA）到高压功率管Q1基极，Q1集电极OC和发射极OE输入启动电流到VCC；OB内电路控制Q1基极电流，限制Q1集电极OC电流（即THX202H启动接受电流，约2mA），从而保证了Q1的安全；在VCC电压上升到8.8V，启动阶段结束，进入正常阶段。

- 正常阶段，VCC电压应保持在4.75~9.8V，VR输出2.5V基准；FB上拉电流源开启；振荡器输出OSC1决定最大占空比，输出OSC2试图触发电源进入开周期、及屏蔽功率管开启电流峰；若FB小于1.8V（约在1.2-1.8V之间）后，FB越小振荡器周期越宽、直至振荡器停振（此特性降低了开关电源的待机功耗）；若外围反馈试图使VCC大于9.8V，则内电路反馈到FB使VCC稳压在9.8V（利用此特性可以不采用外围反馈电路，由内电路稳定输出电压，但稳压精度较低）；开周期，Q1基极开电流，Q2下拉Q1发射极到IS，而且采用斜坡电流驱动（指Q1基极开电流是IS的函数，当IS=0V时开电流约24mA，然后开电流随IS线性增加，当IS增加到0.6V时开电流约40mA，此特性有效地利用了开电流，降低了THX202H的功耗），若IS检测到FB指定电流则进入关周期；关周期，Q1基极下拉，Q1不会立即关断，但OE箝位1.5V（Q1关断后基极反向偏置，提高了Q1的耐压）；在开或关周期，如检测到Q1超上限电流，则上限电流触发器优先置位，强制FB下降，占空比变小，从而保护Q1和变压器；在下一个关周期开始沿或FB小于1.8V，上限电流触发器复位。另外，THX202H内置热保护，在内温度高于125℃后调宽振荡器的周期，使THX202H温度不超过135℃。内置斜坡补偿，在THX202H大占空比或连续电流模式时能稳定开/关周期。

- 若VCC降到4.4V左右，振荡器关闭，OSC1、OSC2低电平，电源保持关周期；VCC继续下降到3.8V左右，THX202H重新进入启动阶段。

图1、正常阶段开关周期波形图

电参数定义

- 启动接受电流：启动阶段OB开始有0.1mA下拉电流时OE点电流。

- 启动静态电流：VCC接滤波电容和可调电流源，CT接330PF，其它引脚悬空，能使VCC振荡时（即能完成THX202H启动的）最小电流源电流。

- 启动电压：上述VCC振荡的最大VCC值。

- 再启动电压：上述VCC振荡的最小VCC值。

- 振荡器关闭电压：上述VCC振荡下降沿，使振荡器停振的VCC值。

- 静态电流：正常阶段，FB由1.8K电阻接地，VCC电源电流。

- 振荡器上拉/下拉电流：正常阶段，FB=2.5V,CT=1.25V，CT处上拉/下拉电流。

图2、THX202H全局波形图

- FB上拉电流：正常阶段，FB=2.5V,Ioc=0A时，FB处上拉电流。

- FB防上限电流：正常阶段，FB=6V,Ioc=0.3A，FB处下拉电流。

- 内反馈电源电压：无外围待机反馈电路的THX202H电源，正常阶段时VCC值。

- OC上限电流：FB=6V，FB处有下拉电流的最小OC电流。

- 振荡器周期：是CT外接电容CT的函数，约CT*48000秒。

电参数

| 符号 | 参数 | 测试条件 | Min | TYP | Max | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ics | 启动接受电流 |  | 1.6 | 2.0 | 2.4 | mA |
|  | 启动静态电流 |  |  | 55 | 80 | uA |
|  | 启动电压 |  | 8.6 | 8.8 | 9.0 | V |
|  | 振荡器关闭电压 |  |  | 4.4 |  | V |
|  | 再启动电压 |  |  | 3.8 |  | V |
|  | 内反馈电源电压 |  | 9.6 | 9.8 | 10 | V |
| Icc | 静态电流 | VCC=8V |  | 2.6 |  | mA |
| VR | VR基准电压 |  | 2.4 | 2.5 | 2.6 | V |
|  | 振荡器周期 | CT*48000 | 0.9 | 1 | 1.1 | 倍数 |
|  | 振荡器上拉电流 | CT=1.25V |  | 50 |  | uA |
|  | 振荡器下拉电流 | CT=1.25V |  | 450 |  | uA |
|  | 最大占空比 | CT=330PF |  | 57 |  | % |
|  | FB上拉电流 | FB=2.5V,Ioc=0A |  | 500 |  | uA |
|  | FB防上限电流 | FB=5V,Ioc=0.3A |  | 400 |  | uA |
|  | OC上限电流 |  |  | 0.3 |  | A |
|  | OE箝位电压 | OE=0.001~0.3A |  | 1.5 |  | V |
|  | OB开电流 | IS=0.5V |  | 40 |  | mA |
|  | OB开电流 | IS=0.1V |  | 24 |  | mA |
|  | OB关电流 | OB-IS=1V |  | -120 |  | mA |
|  | OB关电流 | OB-IS=0.5V |  | -6 |  | mA |
|  | OE输出电流 | 开周期，OE-IS=0.6V |  | -0.36 |  | A |
|  | OC耐压 | 关周期，Ioc=1mA | 700 |  |  | V |

电源设计要点（参见应用例）

- 反激式电流控制型开关电源设计，不连续电流工作模式；

- 电源启动电流选择0.5-2mA，功率管Q1放大倍数可按10计算，则启动电阻（如图3的R2）选择应保证电源启动时功率管基极电流为0.05-0.2mA，因此，可10倍减少启动电阻的功耗，降低了待机功耗；

- 图3中C3=330pF，最高工作频率约66KHz；

- 开关变压器（图3的T1），参考绕组整流输出4.8~9.2V（推荐6V）为THX202H提供工作电源；

- 开关变压器初级峰值电流最大值为0.3A，在宽压或110 Vac、80V退磁电压，则最大输出功率可达5.5W以上；

- THX202H的OC（7，8脚）高压，而OE（6脚，测试用）无连接，因此可容易在PCB板THX202H的6、7脚间开分割槽来满足安规要求；

- 尽管THX202有热保护，但在需要较高输出功率时，如不考虑THX202H的PCB板散热，则可能会降低输出功率和输出电压。

- 图3，虚线内为两组可选输出电压基准，选择TL431（U2、R5、R6、R7、R8、R9、C9）基准精度较高和无需调校；选择稳压管（Z1、RZ）基准精度较低、但成本更低，调校RZ可采用成批稳压管分为几档，每档稳压管对应一个RZ。

图3、手机充电器