概述

THX201采用专利技术、双极工艺制造的、防过载防饱和、能满足更高绿色环保标准的开关电源控制器集成电路。广泛适用于需经济型开关电源的设备，如DVD、机顶盒、传真机、打印机、LCD显示器等。

特点

- 防过载防饱和专利技术设计，能及时防范过载、开关变压器饱和、输出短路等故障；

- 采用经济型三极管为开关管；同时利用其放大作用完成启动，并将启动电阻的功耗减少10倍以上；

- 内置斜坡补偿电路、热保护电路、斜坡电流驱动电路；

- 无输出功耗可小于0.3W，220Vac输入时可小于0.2W。

框图

管脚描述

| 管 脚 | 符 号 | 管 脚 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CT | 振荡器C输入端 |
| 2 | VR | 2.5V基准输出端 |
| 3 | FB | 反馈输入端 |
| 4 | GND | 接地端 |
| 5 | IS | 功率管电流输入端 |
| 6 | OE | 功率管发射极驱动输出端，和启动电流输入端 |
| 7 | OB | 功率管基极驱动输出端，和启动电流控制端 |
| 8 | VCC | 正电源端 |

原理描述

- 上电后为启动阶段，此阶段，VR无输出；FB上拉电流源关闭；OE由功率管输入启动电流到VCC；OB控制功率管的基极电流，限制功率管集电极电流（即THX201启动接受电流），从而保证功率管的安全；在VCC电压上升到8.8V，启动阶段结束，进入正常阶段。

- 正常阶段，VCC电压应保持在4.75~9.8V，VR输出2.5V基准；FB上拉电流源开启；振荡器输出OSC1决定最大占空比，输出OSC2试图触发电源进入开周期、及屏蔽功率管开启电流峰；若FB小于1.8V（约在1.2-1.8V之间）后，FB越小振荡器周期越宽、直至振荡器停振（此特性降低了开关电源的待机功耗）；若外围反馈试图使VCC大于9.8V，则内电路反馈到FB使VCC稳压在9.8V（利用此特性可以不采用外围反馈电路，由内电路稳定输出电压，但稳压精度较低）；开周期，OB为功率管提供基极电流，OE下拉功率管的发射极到IS，而且OB采用斜坡电流驱动（指OB开电流是IS的函数，当IS=0V时OB开电流约40mA，然后OB开电流随IS线性增加，当IS增加到0.6V时OB开电流约120mA，此特性有效地利用了OB的输出电流，降低了THX201的功耗），若IS检测到FB指定电流则进入关周期；关周期，OB下拉，功率管不会立即关断，但OE箝位1.5V（功率管关断后基极反向偏置，提高了耐压）；在开或关周期，如检测到功率管超上限电流，则上限电流触发器优先置位，强制FB下降，占空比变小，从而保护功率管和变压器；在下一个关周期开始沿或FB小于1.8V，上限电流触发器复位。另外，THX201内置热保护，在内温度高于140℃后调宽振荡器的周期，使THX201温度不超过150℃；内置斜坡补偿，在THX201大占空比或连续电流模式时能稳定开/关周期。

- 若VCC降到4.4V左右，振荡器关闭，OSC1、OSC2低电平，电源保持关周期；VCC继续下降到3.8V左右，THX201重新进入启动阶段。

图1、正常阶段开关周期波形图

电参数定义

- 启动接受电流：启动阶段OB开始有0.1mA下拉电流时OE点电流。

- 启动静态电流：VCC接滤波电容和可调电流源，CT接680PF，其它引脚悬空，能使VCC振荡时（即能完成THX201启动的）最小电流源电流。

- 启动电压：上述VCC振荡的最大VCC值。

- 再启动电压：上述VCC振荡的最小VCC值。

- 振荡器关闭电压：上述VCC振荡下降沿，使振荡器停振的VCC值。

- 静态电流：正常阶段，FB由1.8K电阻接地，VCC电源电流。

- 振荡器上拉/下拉电流：正常阶段，FB=2.5V,CT=1.25V，CT处上拉/下拉电流。

图2、THX201全局波形图

- FB上拉电流：正常阶段，FB=2.5V,IS=0V时，FB处上拉电流。

- FB防上限电流：正常阶段，FB=2.5V,IS=0.8V，FB处下拉电流。

- 内反馈电源电压：无外围待机反馈电路的THX201电源，正常阶段时VCC值。

- IS上限电压：FB=2.5V，外加可调电源到IS，FB处有下拉电流的最小IS电压。

- 斜坡电流驱动：指功率管基极驱动OB开电流是IS的函数，当IS=0V时OB开电流约40mA，然后OB开电流随IS线性增加，当IS增加到0.6V时OE开电流约120mA。

- 振荡器周期：是CT外接电容CT的函数，约CT*24000秒。

电参数

| 符号 | 参数 | 测试条件 | Min | TYP | Max | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ics | 启动接受电流 |  | 1.6 | 2.0 | 2.4 | mA |
|  | 启动静态电流 |  |  | 55 | 80 | uA |
|  | 启动电压 |  | 8.6 | 8.8 | 9.0 | V |
|  | 振荡器关闭电压 |  | 4.1 | 4.28 | 4.45 | V |
|  | 再启动电压 |  |  | 3.7 |  | V |
|  | 内反馈电源电压 |  | 9.2 | 9.6 | 10 | V |
| Icc | 静态电流 | VCC=8V |  | 3 |  | mA |
| VR | VR基准电压 |  | 2.4 | 2.5 | 2.6 | V |
|  | 振荡器周期 | CT*24000 | 0.9 | 1 | 1.1 | 倍数 |
|  | 振荡器上拉电流 | CT=1.25V |  | 100 |  | uA |
|  | 振荡器下拉电流 | CT=1.25V |  | 1.9 |  | mA |
|  | 最大占空比 | CT=680PF | 53 | 57 | 61 | % |
|  | FB反馈电压 | IS=0.5V,CT=0.6V |  | 3.3 |  | V |
|  | FB上拉电流 | FB=2.5V,IS=0V |  | 580 |  | uA |
|  | FB防上限电流 | FB=2.5V,IS=0.8V |  | 300 |  | uA |
|  | IS上限电压 | R IS-GND =0.75Ω | 0.54 | 0.58 | 0.62 | V |
|  | OE箝位电压 | OE=0.001~1.2A |  | 1.6 |  | V |
|  | OB开电流 | IS=0.5V | 102 | 120 | 140 | mA |
|  | OB开电流 | IS=0.0V | 32 | 44 | 60 | mA |
|  | OB关电流 | OB-IS=1V | -145 | -210 | -230 | mA |
|  | OB关电流 | OB-IS=0.25V |  | -10 | -6 | mA |
|  | OE输出电流 | OE-IS=0.6V |  | -1.2 | -1 | A |

电源设计要点（参见应用例）

- 反激式电流控制型开关电源设计，不连续（或低压时浅连续）电流工作模式；

- 电源启动电流选择0.5-3mA，功率管的放大倍数可按10计算，则启动电阻（如图3、图4的R1）选择应保证电源启动时功率管基极电流为0.05-0.3mA，因此，可10倍减少启动电阻的功耗，降低了待机功耗；

- 图3、图4中C5=680pF，最高工作频率约60KHz；

- 开关变压器（图3、图4的T1），参考绕组整流输出4.8-9V（推荐6V）为THX201提供工作电源；

- 如开关变压器初级峰值电流最大值选择为0.8A，在220Vac、140V退磁电压时，考虑电源效率等因素最大可用输出功率为22W；若宽压或110 Vac、90V退磁电压，在低于95Vac采用浅连续电流模式，则最大输出功率可达18W；

- 电源功率管选择：如最大峰值电流0.8A，考虑OB开电流则功率管β值应达10@5Vce@0.8A，对应检测电阻（图3、图4的R3）为0.75欧姆；任意电流情况下，功率管应工作在饱和区，检测电阻为0.6V/最大峰值电流；

- 尽管THX201有热保护，但在需要高输出功率时，如不考虑加大THX201的PCB板散热面积，则可能会降低输出功率和输出电压；同样，在高输出功率时，应考虑功率管的散热问题。

应用例

- 例一（图3），18W开关电源，输出电压由R6、R7分压比决定，但需考虑开关变压器T1变比。

图3、18W开关电源

- 例二（图4），宽压、峰值可达18W的DVD电源；说“峰值可达18W”，是因为DVD在启动等过程有短暂时间需较高功率，其它时间也许只要10W以内，因此可以考虑降低功率管Q1的散热要求，甚至不用散热器。

图4、宽压、峰值可达18W的DVD电源

图5、例2，T1,EEL19,1mH变压器结构

- 例三（图6），有独立待机的DVD或机顶盒等电源；采用THX202H作待机电源，THX201作主电源。待机时，POWER低电平，光耦U3饱和使U1.FB、U1.TC和U1.OB低电平，主电源关闭，但U1由R4提供电源电流，U1为保持状态；主电源工作时，POWER高电平，由于R4提供电源电流较小，U1.THX201的各种保护功能依然有效。由于待机电源要求输出电流较小，因此无需采用光耦反馈电路就能使+5Vsb达到要求。

图6、有独立待机的DVD或机顶盒等电源例