反激开关电源（25w）

| 24V | 150 |
| --- | --- |
| 24V | 200 |
| 15V | 200 |
| +15V | 100 |
| -15V | 100 |
| 16V | 30 |
| 8V | 800 |
| 8V | 300 |
| 15V | 100 |

- 技术指标:

输出电压和电流（mA）:

Vin:	dc30~100v

工作频率:		38KHZ

Dmax为0.4

- 输入额定电压为DC+70V.

- 输出功率:

Po=25W

磁芯型号:	ER28型

Ae=0.8cm^2	Bw取0.2T

设开关电源的效率为70%.

- 输入参数:

Pi=25/0.7

≈35W

5.	Ipk=2*25w/0.7*30v*0.4  Ipk=2Po/η*Vindcmin*Dmax (A)

=6A

6.	设计反激变压器:   Lp=Vindcmin*Dmax/Ipk*f	(H)

Lp=30v*0.4/6A*37500HZ

=54uh

Lp=E^2TD^/2Pin

Lp=54uh

Np(N1)=54uh*10e6*6A*10e4/0.2t*0.8cm^2   Np=Lp*Ipk*10e4/Bw*Ae

=20T(φ0.5x2)

7、次级绕组匝数正常计算。