清零程序

实验目的：
熟悉汇编语言的指令系统，掌握汇编语言设计和调试的方法。

实验内容：
① 将30H—3FH 单元的内容清零。就是这个程序
② 将2000H—20FFH 单元的内容清零。

程序框图：

程序清单：

清单一：

ORG 00H

AJMP MAIN

ORG 30H

MAIN： MOV SP，#5FH   请问这条指令是什么意思?对专用寄存器的访问不是只能用直接寻址吗?可这里用的是立即数寻址.还有就是为什么这里是5F呢?

MOV R0，#30H

MOV R1，#00H

LOOP： CLR A

MOV @R0，A

INC R0

INC R1

CJNE R1，#0FH，LOOP

MOV R0，#30H

MOV R1，#00H

SJMP $

END

清单二：

ORG 00H

AJMP MAIN

ORG 30H

MAIN： MOV SP，#5FH

MOV R1，#00H

MOV DPTR，#2000H

LOOP： CLR A

MOVX @DPTR，A

INC DPTR

INC R1

CJNE R1，#0FFH，LOOP

MOV DPTR，#2000H

MOV R1，#00H

SJMP $

END

思考
假设把30H—3FH 中的内容改成55H，如何修改程序？