K57962 IGBT驱动器

原理框图

特点

- 单管大功率IGBT模块驱动器。

- M57962的改进型，管脚与M57962完全兼容，缺省参数也基本相同，可以直接代换。

- 可按默认值直接使用，也可根据需要调节保护盲区区时间、软关断的速度、故障后再次启动的时间。

应用

- 可驱动IGBT (300A/1200V或 600A/600V) 一只

外形尺寸

电性能参数(除另有指定外,均为在以下条件时测得:Ta=25℃,Vp=24V,Vcc=15V，Fop=50KHz,CL=100nF)

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助电源电压(1) | Vp |  | 20 | 24 | 27 | V |
| 电源电流 | Iio | CL=0 |  | 25 |  |  |
|  | Iil | CL=100n |  | 150 |  | mA |
| 输入脉冲电压或电流幅值（2） | Vpwm |  | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
|  | Ipwm |  | 9 | 10 | 12 | mA |
| 输出电压(3) | Voh | Rg=2Ω CL=100nF | 13.5 | 14.5 | 14.5 | V |
|  | Vol |  | -7.5 | -8.5 | 9 | V |
| 输出电流 | Iohp | Fop=20KHz Ton=2μS |  | 5 |  | A |
|  | Iolp |  |  | -5 |  | A |
| 输出总电荷 | Qout |  |  | 2000 | 2800 | nC |
| 绝缘电压 | Viso | 50Hz/1 min |  | 3500 |  | Vrms |
| 工作频率 | Fop |  | 0 |  | 60 | KHz |
| 占空比 | δ |  | 0 |  | 100 | ％ |
| 最小工作脉宽 | Tonmin |  |  | 0.8 |  | μS |
| 上升延迟 | Trd | Rg=2Ω |  | 0.3 | 0.6 | μS |
| 下降延迟 | Tfd |  |  | 0.4 | 0.7 | μS |
| 上升时间 | Tr | Rg=2Ω,CL=100nF |  | 0.6 | 0.8 | μS |
| 下降时间 | Tf |  |  | 0.5 | 0.7 | μS |
| 保护动作阈值（4） | Vn |  |  | 9 |  | V |
| 保护盲区(5) | Tblind |  |  | 2.5 |  | μS |
| 软关断时间(6) | Toff | Vp=24V |  | 2.5 |  | μs |
| 故障后再启动时间（7） | Trst | Vp=24V |  | 1.5 | 10 | mS |
| 输出故障信号电流 | Iflt |  |  | 5 | 10 | mA |
| 故障信号延迟 | Tflt |  |  | 50 |  | nS |
| 共模瞬态抑制 | CMR |  |  | 30 |  | KV/μS |
| 工作温度 | Top |  | -30 |  | 80 | ℃ |
| 存储温度 | Tst |  | -50 |  | 120 | ℃ |

注：
1. 驱动器的工作电压Vp＝Vcc+Vee，推荐24V。

2. 输入TTL的5V信号电平时可直接连接，如信号的高电平Vim高于5V，应在输入端串连一个电阻Ri和电容Ci，Ri使输入电流为Ipwm，即Ri=(Vim－Vpwm)/Ipwm)＝(Vim－5)/10mA；Ci=470pF。

3. 输出负压值与工作电压Vp有关，Vol=Vp-15。

4. 触发过流保护动作时的14脚对12脚的电压。当14脚对12脚(即IGBT的发射极)的电位升高到10V时启动内部的保护机制。

5. 检测到IGBT集电极的电位高于保护动作阈值后到开始软关断的时间。因为各种尖峰干扰的存在，为避免频繁的保护影响开关电源的正常工作，设立盲区是很有必要的。表中数据是在14脚输入斜波信号作为模拟的集电极电压时得到的；对于工作中的突然短路故障，实际的盲区时间要比表中数据略大1μS左右。
在11、13脚间接一个电容Cblind可以调大盲区时间，关系为Cblind/Tblind(nF/μS)＝0/1.6，1/2.2，2.2/2.9，3.3/3.6，4.7/4.2。为安全起见，用户调试使用时可以先接比预算值稍小的电容，提高保护灵敏度。

6. 驱动脉冲电压降到0电平的时间。在5、9脚接一个电容Coff，可加大软关断时间，在Vp=24V时的关系为Coff/Toff(nF/μS)＝0/2.8，2.2/3.5，4.7/4.5，10/6.5。
软关断开始后，驱动器封锁输入PWM信号，即使PWM信号变成低电平，也不会立即将输出拉到正常的负电平，而要将关断过程进行到底。软关断开始的时刻，驱动器的7脚输出低电平报警信号，可以接一个光耦，将信号传送给控制电路。

7. 短路故障发生后，驱动器软关断IGBT，如果控制电路没有采取动作，则驱动器再次输出驱动脉冲的间隔时间。在6、9脚接一个电容Creset，可延长再次启动的时间，在Vp=24V时的关系为Creset/Trst(nF/mS)＝0/1.45，1/2.9，2.2/4.7，4.7/8。电容Creset不宜超过6.8nF。

应用连接图

1. 普通使用，可以不接Cblind、Creset、Coff，5V信号输入时不必接Ri和Ci。
2. 滤波电容Cc、Ce、Cp可用22～47μF电解电容，再并联一个1μ以上的CBB无感电容，耐压Cc、Ce>=25V，Cp>=35V。
3. 选取故障输出光耦的串联电阻R2时，要考虑到7脚输出的低电平接近于负电源Vee。
4. 在已有电源中替换M57962的方法请见：替换。
5. K57962短路保护特性的测试请参见：短路保护功能测试 。
6. 静态输出波形的测试请参见：正常输出波形的测试。

特别提醒：谨防输出短路。

过流保护曲线：

管脚说明：
1、2：信号输入端。
3、4：空脚。
5：软关断时间设定端。
6：短路保护后再次启动时间设定端。
7：故障信号输出端。
8：空脚
9：驱动器的辅助电源Vp的负端，Vee。
10：驱动器输出端，接IGBT的栅极。
11：驱动器的辅助电源Vp的正端，Vcc。
12：空脚
13：盲区时间设定端。
14：IGBT电流检测端，接IGBT的集电极。