高频发生器技术标准

1、高频发生器供电电源交流、直流均可使用。额定电压为～220V，交流电压在185V～255V范围变化，直流电压在200V～240V范围变化，均可以瞬时启动、正常使用，同时输出功率变化不超过额定电压时功率的±1%。

2、配本公司样品灯，稳定输入功率为50W±5%；85W±5%；135W±5%。

3、功率因数大于0.95。

4、输出工作频率范围2.55MHz～2.70MHz，波形为交流正弦波。

5、输出点火电压（灯启动电压的瞬时值）控制在3000V（参考值）。

6、电磁兼容能够通过国家17743标准。同时不影响电视机等无线电设备、产品、仪器仪表的正常观看和使用。

7、高次谐波含量在国家允许范围。

8、高频发生器设计使用寿命为6万小时。

9、高频发生器外形尺寸50W、85W为长162mm×宽93mm×高50mm。见附图

135W为长168mm×宽100mm×高55mm。见附图

（现有产品尺寸）

10、电路设计有可靠的保护措施，如过电流、过电压、灯泡损坏、高频发生器输入与输出接反、负载开路、单带耦合器、在灯点亮的状态下拿掉泡壳等异常状态情况下不损坏高频发生器。

11、高频发生器功率应有不低于20%的过载能力。

12、高频发生器带负载开断次数3万次高频发生器不损坏。

13、高频发生器能够在—20℃～+50℃环境内长期正常工作。

14、高频发生器与灯泡配套后，在低温—20℃，输入电压高于150V的条件下，应能够启动。

15、高频发生器在65℃烘箱内工作8小时后，元器件应不出现因过热而引起的变色、损坏等异常现象，仍能正常工作。

16、高频发生器不带灯具，点亮5小时，外壳Δ在25℃左右。

17、安全、绝缘等性能指标符合国家标准。

18、PCB板应进行防潮、防霉、防盐雾的“三防”处理。

19、外壳材质为铝板，表面光滑、无明显划伤，无螺钉松动现象。

20、输入、输出标识、功率标识粘贴位置正确、字迹清楚。