12VAC/0.8A规格书

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 以下为电源的详细指标要求，可根据具体要求进行相应的增加或减少。 |
| 1 | Adapter电路形式 | 线性变压器隔离式 |  |
| 2 | 工作温度范围 | -10～55℃ | 配合整机测试通过 |
| 3 | 存储温度范围 | -40~70℃ |  |
| 4 | 相对湿度 | 5~95% |  |
| 5 | 海拔高度 | -60～4000m | 3000～4000m 时环境温度降为40 ℃ |
| 6 | 散热方式 | 自动散热 |  |
| 7 | 输入电压范围 | AC：160~280VAC | 在此范围内高、低温满载工作都不应有任何问题 |
| 8 | 输入频率 | 47~63Hz |  |
| 9 | 空载输入电流 | ≤20mA | 额定220VAC输入时,频率50Hz |
| 10 | 输入电流 | ≤80mA | 额定220VAC输入，额定载0.8A时，频率50Hz |
| 11 | 额定输出电压 | 12.0±5%V AC | 220VAC输入，0.8A负载时 |
| 12 | 输出电压范围 | 保证在额定输入，额定载时输出为12±5%VAC外，在160VAC输入，带额定功率9.6W时保证输出电压>6VAC，在280VAC输入，空载输出电压小于21.0VAC |  |
| 13 | 输出额定电流 | 0.8A | 12VAC输出时 |
| 14 | 额定输出功率 | 9.6W |  |
| 15 | 效率 | ≥55％ | 在额定输入电压、额定载时包括线上的功耗 |
| 16 | 最低效率要求 | ≥45% | 在输入高压，频率为47Hz输出满载时测试。 |
| 17 | 安规认证 | 必须具备3C认证 |  |
| 18 | 绝缘电压 | 输入对输出3750VAC，输入对地1500VAC，输出对地500VAC | 漏电流<5mA，1分钟 |
| 19 | 绝缘电阻 | 10M | 在正常大气压下，相对湿度为90%，试验电压为直流500V时，交流部分对直流部分的绝缘电阻均不低于 10M |
| 20 | 振动冲击要求 | 10--55Hz, 0.35mm,加速度加速度谱密度为50m2/s3,X, Y, Z方向各振动50分钟 | 参考相关国家标准 |
| 21 | 跌落 | 跌落高度0.5m，跌落次数6次，6个面。 | 参考相关国家标准 |
| 22 | 高温工作 55±℃ | 额定电压220VAC输入，带系统16h，开关机正常， |
|  |  | 低压160VAC输入，带系统4h，开关机正常， |
|  |  | 高压280VAC输入，带系统4h,开关机正常， |
| 23 | 低温工作 -10±℃ | 额定电压220VAC输入，带系统16h，开关机正常， |
|  |  | 低压160VAC输入，带系统4h，开关机正常， |
|  |  | 高压280VAC输入，带系统4h,开关机正常， |
| 24 | 恒定湿热试验 | 40±2℃, RH:90~95% |  |
| 25 | 可靠性 | 使用寿命5年， 年返效率不高于1％。 |  |
| 26 | 环保要求 | 要求 |  |
| 27 | 结构要求 | 阻燃 |  |
| 28 | 体积 | 40×40×35mm3 | 在长宽方向带固定支架和孔 |

周期：七天。

没有大的生产能力勿扰，谢谢！！！！！！我们的量20K/月。

华经微电子

联系人：张金周    成越胜

电话：029-88276192

手机；            13363989363

传真：029-88231207