| QY3082系列 | 特 性 |
| --- | --- |
| QY3082系列IC为LED同步七彩控制IC，内建频率侦测，通过同时上电，取电源频率，实现同步功能。 有四种演示方式。通过跳线选择，有16起始位，产生流水效果。 QY3082花样 1 循环段 S0,S1悬空 2 1/2PHASE S0接VDD 3 多彩变化 S1接VDD 4 七彩跳灯 S0,S1接VDD | CMOS 制造技术 工作电压: 2.4V – 5 V 工作电流: <200UA (VDD=3.9V) LED 输出驱动:源电流(10mA (VDD=3.9V VOL=0.7V) |

DIP脚位图                                                                脚位说明

应用图

- 应用图仅供参考

- VDD1、10K*3、R*3需根据实际应用调整

- 104C尽量靠近VDD与VSS

移步功能说明：V3 V2 V1 V0 控制上电延迟时间周期个数（0不接，1接正）

V3 V2 V1 V0  =  0000 =  16T

V3 V2 V1 V0  =  0001 =  15T

V3 V2 V1 V0  =  0010 =  14T

V3 V2 V1 V0  =  0011 =  13T

V3 V2 V1 V0  =  0100 =  12T

V3 V2 V1 V0  =  0101 =  11T

V3 V2 V1 V0  =  0110 =  10T

V3 V2 V1 V0  =  0111 =   9T

V3 V2 V1 V0  =  1000 =   8T

V3 V2 V1 V0  =  1001 =   7T

V3 V2 V1 V0  =  1010 =   6T

V3 V2 V1 V0  =  1011 =   5T

V3 V2 V1 V0  =  1100 =   4T

V3 V2 V1 V0  =  1101 =   3T

V3 V2 V1 V0  =  1110 =   2T

V3 V2 V1 V0  =  1111 =   1T

# Text boxes

GL

| PDA | 符号 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZC | 50,60HZ输入Pin |
| 2 | VDD | 正电源Pin |
| 3 | BL | LED输出Pin |
| 4 | GL | LED输出Pin |
| 5 | RL | LED输出Pin |
| 6 | H100 | 测试Pin |
| 7 | V3 | 移步选择Pin |
| 8 | V2 | 移步选择Pin |
| 9 | V1 | 移步选择Pin |
| 10 | V0 | 移步选择Pin |
| 11 | GND | 负电源Pin |
| 12 | OSCO | 振荡输出Pin |
| 13 | S1 | 功能选择Pin |
| 14 | S0 | 功能选择Pin |

105/400V

V0

V1

V3

V3

V2

QY3082

S0

S1

OSCO

GND

V0

V1

V2

V3

H100

RL

104C

47Ω/1W

560K

VDD1

R

R

R

S0

VDD

S1

VSS

RL

GL

BL

VDD

ZC

1M

VDD1

220UF/35V

3.9V

12V

2.7K

1.5K

47Ω/1W

1N4004*4

10K*3

AC220V

BL

VDD

ZC

7

14

8

1