QY3089 系列

QY3089 系列IC为LED同步 3 彩跳灯控制IC，内建频率侦测，通过同时上电，取电源频率，实现永久同步。高压制程，耐压可达15V。为客户省掉三极管，实现低成本控制。 演示方式：R，G，B循环跳灯 电特性： Characteristies Sym Min Typ Max Unit Remarks 工作电压 VDD 3 12 15 V 工作电流 IOP 1.5 2 MA No load 静态电流 ISB 100 UA RL,GL,BL推动电流 IOH 10 MA VDD=12V,Vds=6V 工作温度 Temp 0 25 60 ℃ S0,S1可选择跳灯时间： 1 5.12S S0,S1悬空 2 3.84S S0接VDD 3 2.56S S1接VDD 4 1.28S S0,S1接VDD

DIP脚位图                                                                脚位说明

- 应用图

- 此应用图仅供参考。

- 说明：VDD、R*3需根据实际应用调整。

- 104C尽量靠近IC的VDD与VSS。

# Text boxes

VSS

| PDA | 符号 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZC | 50,60HZ输入Pin |
| 2 | VDD | 正电源Pin |
| 3 | BL | LED输出Pin |
| 4 | GL | LED输出Pin |
| 5 | RL | LED输出Pin |
| 6 | VSS | 负电源Pin |
| 7 | S1 | 时间选择 |
| 8 | S0 | 时间选择 |

RL

GL

BL

VDD

ZC

S1

S0