AP-2B3发光二极管驱动器使用说明书

用途和特点：

AP-2B3发光二极管驱动器是制作一体化半导体灯的专用电源变换器，用于安装在半导体灯内部，串联驱动3串每串5—30只小功率发光二极管工作，220V交流市电供电，输出脉动恒定电流。

本驱动器使用高频脉宽调制式开关变换电路，变换效率高，体积小，工作稳定。

本驱动器为全密闭模块封装结构，适合在高湿度，高粉尘，强震动等环境下使用。

技术指标：

输入电压：AC187—253V

输出电流：54mA±5%

变换效率：>85%

驱动管数：3x(5—30)只

使用温度：-20—60℃

模块体积：24x21.5x16

使用方法：

本模块有四根引出线，两根橙色线是输入端，接交流市电。黄/白线是输出线，黄线接发光二极管正极，白线接发光二极管负极，并联驱动3串串联连接的发光二极管，每串发光管需串联一个100欧姆的电阻以均衡各串之间的电流。

使用注意事项：

1、发光二极管不许接反，否则会击穿发光管。

2、本驱动器是不隔离结构，使用时注意安全，制作发光二极管灯时发光二极管引线不得在灯具外部裸露。

深圳劲升迪龙科技发展有限公司