级联低压差稳压器，做到低纹波

作者Scot Lester, Texas Instruments, Dallas

降压型开关电源能有效地将未稳压的电源转换为稳定的VO电压。但是，输出端会出现由开关而产生的有害纹波和输入瞬变。如将有噪声的电源加在RF功率放大器上，则会在广播频谱中注入寄生信号或调制噪声。模拟系统工程师与RF系统工程师都青睐传统的低噪声电源设计，它包括一个变压器、整流器和滤波器，后面是一个线性稳压器。一只低压差线性稳压器的低输出噪声和高PSRR（电源抑制比）可以确保干净的电源，不会造成对功率放大器输出的干扰。
　　不幸的是，变压器和整流器电源的输出电压会随着输入电压而产生波动。当输入、输出之间电压差增大时，低压差稳压器的效率降低，功耗增加。为了在低交流线路电压下保持稳压，即使低压差稳压器也需要一定量的输入/输出电压裕度。
　　为克服两类电路的固有缺点，可以用一个SMPS来保持高效率，而用一个低压差稳压器减少SMPS的输出噪声和纹波电压。将SMPS的输出电压设定在略高于低压差稳压器的最小压差电压上，以降低稳压器的功耗，使之适应对开关噪声抑制和保持高效率的要求。稳压器增加的PSRR以及组合电路的PSRR都超出单个稳压器或SMPS的性能。
　　图1显示的是由一个包含SMPS和后随线性

稳压器构成的级联电路。该电路的输出电压范围从1.5V ~ 5V，输出电流高达400 mA。虽然这里采用固定 6V 电源为级联电路供电，但它的设计能适用于任何输入电压，只要该电压比级联对所需的输出电压高出0.5V。

在0V ~ 1.105V之间调整基准电压VSET就可以线性地改变电路的输出电压。电阻器R1与R2以及基准电压 VSET确定了低压差稳压器的输出电压，因此也确定了级联的输出电压。电阻器RT、RB、R3和R4对VSET分压，使SMPS的输出电压VPS保持恒定高于稳压器输出电压0.2V，在满程输出电流和任何输出电压情况下，将稳压器的功耗降至80mW。
　　在最大输出电流 400 mA 时，6V 输入和 4.69V 输出的级联电源达到 89% 的最高效率（图 2）。总效率会随着输出电压的下降而减小。图 3 是只有 SMPS 的 PSRR 与SMPS级联了稳压器的 PSRR做比较，在 500 Hz 时 PSRR 提高了 46 dB，这实际上是 500 Hz 时只用稳压器的值。

在100 Hz ~ 100 kHz 频率范围内，低压差稳压器将 PSRR 提高了至少 25 dB（图 3）。电路布局和测量技术都增加了精确测量小信号的困难，图形中的 PSRR 值也可能并不显示增长。线性稳压器决定着电路的开关负载瞬变响应，它可能在 SMPS 响应上有所提高。但是，级联电路的低输出纹波和高效率就已经使该电路值得研究了。