3842的介绍

- UC/1842/2842/3842内部原理

8脚为内部供外用（一般当参考电压）的基准电压5V，带载能力50mA.

7脚为集成块工作电源Vcc，启动电压范围为16~34V在电源起动时，VCC小于16V，

输入电压施密特比较器送出高电平到5V基准稳压器，产生5V基准电压，此电压

一方面供内部电路工作，另一方面通过8脚向外部提供基准电压。一旦施密特比较

器翻转为高电平IC电路开始工作以后，VCC可以在10~34V范围内变化而不影响

电路的工作状态。当VCC低于10V，施密特比较器翻转停止工作。

4脚外接R.C电路产生锯齿波频率。

5脚接地，6脚为推挽输出，有拉灌电流的能力。

- 优点：

①电压调整率很好，（抗电压波动能力）利用这种型号的调制器很容易达到0.01﹪V

的调整率，其原因是电压VS的波动立即反映在电感电流的变化。

②负载调整率改善明显

⑶误差放大器E/A补偿电路（1，2端间R/C）简化，频响特性好，稳定裕度大。

④过流限制特性好3脚电压达到1V，电流测定比较器立即动作，输出端6立即使

导通管停止，由于能精密地灵敏地限制输出最大电流，高频变压器/晶体开关管的

功耗都可以减小，因此，对整个开关电源成本，重量，体积都将有良好的影响。

⑤过压保护和欠压锁定功能

当工作电压VCC大于34V时稳压管稳压，使内部电路在小于34V下可靠工作。当欠压时有锁定电路，其开启阀值16V，关闭阀值为10V，在Vs小于16V时，整个电路耗电1mA.开启和关闭阀值有6V的回差，可有效地防止电路在阀值电压附近工作时的跳动。由于开启阀值16V，在16V以下只耗电很小因此降压电阻功耗很小，一般设置自供电的感应绕组，当开关电源正常工作后，转由自供电给电源端，电流升至15mA,在此之前可设置储能电容，推动建立电压。

⑥振荡器及输出端：振荡器频率由Rt,Cr设定，4端8端这产接Rt，4端与地接Cr,8端为基准电压Vref=5V,因此，5V基准源经R向C充电，充，放电时间分别为tc和td,频率f              公式f=1/tc+td

当R大于5K时，则f=1/tc=1.8/R·C

输出晶体管的平均电流值为±200mA,最大峰值电流±1A，由于峰值电流自限，可以不要串入限流电阻。使电路输出端关闭的方法有二：

- 将3脚电压升高到1V以上。

- 将1脚电压降低到1V以下。

⑦驱动电路

对MOS管来说工作频率可高达500KHz,但一般建议用250KHz,较易稳定，用双极型三极管时，工作频率应降到40KHz以下。