反激开关电源（25w）断续

| 24V | 150 |
| --- | --- |
| 24V | 200 |
| 15V | 200 |
| +15V | 100 |
| -15V | 100 |
| 16V | 30 |
| 8V | 800 |
| 8V | 300 |
| 15V | 100 |

技术指标:

输出电压和电流（mA）:

Vin:	dc30~100v

工作频率:		37.5KHZ

Dmax为0.4

输入额定电压为DC+70V.

输出功率:

Po=25W

磁芯型号:	ER28型

Ae=0.8cm^2	Bw取0.2T

设开关电源的效率为70%.

输入参数:

Pi=25/0.7

≈35W

5.	Ipk=2*25w/0.7*30v*0.4  Ipk=2Po/η*Vindcmin*Dmax (A)

=6A

6.	设计反激变压器:   Lp=Vindcmin*Dmax/Ipk*f	(H)

Lp=30v*0.4/6A*37500HZ

=54uh

Lp=E^2TD^/2Pin

Lp=54uh

Np(N1)=54uh*10e6*6A*10e4/0.2t*0.8cm^2   Np=Lp*Ipk*10e4/Bw*Ae

=20T(φ0.5x2)

7、次级绕组匝数正常计算。

现在厂家把变压器绕制完成了，拿回来测试0.25v,1khz。初级电感量74uH,漏感小于等于4uh，我考虑初级电感大一点也可以。就是说计算时候占空比为0.45计算差不多是这个数值。