DP-12M发光二极管驱动器使用说明书

用途和特点：

DP-12M发光二极管驱动器是为使用12V电池驱动发光二极管设计的专用电源变换器，用于安装在半导体灯内部，驱动1--2只1W大功率发光二极管工作，

本驱动器是制作一体化半导体灯的专用器件，12V电池供电，输出脉动恒定电流，有一个控制端，利用此控制端可以实现光控、遥控、调光等功能。有输入电压低关闭功能，蓄电池供电时不会过放电使电池损坏。变换效率高，体积小，工作稳定。产品为全密闭模块封装结构，适合在高湿度，高粉尘，强震动等环境下使用。特别适合无人职守太阳能供电LED照明系统应用。

技术指标：

输入电压：DC 10.8—14.5V

输出电流：320mA±5%

驱动管数：1--2只1W

使用温度：-20—60℃

模块体积：30x24x15

使用方法：

本模块有5根引出线，红线接电池正极，黑线接电池负极，黄线接发光二极管正极，白线接发光二极管负极。蓝线是控制线，接2.5V以上电压时模块关闭，接1V以下电压或者悬空时模块开启，蓝线外接电压在1--2.5V之间变动时可以实现连续调光。用于太阳能供电系统时直接将蓝线接太阳能电池板即可实现光控。

本模块也可以以20组并联的形式驱动20--40只小功率发光管，并联驱动小功率发光管时每组发光管要串联一个10 欧姆的电阻以均衡各组电流。

深圳劲升迪龙科技发展有限公司