DD12V3x320发光二极管驱动器使用说明书

用途和特点：

DD12V3x320发光二极管驱动器使用12V电源供电，输出恒定电流，驱动3只串联20串并联的小功率白光发光二极管工作，体积小，工作稳定。

产品为全密闭模块封装结构，适合在高湿度，高粉尘，强震动等环境下使用。

技术指标：

输入电压：DC 11--13V

输出电流：320mA±5%

驱动管数：3x20

使用温度：-20—60℃

模块体积：21.5x19x16

使用方法：

本模块有红、黑、白3根引出线，红接电源正机和发光二极管正机，线接电源，红正黑负，白线接发光管，本模块以3只串联再20串并联的方式驱动60只小功率发光管，使用时每串发光管要串联一个51 欧姆的电阻以均衡各串发光管之间的电流。

使用注意事项：

本模块是专用的白光或者篮光大功率发光二极管驱动器，如果用于驱动其他颜色的发光二极管，必须保证总管压降在9.3—10..3V之间。

深圳劲升迪龙科技发展有限公司