同步升压DC-DC转换器 HX3001

特点

- 高效率：高达96%

- 低压启动：0.9V

- 输入电压范围：0.6V至4.4V

- 输出电压范围：2.5V至5V（固定/可调节）

- 1.4MHz 恒定频率操作

- 低接通电阻RDS(ON) 内部开关:0.35Ω

- 短路保护

- 高开关电流: 1A

- 无需肖特基二极管（VOUT<4.3V）

- 超低停机电流:IQ＜1uA

- 小外型SOT-23-6封装 (无铅封装)

应用

- MP3/MP4

描述

HX3001是一款输出、恒定频率、同步升压型DC/DC转换器。这款以中等功率应用为对象的器件可在0.6V至4.4V的输入电压范围内工作，并具有一个1.4MHz的恒定开关频率，因而允许采用纤巧型、低成本的电容器以及高度仅2mm或更低的电感器。

输出电压可在2.5V至5V的范围内进行调节，内部同步0.35Ω、1A电源开关可在无需使用外部肖特基二极管的情况下提供高效率。

该转换器可提供最高260mA（由单节AA电池）、600mA（由两节AA电池）以及5V输出。

HX3001转换器采用SOT-23-5引脚封装。

典型应用

- 便携式媒体播放机

- DSL调制解调器

- PC卡

- 蜂窝电话

- 掌上电脑/PDA

- 数码相机/无线电话

封装信息

| PIN UMBER SOT-23-6 | PIN NAME | FUNCTION |
| --- | --- | --- |
| 1 | SW | Switch Output |
| 2 | GND | Ground |
| 3 | FB | Feedback |
| 4 | EN | ON/OFF Control (High Enable) |
| 5 | VOUT | Output |
| 6 | VIN | Input |

# Text boxes

5

4

6

3

2

1