世界各國認證簡介

歐盟CE標示
一、歐盟及其EC指令
· 歐盟為達到確保消費者和工作者的健康及使用環境，而製定統一的新方針EC指令，以確保產品符合安全和品質。
· 根據調和標準及整合後的符合評鑑程序，方為各會員國所接受，會員國包含：奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典及英國

二、CE標示的定義
· CE標示是所有製造商必須以自我宣告的方式，證明其產品完全符合歐盟適用指令的要求，經由此符合標示的產品可以自由流通於各歐盟會員國。

三、CE標示步驟： 
· 實施產品檢驗 
· 建立技術資料 
· 實施品保制度 
· 簽署符合聲明 (Declaration of Conformity, DOC)

GS產品安全標示

一、前言
· 根據 Inmetro（巴西驗證單位）的規定，要符合巴西強制認證資格的產品，必須取得核可標誌。
· 德國萊因對於強制性和非強制性的產品認證，是和巴西的產品驗證單位UCIEE (União Certificadora)合作發出UC Mark。

二、強制性認證產品
· 電子醫療儀器
· 危險場所儀器
· 氣態系統儀器（壓力調節器及管線）
· 電線、電纜
· 保護儀器，如斷電器及保險絲
· 關關、插頭及插座

三、非強制性認證產品
· 燈具
· 電容濾波器
· 家電產品
· 電子產品及零件
· 警鈴系統
· 資訊產品

四、技術資料
· 電壓：隨城市的不同而使用不同的電壓，大部份用的是 110V/60Hz 或 220V/60Hz 
· 插頭：有11種不同型式的插頭（另附詳細資料）

五、文件需求
· 依據與巴西相同的EN測試標準的 CB 測試報告及證書，（如： TÜV / GS ），或是根據 NBR 標準的測試報告
· 技術文件（結構圖面、線路圖、 PCB 佈線圖等）
· 使用手冊：強制性認證產品需葡萄牙文使用手冊，非強制性認證產品可接受葡萄牙文、西班牙文或英文使用手冊
· 葡萄牙文電器產品規格標籤

六、工廠檢查
· 強制性認證產品：工廠檢查由 UCIEE 來執行（後續廠檢可由德國萊因執行）

Brazil UC Mark approval
(1). Introduction
· According to the requirements from Inmetro (Brazilian Accreditation Body), products which need to comply with the Brazilian mandatory certification requirements have to carry the mark of conformity. 
· For voluntary and mandatory product certification, TÜV Rheinland works together with UCIEE (União Certificadora), a Brazilian OCP (Product Certification Body) which issues the UC Mark.


(2). Compulsory Certification Products
· Electro medical equipment
· Hazardous location equipment
· Equipment for gas systems (pressure regulators and hoses)
· Electrical strings and cables
· Protective devices, such as circuit breakers and fuses
· Switches, plugs and sockets


(3). Voluntary Certification Products
· Luminaries
· Capacitors and filters
· Household
· Electronic appliances and components
· Alarm systems
· IT equipment


(4). Technical information
· Rated voltage: It varies depending on the city. 110V/60Hz, 220V/60Hz are mostly used.
· Plug: 11 different kinds of plugs. (detailed information is available)


(5).Documents required:
· CB test report together with CB certificates, test reports based on EN standards which are identical to Brazilian standards may be accepted (e.g. TÜV/GS) or test reports according to NBR standards.
· Technical information (Construction drawing, circuit diagram, PCB layout, etc)
· User’s manual: in Portuguese for mandatory products or in Portuguese, Spanish or English for voluntary products.
· Rating label in Portuguese

(6). Factory Inspection
· Mandatory products - factory inspections needs to be performed by UCIEE (Follow up inspections may be performed by TÜV Rheinland)
· Voluntary products - the factory inspections can be performed by TÜV Rheinland.

阿根廷產品安全驗證 S-Mark
一、前言 
· 3種不同的插頭： 
<250V/10A Class I（IRAM 2073標準） 
<250V/20A Class I（IRAM 2073標準） 
<250V/10A Class II（IRAM 2063標準） 

二、發證 
· 若此種產品和TÜV /GS或TÜV /CB之型號具有相同的結構，則只需支付少許的手續費及檔案維護費用即可 
· 產品上須標示安全標誌 
· 需要執行工廠檢查 

三、文件需求 
1.安全測試報告： 
· 德國萊因的CB測試報告加CB證書，或是德國萊因的IEC 英文版測試報告加上阿根廷的國家要求 
2.附加文件 
· 申請書 
· 設計圖、規格、電路圖、溫度曲線圖、測量設備明細表
· 產品照片 
· 銘版上印有西班牙文的安全警語 
· 西班牙文使用手冊 
· 德國萊因的工廠檢查報告
· 插頭符合阿根廷IRAM 2063/2073標準 
· 若插頭不符合阿根廷IRAM 的標準時，則需額外提供該 電源插頭之規格書及樣品 

四、審核時間 
· 全部文件提出後3週 


五、工廠檢查 
· 每年由德國萊因執行 
· 工廠檢查可併入德國萊因其它的安全驗證中，例如TÜV Bauart、 GS-Mark等 

六、客戶需知 
· 進口商應出示持證者所簽署的授權書與具有效力的S-Mark證書影本 
· 在對人類，財產和國內動物安全保護的宗旨下，阿根廷於1998年2月16日制定了條文92/98。條文 裡明文規定，必須透過驗證系統來對阿根廷低張力 的商業化電氣設備訂定最低的安全性要求 
· 條文 92/98 針對強制性產品的驗證系統提出了三個階段的安全性要求：遵行性證明，型式驗證及產品產證（S標誌） 
· 在阿根廷的S-Mark 開始實施之前，需強制執行型式驗證
· S-Mark 從下列日期起強制執行： 

(1) 2001年4月1日 - 電子材料 如： 
· 電子零組件、保險絲和電線等等電子裝置 
(2) 2001年8月1日 - 電子產品如： 
· 電熨斗 
· 電暖器 
· 動力工具 
· 電冰箱 
· 製冰機 
· 冷氣機 
· 手提式廚房用具 
· 電動刮鬍刀 
· 美容美髮用品 
· 燈座和電燈用材料 
· 電燈 
(3) 2001年12月1日 - 電氣產品如: 
· 點燈器 
· 割草機和類似之器具 
· 洗衣機 
· 洗碗機 
· 廚房用具（不包括手提式廚房用具） 
· 微波爐 
· 電風扇 
· 真空吸塵器和地板美容相關設備 
(4) 2002年4月1日 ： 
· 所有已被 Resolution 92/98 定義的器具及上述所未 列及之其它器具（如IEC 60950,60065,61010,.....） 
(5) 2002年12月31日，所有電壓低於 50V 或高於 63A 之器具 
· IEC 標準適用於與產品安全性相關的零組件和裝置 
· 無須 EMC 測試 

七、技術資訊 
· 阿根廷電壓為AC220V/50Hz 
· 插頭有兩種，分為接地之Class I與不接地之ClassII 
· 電源線的插頭應有IRAM或TÜV阿根廷S-Mark驗證

韓國產品安全驗證 EK-Mark & K-Mark
一、前言
· 在韓國境內銷售的大多數電子產品，均需官方的產品安全證書。德國萊因與韓國測試實驗室（ KTL, Korea Testing Laboratory ）合作，提供當地或海外的電子產品製造商及供應商最快速、完善的認證服務。

· 韓國的產品取締法（ Product Liability Law ）與歐洲的產品取締法相類似，韓國安全標示法規是依據韓國安全法而制定。韓國安全法於2000年7月1日修改，四個主要的修改為：
1. 韓國安全法將電子產品分為兩類，一類需強制認證 EK-Mark （含家電產品、手提工具機、視聽資訊產品、燈具等），另一類為非強制認證 K-Mark 。
2. 在韓國境外的工廠亦需通過首次工廠檢查及年度追蹤廠檢。
3. 韓國的電子產品安規標準，已根據 IEC 國際標準作整合。
4. 製造商才可以申請成為證書持有人。

二、技術資訊
1. 韓國電壓為 AC 110V， 220V/60Hz
2. 韓國插頭分為接地的 Class I，及不接地的 Class II 兩種
3. 兩者的額定值為15A，125V或10/16A，250V。


三、發證
1. 只有製造商才可以申請成為證書持有者。
2. 產品標籤上需標示EK-Mark標誌。EK-Mark標誌也需註明發證單位（如：KTL）及證書序號（如：SD10031-0013）。

四、文件要求
1. 安全測試報告：德國萊因的 CB 測試報告加 CB 證書，包含韓國的國家要求。
2. 附加文件：
· 申請書
· 韓文的電器規格標籤圖樣
· 英文的技術規格書
· 結構圖面／方塊圖／線路圖／ PCB 佈線圖／零件表
· 產品照片
· 韓文使用手冊

五、工廠檢查
· 產品認證完成後的下一個步驟為首次工廠檢查。後續的年度追蹤廠檢根據韓國安全標示的韓國安全法為每年一次，由 KTL 或德國萊因公司執行。

六、測試樣品
· 不需提供測試樣品

七、審核時間
· 所有文件提供後4週完成

捷克產品安全驗證EZU
一、前言 
· 德國萊因與EZU (捷克共和國之發證單位) 有合作關係 
· EZU可依德國萊因所提供的文件發證 
· 捷克標準與歐洲標準可以共通，相互調合 
· EZU 認證是非強制性的 

二、技術資訊 
· 捷克共和國的電壓是AC 200V/50Hz 

三、發證 
· 此安規標誌必須標示在驗證過的產品上 

四、文件需求 
1. 安全性測試 
CB測試報告和證書 

2. EMC測試 
由德國萊因所發出的包含EMI 和EMS之測試報告 

3. 另外的文件部份 
· 上列所要求的測試報告 
· 線路圖 
· 規格書 
· 溫昇測試結果 
· 捷克文的指導/使用手冊 
· 標籤 
· 照片 
· 產品與報告一致宣告信 

五、審核時間 
· 全部文件提出後6週

匈牙利 S-Mark 和 MEEI 產品安全驗證

一、前言 
· 德國萊因可為在匈牙利市場上銷售的產品取得安全及EMC標誌 
· 全球的德國萊因經由我們的夥伴MEEI辦理匈牙利產品安全驗證 
· 目前德國萊因可以經辦匈牙利S-Mark驗證，MEEI型式驗證和MEEI標誌驗證 

二、技術資訊 
· 匈牙利電壓為AC 220V/50Hz 

三、發證 
· 申請S-Mark驗證的產品，若未曾取得德國萊因的其他安全驗證，則會有年費產生 
· 為服務國外客戶，德國萊因會保留所有技術文件檔案2年 

四、文件要求 
1. 安全性測試 
· 任何的CB報告加證書或符合歐洲標準並含有匈牙利國內規定的德國萊因測試報告 
2. EMC測試報告 
· 由德國萊因所發出的含有EMI 和 EMS之測試報告 
3. 另外的文件部份 
· 上列所提及的測試報告 
· 工廠檢驗報告（供MEEI標誌認證：MC-6C稽查報告，MC-7控制報告，MC-6B調查報告） 
· 設計圖，規格書， 線路圖 
· 溫昇測試結果 
· 產品照片 
· 匈牙利文指導手冊 
· 匈牙利文安全警告文字 
· 歐盟符合聲明書（僅對S 標誌和MEEI標誌驗證） 
· 產品與報告一致宣告信 
· 使用MEEI安全標誌的宣告信（僅對MEEI標誌驗證） 
· 使用MEEI登錄的安全標誌契約書（僅對MEEI標誌驗證） 

五、審核時間 
· 匈牙利S 標誌證書在所有文件提供後2-3週 可完成 
· 匈牙利MEEI 型式證書或MEEI標誌證書在所有文件提供後6週可完成

澳洲QAS驗證

一、前言 
· 德國萊因與QAS（品質保證服務）合作，而QAS可以根據德國萊因公司所提出的文件核發澳洲產品安全證書
· 一般而言、可接受依據CB證書加上CB測試報告核發"型式驗證" 和"標準驗證" 
· 目前有60種公佈的電氣產品在銷售前必需先通過安全認證，其餘沒有被公佈的電氣應用產品和設備則不需先拿到安全認證即可先行銷售，但是所有在澳洲市場上販售的產品都必須確保在電子性能方面是安全的 
· 紐西蘭認可大多數通過澳洲的安全驗證的產品，因為紐西蘭和澳洲的安全標準是一致的 
· 不需EMC測試 


二、技術資訊 
· 澳洲的電壓為 AC240V/50Hz 、紐西蘭的電壓為AC 230V/50Hz 
· 插頭分為接地的Class I及不接地的Class II兩種 
· 澳洲和紐西蘭之變壓器和插頭標準： 
-AS/NZS 3109.1 (IEC 320, appliance couplers) 
-AS/NZS 3112 (plugs and socket outlets) 


三、發證 
1.型式檢驗證書 
· 型式檢驗證書的有效期間為5年 
· 不需繳年費 
· 證書號碼如QAS TTXXXX將印在出口之產品上 
· 每種不同的產品型號需要印上各別不同的驗證號碼 

2.標準標誌驗證 
· 證書有效期無限定 
· 驗證標誌可印在產品或文獻上 
· 同一個驗證標誌可以用在全部的產品型號上 （此情況必須是在所有的產品型號皆是在同一種標準下認證為前提才可行，如IEC60950） 

四、文件需求 
1.安全測試（型式檢驗證書和標準標誌證書） 
· 一份CCA或CB證書加上包含澳洲要求之測試報告（如插頭和較高的電壓） 
2.需額外附加的文件（型式檢驗證書和標準標證書） 
· 上述所提及之測試報告 
· 申請信 
· 授權書 
· 保證書 (Letter of Undertaking) 
· 設計圖、規格、電路圖 
· 標籤 
· 產品照片 
· 英文使用手冊 
· 根據ISO9000細部產品驗證要求所規定的PCP-產品作業程序（只有標準認證需要提出此項文件） 
· 包含製造商內部組織、公司政策、工作內容及製造過程之流程圖的英文版QPS品質計劃簡章（只有標準認證需要提出此項文件）
· 一份說明產品是在符合ISO9000的規定標準環境中生產製造的工廠檢查報告（只有標準認證需要提出此項文件） 
· 如何在產品和廣告上使用認證標誌計劃（只有標準認證需要提出此項文件） 


五、所需時間 
· 所有文件提出後4週 


六、工廠檢查 
· 申請 Standard Mark 認證需要先做工廠檢查 
· 一年需進行兩次，然而因為工廠檢查需在認證前執行，因此可以先申請臨時執照以供產品銷售

波蘭產品安全驗證 B-Mark

一、前言 
   · 德國萊因與PCBC (Polskie Centrum Badan I Certyficacji) 和 BBJ (Biuro Badawcze ds. Jakosci) 簽定一份認可協定 (MoU) 提供 B-Mark驗證服務  

   · PCBC以德國萊因所提供的文件為依據，核發波蘭安全標誌 B-Mark

 二、技術資訊 
   · 波蘭電壓為AC 220V/50Hz

 三、發證
    · 波蘭安全標誌 B-Mark 必需標示於產品上

 四、文件需求
 1. 安全性測試 
   · 德國萊因測試報告和GS證書或由德國萊因發出的CB測試報告和CB證書 

 2. EMC測試 
   · PCBC接受由DAR 所立案通過的TUV Rheinland 測試實驗室發出之 EMC測試報告 

 3. 另外的文件部份 
   · 上列提及的測試報告 
   · 工廠檢查報告(MC 6/7) 
   · 服務手冊（設計圖稿、 規格書、線路圖、零件表等） 
   · 產品照片 · 波蘭文使用手冊 · 申請信 · 英文合約書2份 
   · 波蘭文合約書2 份 · 工廠檢查調查表 (Questionnaire) 
   · 授權信 
   · 產品與報告一致宣告信 
   · CE宣告信 · 標籤 · 當地代理商 五、審核時間 · 全部文件提出後4週

美加產品安全驗證cTUVus
一、前言
    · cTUVus 驗證標誌在產品安全上提供客戶一個清楚且直接的方法，使他們的產品能夠成功地進入美國和加拿大市場 · 北美德國萊因是已被立案，可執行美國ANSI/UL 標準和加拿大國家標準的驗證和產品測試服務  
   · 德國萊因被授權的項目包含：辦公室設備、資訊技 術類、商用機器、影音設備、家電類、實驗設備、 醫療器材，測試和測量裝置以及控制設備等等 
   · 德國萊因的美加認證標誌和其他 US NRTL（像UL, CSA等）是同等級的。就美加市場而言，僅有德國萊因具備產品測試和驗證服務的能力 

二、技術資料 
   · 頻率 : 60Hz · 電壓 : 單相120V（最敘在美加地區使用，測量火地線間，提供15 或20A保護線路)；240V（測量水火線間，普遍可供使用） 
   · 電壓 : 三相208/240V 
   · 插頭結構 : 美加地區使用 NEMA 5-15P 和 6-15P 插頭標準。美國這些筆直葉片插頭在 NEMA（國家電 子製造商協會） WD6 版物中有清楚描述並收編入 UL498內。加拿大插頭和插座標準則在 CSA 刊物 C22.2, No. 42 中有提到。

三、發證 
   · 德國萊因對美國市場的產品發給 TUVus 驗證標誌 
   · 德國萊因對加拿大市場的產品發給 cTUV 驗證標誌 
   · 當 TUVus 和 cTUV 標誌一起使用時，客戶可標示單一標誌 cTUVus 於產品上，即能證明此產品符合美 國與加拿大兩個市場的要求標準。 

四、文件需求 
1. 安全性測試 
   · 含有美加國家要求的CB報告加證書或符合歐洲標準含美加國家要求的德國萊因測試報告
 2. 另外的文件要求 
   · 上列提及的測試報告 
   · 申請信 
   · cTUVus案件申請表 
   · 電子裝置的結構資料表 
   · 電路圖 
   · 關鍵性零組件（含製造商、型號、美加標準的證書證明） 
   · 裝置指導手冊 
   · 銘版標籤 
   · 產品照片 
   · 需提供1-2 測試樣品 

五、審核時間 
   · 所有文件提供後4週 

六、工廠檢驗 
   · TUVus的工廠檢驗每年四次， cTUV每年則是兩次。如果兩者都有申請的話，每年的工廠檢查為四次。此廠檢可與其他證書，如TUV/GS，日本 S-Mark或阿根廷 S-Mark 合併執行。

俄羅斯GOST-R產品安全和Hygienic衛生驗證

一、前言 
   · 根據俄羅斯標準驗證科研所－GOSSTANDARD 的要求， 
所有的產品都要有 GOST－R 核可標誌始可進入俄羅斯市場。 另外，下列產品需要有衛生證書 (Hygienic)： 
   · 電器廚具 · 電冰箱 · 任何使用微波的產品 
   · 行動電話 · 無線電話 · 硬體的電腦零件，如電源線、主機板和伺服器 
   · 手提式電腦 · 電視機 · 螢幕和顯示器 
   · 影印機和列表機 · 空調設備 
   · 我們目前和 MERTCONTROL, DIN GOST TUV Berlin-Brandenburg 和 GOST-Asia 等三家發證單位配合發出GOST－R證書。 

二、技術資訊 
   · 俄國電壓為AC 220V/50Hz 

三、發證 
1. 產品上需標示 GOST－R 標誌，在標誌下也應標示出發證單位識別代碼（例如BZ02, BE01） 
2. 對於有潛在危險的產品必需提供 EMC 測試報告 
3. 證書的有效期限分為兩種，一為適用於六個月的單一出貨，另一種為適用於兩年或三年的多次出貨使用。持證客戶可 自行選擇其中一種。

四、文件要求 
   · TUV/GS 或TUV/CB 證書及測試報告 
   · 俄文使用手冊 · 標籤貼紙圖槁（標示發證單位代碼〝Z02〞或 〝E01〞在 GOST－R 標誌下） 
   · 人體工學測試報告和證書（僅針對需要有衛生證書的產品） 
   · T.C.F 號碼作為〝生產文件的編號〞（技術文件或主要組裝圖的編號用來識別指定型號以及當作生產作業上的基本技術文件） 
   · 衛生 (Hygienic) 核准證書（僅針對需要有衛生證書的產品） 
   · 國際貿易代碼 · 工廠檢查報告 · ISO 9000/9001 或 ISO 14000/14001 證書（僅針對需要有衛生證書的產品） 
   · 對於衛生要求部份，發證單位必須以個案決定寄送樣品給在俄國的實驗室 

五、審核時間 提供所有的文件及樣品之後： 
1. 衛生 (Hygienic) 驗證 : 約4 週 
2. GOST－R：約4 週

墨西哥NOM驗證
一、前言 
   · 德國萊因墨西哥公司和已立案的實驗室夥伴共同合作， 
針對多項產品實行NOM發證過程的安全性測試 
   · 墨西哥有兩種驗證單位可核發NOM Mark 
        - NOM NYCE: 驗證範圍包括所有的電子和資訊產品及資料處理設備，但不包括家電用品（微波爐除外）
        - NOM ANCE: 驗證範圍包括所有的電器和類似產品（如家電產品） 
   · 不適用 IEC標準，適用NOM標準 
   · 不需做EMC測試 

二、技術資訊 
1. 墨西哥電壓為127V/60Hz 
2. 插頭和美國插頭相同。一種為有三個連接頭的 Class I，另一種為有兩個連接頭的 Class II。 插頭將和設備本身一起做測試。 

三、發證 
   · 證書有效期限為一年，證書可以每年更新 
   · 更新證書時，需事先從市場隨機取樣一件產品，以便送去實驗室進行測試 
   · 產品包裝需包含下列資訊：產品名稱、品牌名稱、型號及 NOM 驗證標誌 

四、文件需求 
   · CB測試報告和證書 
   · 進口商或經銷商在墨西哥境內之名稱、地址和連絡人 
   · 測試資料、設計圖、規格和電路圖 
   · 西班牙文標籤 
   · 西班牙文之原始使用手冊 
   · 一個樣品 進口商或經銷商需額外附加之文件 
   · 公司授權書的影本 · 公司統一編號之影本 
   · 授權證明資料 (Power of Attorney) 
   · 合法之代理官方證明文件 
   · 印有公司名稱之信紙 
   · 有繳稅證明的登記公司影印本 

五、審核時間 
   · 全部文件提出後5~6週 O 當NOM申請案一旦完成，證書和報告的正本會寄給在墨西哥當地的代理，原申請之公司將會收到一份傳真的影本代理商需妥善保管原始證書和報告作為參考資料，以便日後檢查使用

中國大陸產品安全驗證 CCIB

一、前言 
   · 進口產品進入中國市場時必須有CCIB的認可，CCEE認證則是當地市場的產品所需  
   · CQC（中國質量證書中心） 是中國唯一一個針對進出口商品作驗證的單位，也是中國政府機構之一 · 新EMC之要求於西元2000年一月一日起對下列產品開始推動：個人電腦、音響設備(＜500W＝、電視、供資訊產品用的電源供應器、顯示器和印表機 

二、技術資訊 
   · 中國大陸電壓為AC 220V/50Hz 

三、發證 
   · 安全及EMC標誌必需放於產品上，標誌下另放置工廠代碼 
   · 標示在產品上的CCIB標誌有兩種選擇： A. 購買黃色貼標 B. 接獲印刷許可後，方可印刷標誌於銘版貼紙上 

四、文件需求 
   · CB 證書及測試報告 
   · 含EN標準的EMC測試報告或 CISPR。 防止EMI 干擾零件表（如果EMC被要求）
   · 產品裝配圖、 方塊圖、線路圖和零件配置圖 
   · 適用於產品裝配的電源供應器安全證明報告（CB 證書及測試報告） 
   · 如果工廠尚未經過CCIB稽核，則需要工廠檢查調查表 (Questionnaire) 
   · 簡體中文的電器規格標籤圖樣 
   · 簡體中文使用手冊  
   · 安全重要零件的相關證書（包含插頭，電線和接頭的CCEE證書） 
   · 申請印刷許可，需要40張的原版標籤 

五、測試樣品 
   · 兩個完整的測試樣品，以供完成CCIB認證所要的執行的額外測試 

六、工廠檢驗 
   · 每年的工廠檢查由CCIB執行 

七、審核時間 提供所有的文件及樣品之後： 
1. 如果工廠檢驗還尚未執行過，最快3個月 
2. 如果工廠檢驗執行過，則6-8週 
3. 在取得CCIB證書， 超過8週後可有經核准印刷通知書

中國大陸產品安全驗證 CCEE

一、前言 
   · 在中國銷售的產品需要事先獲得CCEE的驗證 
   · 中國電工產品認證委員會 (CCEE) 是經授權認可執行中國國內市場電器產品安全驗證及核發CCEE標誌的單位 
   · 不要求EMC測試 

二、技術資訊 
   · 中國大陸電壓為AC 220V/50Hz 

三、發證 
   · 證書有效期4年 
   · 長城標誌必需標示於產品上 

四、文件需求 
   · CB 測試報告及證書 
   · 產品裝配圖、方塊圖、線路圖和零件配置圖 
   · 適用於產品裝配的電源供應器安全證明報告（CB 證書及測試報告） 
   · 如果工廠尚未經過CCEE稽核，則需工廠檢查調查表 (Questionnaire) 
   · 簡體中文的電器規格標籤圖樣 
   · 簡體中文使用手冊 
   · 安全重要零件的證明（包含插頭，電線和接頭的CCEE證書） 
   · 證書持有者授權TUV（中國大陸的負責代辦處）申請CCEE 證書的授權信 
   · 申請者的營利事業登記證 
   · 如果可以，則請提供CCIB證書和申請號碼 

五、測試樣品 
   · 兩個完整的測試樣品，以供完成CCEE 認證所要的執行的額外測試 

六、工廠檢驗 
   · 每年的工廠檢查由CCEE執行 

七、審核時間 提供所有的文件及樣品之後： 
1. 如果工廠檢驗還未執行過，最快3個月 
2. 如果工廠檢驗已執行過，則6-8週

新加坡產品安全驗證 PSB

一、前言
   · PSB之安全標誌證書是由新加坡安全主管當局「新加坡產品標準局」所核發 
   · 工商局在1991年6月1日消費者保護（安全要求）條例1991中公佈，消費品（公告的例管貨物）必須符合安全標準要求規格和普遍性安全的保證 
   · PSB已修訂此條例要求所有登記例管的貨物從1993年6月1日起必需個別的標示出安全標誌 
   · 在新加坡負責銷售例管貨物給消費者的有關單位都必需向安全當局登記每個型號。登錄時必需以證書和測試報告證實此型號符合強制性產品安全標準 

二、技術資訊 
   · 新加坡電壓為AC 230V/50Hz 

三、發證 
   · 安全標誌需置於產品上 
   · 此認證授予和登錄有效期限為三年，其後如果型號仍需繼續登錄，則需要求再更新 

四、文件要求 
1. 安全性測試 
   · 有效期在三年內的CB證書和測試報告（僅英文版）或 
   · 由PSB發出的所有報告或 
   · 由新加坡實驗室立案體系承認的獨立實驗室發出之報告 

2. 另外的文件部份 
   · 上列所提及的測試報告 
   · 申請信 PSB（僅接受單一型號以代替系列性型號，不重視相似的特徵） 
   · 如果安全性零件不同於CB測試報告時必需再列出 
   · 線路圖以及零件材料表（BOM） 
  · 結構/工程圖和零件表（僅氣體裝置） · 英文使用手冊 · 原版標籤或彩色照片或清楚可見的黑白照片（不接受黑白影印本） · 三份彩色外觀（銘版貼紙 ~電壓規格，主插頭等）和內部（重要安全性零件）照片文件 3. 其他資料 · 新加坡的進口商或代理商的名稱、地址及聯絡人的詳細資料 五、審核時間 · 在所有的文件提供後 4 週

日本產品安全驗證 S-Mark

一、前言
 · 1995年起德國萊因對日本當地產品開始S-Mark的測試和發證作業， 
適用於電氣器具和零件、機械產品及消費產品等等
 · 而且在1995新的產品取締法(PL)內說明指出，透過獨立的第三者驗證機構提供服務的需求日益重要

二、技術資訊
 · 日本電壓為AC 100V/50Hz、100V/60Hz

三、文件需求
 1. 安全性測試
 · 德國萊因實驗室測試、核發的測試報告 
2. EMC測試
 · 由客戶提供 EMC 測試報告 
3. 另外的文件部份
 · 上列提及的測試報告
 · 申請信
 · 日文使用指導手冊
 · 日文標籤
 · 結構資料表 (CDF)

四、審核時間
 · 全部文件提出後3週

五、工廠檢查
 · 每年一次由德國萊因執行。此一工廠檢查可與德國萊因其他安全驗證的工廠檢查合併執行。