PIC程序转换至EM78XX

芯片对照

PIC其中一些单片机与EM78系列单片机管脚相兼容，对照如下：

12C508/509    ——   EM78P152/153

PIC16C54/56/84——    EM78P156/256/456

PIC16C55/57  ——    EM78P447

以上单片机转换可以在不用改动PCB情况便可完成，具体硬件资源对照如表7.1所示.

指令对照表

指令对照表如表7.2所示

转换软件使用说明

现有转换软件X156M.EXE可以将PIC编写的程序目标码转成EM78单片机可用的源代

码。

文件名：X156M.EXE

说明：PIC程序文件名后缀一定是（.OBJ）

文件格式是16进制（HEX）或二进制（BIN）

执行X156M（以5XDEMO.OBJ为例、HEX格式）

提示输入文件5XDEMO.OBJ

询问是何种文件格式（H/B）？选H

询问文件大小（单位是512字节）？输入1或2（视文件大小而定）

询问文件输出方式（0/1）？选1

询问WDT开/关否？（视情况而定）

至此，可输出名为5XDEMO.DT文件（即EM78XX的源程序）

注：经过上述转换的程序仍可能存在下列问题，需要修正：

- 针对EMC内部RAM地址比PIC高10H,转换程序对RAM地址硬性加10H，如此时R4则转为R14，如果R4作间接寻址用，此时应恢复R14——R4；在间接寻址中，在赋给R4立即数的值转到EMC时该立即数也应加10H.

- PIC和EMC个别寄存器如标志寄存器R3.7、R4不一样，有些PIC程序中用了其中闲置的bit做标志位，到EMC程序中要检查有没有冲突。

- PIC和EMC读入RA或口5，闲置位赋值不一样：如PIC16C54读RA.时RA的高四位为0，但EM78×56就不是为0，所以EM78X56读出口5数据时要屏蔽高位，否则容易出错。

- 针对PIC16C57程序转换的问题，由于X156M暂时转换文件最大为1K，所以折中的办法是将16c57的2K程序拆分成两个1K，类似上述三点再比照16C57和447的寄存器区别，便可较快转换程序。

| Devicc | EM78P152 EM78P153 | PIC12C508 PIC12C509 | EM78P156 | PIC16C54 PIC16C56 | EM78P447A EM78P447B | PIC16C57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pins | 8/14 | 8 | 18 | 18 | 28/32 | 28 |
| Process | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Architecture | RISC | RISC | RISC | RISC | RISC | RISC |
| Mask Version | Yes | N/A | Yes | N/A | Yes | N/A |
| Working Voltage | 2.5~5.5 | 2.5~5.5 | 2.5~5.5 | 2.5~6.25 | 2.3~5.5 | 2.5~6.25 |
| Program Memory | 512x13 | 512/1Kx12 | 1Kx13 | 512/1Kx12 | 4Kx13 | 2Kx12 |
| User Memory RAM | 32x8 | 25/41x8 | 48x8 | 25x8 | 148x8 | 72x8 |
| I/O pins | 6/12 | 5 | 12 | 12 | 20/24 | 20 |
| Instruction Clock | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Oscillation Mode | 5 | 4 | 4,(5) | 4 | 4 | 4 |
| Instruction Set | 57 | 33 | 57 | 33 | 57 | 33 |
| Max. Operating | XT | 16 (4 clks) | 8 (4 clks) | 18(2 clks) 36(4clks) | 20 (4 clks) | 36 (4 clks) | 20 (4 clks) |
|  | RC | 4 (4 clks) | 4 (4 clks) | 4 (4 clks) | 4 (4 clks) | 4 (4 clks) | 8 (4 clks) |
| Page Size | 1K | 512 | 1K | 512 | 1K | 512 |
| Available for CALL | 1K | 256 | 1K | 256 | 1K | 256 |
| Option Code | 13 | N/A | 6 | N/A | 7(13) | N/A |
| Iterrupt(In/Ex) | 3（1/2） | N/A | 3(1/2) | N/A | 3(1/2) | N/A |
| Pull-High Pins | 6/8 | N/A | 8 | N/A | 10 | N/A |
| Pull-Low Pins | 3/7 | N/A | 7 | N/A | 0 | N/A |
| Wake-Up Pins | 6/8 | N/A | 8 | N/A | 10 | N/A |
| Open-Drain Pins | 6/8 | N/A | 8 | N/A | 2 | N/A |
| R-Option Pins | 0 | N/A | 2 | N/A | 2 | N/A |
| Stack | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| POVD | Yes | N/A | Yes | N/A | Yes | N/A |
| Timer Modules | 8-bitx1 | 8-bitx1 | 8-bitx1 | 8-bitx1 | 8-bitx1 | 8-bitx1 |
| WDT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

表7.1 PIC与EMC单片机硬件对照表

| PIC | EMC |
| --- | --- |
| 字节操作指令 |
| NOP | NOP |
| NOVWF f | MOV R,A |
| CLRW | CLRA |
| CLRF f | CLR R |
| SUBWF f,0 | SUB A,R |
| SUBWF f,1 | SUB R,A |
| DECF f,0 | DECA R |
| DECF f,1 | DEC R |
| IORWF f,0 | OR A,R |
| IORWF f,1 | OR R,A |
| ANDWF f,0 | AND A,R |
| ANDWF f,1 | AND R,A |
| XORWF f,0 | XOR A,R |
| XORWF f,1 | XOR R,A |
| ADDWF f,0 | ADD A,R |
| ADDWF f,1 | ADD R,A |
| MOVF f,0 | MOV A,R |
| MOVF f,1 | MOV R,R |
| COMF f,0 | COMA R |
| COMF f,1 | COM R |
| INCF f,0 | INCA R |
| INCF f,1 | INC R |
| DECFSZ f,0 | DJZA R |
| DECFSZ f,1 | DJZ R |
| RRF f,0 | RRCA R |
| RRF f,1 | RRC R |
| RLF f,0 | RLCA R |
| RLF f,1 | RLC R |
| SWAPF f,0 | SWAPA R |
| SWAPF f,1 | SWAP R |
| INCFSZ f,0 | JZA R |
| INCFSZ f,1 | JA R |
| 位操作指令 |
| BCF f,b | BC R,b |
| BSF f,b | BS R,b |
| BTFSC f,b | JBC R,b |
| BTFSS f,b | JBS R,B |
| 控制指令 |
| OPTION | CONTW |
| SLEED | SLEP |
| CLRWDF | WDTC |
| TRIS f | IOW R |
| RETLW k | RETL K |
| CALL k | CALL K |
| GOTO k | JMP K |
| MOVLW k | MOV A,K |
| IORLW k | OR A,K |
| ANDLW k | AND A,K |
| XORLW k | XOR A,K |
| 其它 |
|  | DAA |
|  | ENI |
|  | DISI |
|  | RET |
|  | RETI |
|  | CONTR |
|  | IOR R |
|  | SUB A,K |
|  | INT |
|  | ADD A,K |

表7.2  PIC与EMC指令对照表