变压器示意图如下：

高频变压器参数：

原边：

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 骨架 | EE13 |
| 原边电感 | 1762 uH |
| 原边匝数 | 111 |
| 原边电线规格 | 36 AWG |
| 原边漏感 | 小于35uH |

付边：

| 参数（输出1 26V 0.1A） | 数值 |
| --- | --- |
| 付边匝数 | 29 |
| 付边电线规格 | 31-35 AWG |
| 参数（输出1 6V 0.4A） | 数值 |
| 付边匝数 | 7 |
| 付边电线规格 | 25-29 AWG |