产品简介

SP6850是电流模式PWM（脉宽调制）控制器，它具有环保节能的特点，符合低功率SMPS（开关电源）的低待机功耗需要。该产品的环保功能可使电源满足最严格的节能要求。产品的其他功能和特点，如前沿消隐的电流检测、内部斜率补偿和小型封装，使其在SMPS电源的应用当中，具备效率高、成本低的特点。由于经过BiCMOS装配工艺，SP6850能降低启动电流和工作电流。SP6850有SOT-23-6L和DIP-8P两种封装型号。

应用范围

●AC/DC开关电源适配器；

●电池充电器；

●PC 5V待机电源；

●开放式开关电源。

产品特点

●高压BiCMOS工艺；

●极低的启动电流 (<25μA)；

●欠压锁定(UVLO )；

●循环峰值电流模式控制；

●电流限制；

●前沿消隐；

●可编程开关频率；

●内部斜率补偿；

●绿色模式节能控制；

●无噪音绿色模式控制；

●300mA驱动能力；

●Vcc引脚过压保护。

典型应用电路（高效SMPS）

引脚描述

SP6850D8TG

| 序号 | 符号 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OUT | 驱动外部MOSFET的栅极驱动输出 |
| 2 | VCC | 供电电压输入 |
| 3 | NC | 非连接引脚 |
| 4 | CS | 电流检测。此引脚检测电阻两端的电压，用于控制PWM输出。它还在电流控制模式时提供电流幅值信息。 |
| 5 | RT | 此电流用于给内部电容器充电，决定开关频率。 |
| 6 | NC | 非连接引脚 |
| 7 | COMP | 电压反馈。此引脚提供输出电压调节信号，给内部PWM比较器提供反馈，使PWM比较器能够控制占空比。 |
| 8 | GND | 接地 |

SP6850S26RG

| 序号 | 符号 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 接地 |
| 2 | COMP | 电压反馈。此引脚提供输出电压调节信号，给内部PWM比较器提供反馈，使PWM比较器能够控制占空比。 |
| 3 | RT | 此电流用于给内部电容器充电，决定开关频率。 |
| 4 | CS | 电流检测。此引脚检测电阻两端的电压，用于控制PWM输出。它还在电流控制模式时提供电流幅值信息。 |
| 5 | VCC | 供电电压输入 |
| 6 | OUT | 驱动外部MOSFET的栅极驱动输出 |

框图

订货信息

| 部件编号 | 封装型式 | 部件标识 |
| --- | --- | --- |
| SP6850D8TG | DIP-8P | SP6850I |
| SP6850S26RG | SOT-23-6L | 850YW |

※ SP6850D8TG : 管；无铅

※ SP6850S26RG : 带盘；无铅

绝对最大额定值（TA=25 ℃, 另有规定除外）

下列额定值为规定的固定限制。如超过此值，可能对器件造成损坏。

| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC | DC供电电压 | 40 | V |
| VCOMP / RT / CS | SYNC电压 | 3-7 | V |
| PD | 功耗@ TA=85℃ (*) | 0.3 | W |
| TJ | 工作结温范围 | 150 | ℃ |
| TSTG | 储存温度 | 150 | ℃ |
| TLEAD | 铅焊温度 | SOT-23-6L | 220 | ℃ |
|  |  | DIP-8P | 260 |  |
| RӨJC | 热阻抗 结－壳（*） | SOT-23-6L | 210 | ℃/W |
|  |  | DIP-8P | 90 |  |

(*) 功耗值和热阻值是在自然风冷条件下安装在铜板上估计得到的。

电气参数

（TA=25 ℃, VCC =15 V，另有规定除外）

| 符号 | 参数 | 条件 | 最低 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电电压（VCC引脚） |
| Istt | 启动电流 |  |  | 8 | 25 | uA |
| Iop | 工作电流 | VCOMP = 3V |  | 2 | 4 | mA |
| UVLO (off) | 最小工作电压 |  | 9.0 | 10.0 | 11.0 | V |
| UVLO (on ) | 启动阈值电压 |  | 15.0 | 16.0 | 17.0 | V |
| 电压反馈（Comp引脚） |
| Isc | 短路电压 |  |  | 2.2 | 3.0 | mA |
| Vop | 开环电压 |  |  | 5.0 |  | V |
| VTH(GM) | 绿色模式阈值VCOMP |  |  | 2.35 |  | V |
| 振荡器（RT引脚） |
| FOSC | 频率 | RT=100KΩ | 60.0 | 65.0 | 70.0 | KHz |
| FOSC(GM) | 绿色模式频率 | Fs=65.0KHz |  | 20 |  | KHz |
| Fdt | 与温度变化相对应的频率漂移 | (40°C ~105°C) |  |  | 3 | % |
| Fdv | 与Vcc变化相对应的频率漂移 | (VCC=11V-25V) |  |  | 1 | % |
| 电流检测（CS引脚） |
| Vcs(off) | 最大输入电压 |  | 0.8 | 0.85 | 0.9 | V |
| Zcs | 输入阻抗 |  |  | 50 |  | KΩ |
| TPD | 延迟输出 |  |  | 150 |  | nS |
| 栅极驱动输出（OUT引脚） |
| VOL | 输出低电平 | VCC=15V, Io=20mA |  |  | 1 | V |
| VOH | 输出高电平 | VCC=15V, Io=20mA | 8 |  |  | V |
| Tr | 上升时间 | 负载能力=1000pF |  | 50 | 200 | nS |
| Tf | 下降时间 | 负载能力=1000pF |  | 50 | 120 | nS |

DIP- 8P的封装尺寸图

| 符号 | 尺寸（毫米） | 尺寸（英寸） |
| --- | --- | --- |
|  | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
| A | 3.710 | 4.310 | 0.146 | 0.170 |
| A1 | 0.510 |  | 0.020 |  |
| A2 | 3.200 | 3.600 | 0.126 | 0.142 |
| B | 0.380 | 0.570 | 0.015 | 0.022 |
| B1 | 1.524(BSC) | 0.060(BSC) |
| C | 0.204 | 0.360 | 0.008 | 0.014 |
| D | 9.000 | 9.400 | 0.354 | 0.370 |
| E | 6.200 | 6.600 | 0.244 | 0.260 |
| E1 | 7.320 | 7.920 | 0.288 | 0.312 |
| e | 2.540(BSC) | 0.100(BSC) |
| L | 3.000 | 3.600 | 0.118 | 0.142 |
| E2 | 8.400 | 9.000 | 0.331 | 0.354 |

SOT-23-6L的封装尺寸图

| 符号 | 尺寸（毫米） | 尺寸（英寸） |
| --- | --- | --- |
|  | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
| A | 1.050 | 1.250 | 0.040 | 0.049 |
| A1 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.004 |
| A2 | 1.050 | 1.150 | 0.041 | 0.045 |
| b | 0.300 | 0.400 | 0.012 | 0.016 |
| c | 0.100 | 0.200 | 0.004 | 0.008 |
| D | 2.820 | 3.020 | 0.111 | 0.119 |
| E | 1.500 | 1.700 | 0.059 | 0.067 |
| E1 | 2.650 | 2.950 | 0.104 | 0.116 |
| e | 0.950TYP | 0.037YP |
| e1 | 1.800 | 2.000 | 0.071 | 0.079 |
| L | 0.700REF | 0.028REF |
| L1 | 0.300 | 0.600 | 0.012 | 0.024 |
| θ | 00 | 80 | 00 | 80 |

本说明书所列信息准确一致。对于使用此类信息所造成的损失，或因使用此信息而对第三方的专利权或其他权利带来侵害，擎力科技股份有限公司不负有任何责任。擎力科技股份有限公司未授予任何宣称的许可证，亦未对其专利权或其他权力授予许可证。本出版物所述条件如有改变，恕不另行通知。本出版的内容取代以前出版的信息，并以此为准。未经擎力科技股份有限公司事先明确书面同意，该公司产品不得授权用作终身辅助型设备或系统的关键部件。

SYNC POWER 的logo(标识) 为擎力科技股份有限公司的注册商标。

擎力科技股份有限公司-台湾印制-版权所有

公司地址：台湾台北市南港区（南港软件园区）园区街3-2号9F-5

电话: 886-2-2655-8178

传真 886-2-2655-8468

网址：http://www.syncpower.com

# Text boxes

引脚布局

器件标识

(年代码)

(周代码)

(年代码)

(周代码)

AC输入

DC输出

同步整流器

VCC

:OUT

: RT

比较器COMP

GND

CS

光电耦合器

OUT输OUT

VCC

CS

COMP

: RT

斜坡补偿

PWM比较器

过压保护

欠压锁定

绿色模式

振荡器

偏置和基准电压

地线