電源變壓器分析報告

一‧主旨 : 阻抗分析儀對變壓器產品的分析與應用，改變舊有低頻

LCR METER 傳統測試瓶頸，強大的圖型分析能力，使分析更確實，快速的完成，相對的解決傳統LCR METER

可能造成的錯誤分析判斷，使產品開發工程師，確實的

掌握元件特性，使產品效能更趨完美。

二．說明 : 使用儀器 WK-6540

變壓器 TR-130

測試條件 : 電壓 1V 頻率1KHz ~ 1MHz

上圖為變壓器主線圈測試，同時顯示電感Ls、Q

由分析圖看出，此變壓器應用於50KHz 左右效率最佳，適用於電源供應器類產品。

上圖為漏感測試項目，Lk 、 Q 相對於有部份，

慣用1KHz測試漏感的工程人員，建議您改用測試

頻率50KHz 以上， 才能避開旁路電感， 呈現出

真實的漏感值。

三．心得分享 : 元件的特性分析，是一門專業的課程，學校沒教，

日常生活中用不到，經驗的傳承有可能是偏差的，

綜合經驗的累積，與新一代儀器強大的分析功能，

以此報告與元件分析工程人員共享，也希望類似

報告由更多專業工程人員發表，使元件發揮最好

效益應用。