| SOT89 | TO-252 |
| --- | --- |
| 3- PIN | 3- PIN |
| MEL7135PG | MEL7135T |

引脚排列图

功能块框图

极限参数

| 参数 | 符号 | 极限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 | VDD | -0.3~7 | V |
| 输出电压 | VLEDM | -0.3~7 | V |
| 最大工作结温 | Tmax | 150 | ℃ |
| 存贮温度 | Tstg | -40~+150 | ℃ |
| 焊接温度和时间 | Tsolder | 260℃, 10s |  |

推荐工作条件

| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | 2.7 |  | 6 | V |
| 输出陷电流 |  |  | 400 | mA |
| 工作环境温度 | -40 |  | 85 | ℃ |

# 主要参数及工作特性

VDD =3.7V，TA = 25℃，无负载。（特殊说明除外）

| 符号 | 含义 | 测试条件 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小 | 典型 | 最大 |  |
| ISINK | 输出陷电流 | VOUT=0.2V | 315 | 350 | 390 | mA |
|  | 负载线性度 | VOUT=0.2~1V |  |  | 3 | mA/V |
|  | 电源电压调整率 | VDD=3V~6V，VOUT=0.2V |  |  | 3 | mA /V |
| VOUTL | 输出压差 |  |  | 130 |  | mA |
| IDD | 电源电流 |  |  | 90 |  | µA |

注意：

1、输出压差：90% x IOUT @ VOUT =20mV

典型应用图

# 封装尺寸

# Text boxes

MEL7135 系列   芯片是一个低压差电流调整器，具有350mA的恒定陷电流。

MEL7135 通过先进的Bi-CMOS工艺，实现低的静态电流和低压差。

• 给LED驱动提供能源；

特点

• 没有外部元器件；

• 350mA 恒定陷电流；

• 输出短路/开路保护电路；

• 低压差；

• 低静态电流；

• 电源电压范围：2.7V~6V；

• 安装热量保护；

• 2KV HSM ESD 保护；

• 先进的Bi-CMOS工艺；

• 封装尺寸：SOT89-3、TO-252。

用途

MEL7135系列  350mA电流调整器

选型指南