TL431就是NPN管

TL431是目前应用极广泛的器件。它的各项指标均很出色。

对于高手来说，TL431属于很简单的器件。但很多初学者仍一再的表示“不太明白”。

当笔者“终于明白之后”，才发现“TL431其实并不复杂”。

“专家、学者及高手们”对TL431的介绍，几乎是相同的。也几乎都是“复杂的”。

其实，TL431就是NPN管。

它的“R、K、A”分别对应NPN管的“b、c、e”。

它的各项参数如下：

β：1000－10000。

Vc：2.5V－36V。放大区工作点范围，同时也是极限值。

Ic：1mA－100mA。同上。

Pcm：500mW。极限值。

Vbe：2.5V。极其敏感！高则饱合，低则截止。

Ib：＜4μA。输入阻抗极高。

温度稳定性极好。

可以放大音频信号。

输入特性曲线在2.5V处，直角转弯。转弯范围约10mV。

输出特性曲线极其水平。输出阻抗极大。

目前仅推荐使用放大区。截止区与饱合区因无人研究，情况不明。

目前仅推荐使用“共射极方式”。“射极跟随器方式”笔者个人认为可行。“共基极方式”因无人研究，情况亦不明。

因输入特性几乎垂直，故进入放大区的唯一方法是采用“电压负反馈”法。

综上所述：TL431与NPN管在“共射极电压负反馈”方式下，是没有本质区别的。只是TL431的参数指标接近完美而已。

还可以更加通俗的理解TL431，那就是，它相当于4只NPN三极管“基射相联”组成的复合管。只是没“温漂”了。

说到这，就想给各位专家学者们提个建议了：直接以NPN管图标代替TL431图标。不仅不矛盾，反而还有助于提高对TL431的理解。如果一定要区分二者，也可以在NPN管的基极“根部”加一个小方块，来代表TL431。

笔者个人认为TL431目前的图标，是“难以理解的、缺点明显的”。

如果对三极管“十分熟悉”，那么现在就应当对TL431也“相当熟悉”了。

所有资料上介绍的TL431应用电路，其实都与NPN管的使用方法是相同的。

所以，不用再怀疑了。

TL431就是NPN管。