D206  D226  D236

# Text boxes

功能描述：白光LED升压型变换器

D206&D226&D236是一种用于手机、PDA、MP3等手持电子设备白光LED恒流驱动器。它是一款高效的升压型DC/DC变换器。采用几个LED串连接法可以提供给每个LED相等的电流，从而获得均匀的亮度。开关频率为1.2MHz，因而可以采用较小的外部元件，从而减少了占用空间和生产成本。具有过压保护功能。D266的内置BRT可使在不同光照的室内室外环境下自动调整LED亮度。

|  | 最大串联LED数 | 最大并联LED数 | 内置BRT |
| --- | --- | --- | --- |
| D206 | 9 | 3 | 无 |
| D226 | 9 | 2 | 有 |
| D236 | 9 | 2 | 无 |

产品特点：

    - 1.2MHz 开关频率

    - 转换效率高达85％

    - 3.5V～10V的输入电压范围

    - 具有过压保护功能

    - 模拟或逻辑LED亮度控制

    - 采用微型电感器

    - 只需0.22uF 的输出电容

    - 采用扁平的SO-8 封装

外形封装：扁平的SO-8 封装

应用范围：

- 手持电子设备白光LED恒流驱动

- PDA,手持式计算机

- 数码相机

- MP3和MP4 播放机

- GPS接收机

典型电路应用：

产品主要参数表

| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入工作电压范围 |  | 3.5 |  | 10 | V |
| 反馈电压 | ISW=100mA 占空比=66% |  | 200 |  | mV |
| 电源电流 | CE=0V |  | 2 |  | mA |
| 开关频率 |  | 0.8 | 1.2 | 1.6 | MHz |
| 过压保护 |  |  | 40 |  | V |