D246  D266

# Text boxes

功能描述：白光LED升压型变换器r

D246&D266白光LED恒流驱动器,高效的升压型DC/DC变换器，具有过压保护功能，能用一节锂电池驱动2个到4个白光LED。采用几个LED串连接法可以提供给每个LED相等的电流，从而获得均匀的亮度。可以采用较小的外部元件，减少了占用空间和生产成本。

|  | 最大串联LED数 | 封装形式 |
| --- | --- | --- |
| D246 | 3 | SOT-26 |
| D266 | 3 | SOT-25 |

产品特点：

- 1.2MHz 开关频率

- 转换效率高达85％

- 2.5V～10V的输入电压范围

- 具有过压保护功能

- 模拟或逻辑LED亮度控制

- 采用微型电感器只需0.22uF 的输出电容

- 一节锂电池驱动2个到4个白光LED

- 采用较小的外部元件

- D246采用扁平的SOT23-6 封装

- D266采用扁平的SOT23-5 封装

外形封装：SOT-25(D266)       SOT-26(D246)

应用范围：

- 手持电子设备白光LED恒流驱动

- PDA,手持式计算机

- 数码相机

- MP3和MP4 播放机

- GPS接收机

典型应用电路：

产品主要参数表

| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入工作电压范围 |  | 2.5 |  | 10 | V |
| 反馈电压 | ISW=100mA 占空比=66% | 86 | 95 | 104 | mV |
| 电源电流 | CE=0V |  | 1.9 | 2.5 | mA |
| 开关频率 |  | 0.8 | 1.2 | 1.6 | MHz |
| 过压保护 |  |  | 25 |  | V |