通用DC-DC控制器

# Text boxes

- D2596

功能描述：150kHz,3A PWM降压稳压源

D2596 是一颗能驱动3A的PWM降压型稳压源。它可以有ADJ,3.3V,5V,12V等型号。它工作在150kHz开关频率下，外接应用电路简单。因此只需要尺寸很小的滤波元件就够了。输出电压有±4％的容差。振荡频率有±15％的容差。内置逻辑电平关断保护。过热、过流保护。

产品特点：

- 可调式型号输出电压范围“1.3-37V”

- 输出电压最大±4％的容差

- 振荡频率150kHz±15％的容差

- 逻辑电平关断保护

- 输出最大电流达3A

- 过热和过流保护

- 芯片内置开关管，外接只需4个元器件

- D34063

功能描述: DC/DC变换控制电路

D34063是一单片双极型线性集成电路, 专用于直流-直流变换器控制部分。片内包含有温度补偿带隙基准源、一个占空比周期控制振荡器、驱动器和大电流输出开关，能输出1.5A的开关电流。它能使用最少的外接元件构成开关式升压变换器、降压式变换器和电源反向器

产品特点：

- 能在3.0-- 40V的输入电压下工作

- 短路电流限制

- 输出开关电流可达1.5A(无外接三极管)

- 输出电压可调

- 工作振荡频率从100Hz至100KHz

- 高精度能隙基准电压源

- D3842/3

功能描述：高性能电流模式控制器

D3842/3是高性能固定频率电流模式控制器，专为离线和直流变换器应用而设计，为设计人员提供只需要最少外部元件就能获得成本效益的解决方案。这些集成电路具有可微调的振荡器能进行精确的占空比控制、温度补偿的参考、高增益误差放大器、电流取样比较器和大电流图腾柱式输出（是驱动功率MOSFET的理想器件）。D3842有16V和10V欠压锁定门限，而D3843的欠压锁定门限为8.5V和7.6V。

产品特点：

- 可微调的振荡器，有精确的频率控制

- 锁存脉宽调制，可逐周限流

- 内部微调的参考源，带欠压锁定

- 大电流图腾柱输出

- 带滞后的欠压锁定

DIP-8

TO-263-5L

DIP-8