Saber使用心得

- 翻转元件：选中该元件（可选多个），按R键，可实现90度翻转。

- 电容或电感初始电压或电流值设置：在电容或电感元件的属性里有一项ic设置，默认未设置(undef)，设置其为想要的值即可。

- Saber中，设置元件属性时，不能带任何单位符号，如电阻的“Ω”，电压的“V”，时间的“S”等，否则saber会报错。

- Saber中，仿真文件名不能和元件库中的元件同名，否则会报错。

- Saber中，原理图名称最好不要与路径名中有重复，否则会报错。

- 原理图放大或缩小：按“page up”或“page down”即可

- 局部放大显示波形：直接拖动鼠标放大，或按“page up”即可

- 恢复波形显示原始大小：按“page down”，或在右键菜单里点“zoom →to fit”即可

- 按鼠标中键可拖动整个原理图包括波形显示图。

- 波形高级分析：

①．双击波形图标，进入cosmosScooe 窗口界面，

②．点击 tools  → measurement tool 显示 measurement 窗口，

③．点击 measurement 窗口的 measurement 后面的按钮，默认为At X 按钮，

④．共有 general 、time domain 、levels 、statistics 、RF 共5个可设置项，分别说明如下：

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

- general（综合） 设置，共有  14 个参数：

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

At X      ：显示X轴Y轴参数

At Y      ：只显示X轴参数

Delta X	  ：测量X轴任意两点间的时间，单位：S

Delta Y	  ：测量Y轴任意两点间的电压，单位：V（电压有方向）

Length	  ：测量Y轴任意两点间的电压，单位：V（电压无方向，取绝对值）

Slope	  ：测量斜坡？？？

Local max/min ：局部最大、最小测量

Crossing	  ：交叉

Horizontal level ：水平测量线

Vertical level ：垂直测量线

Vertical cursor  ：垂直测量指针

Point marker   ：波形任意单个点数据测量

Point to point   ：波形任意两点间综合测量

Vertical marker ：垂直测量线

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

B．time domain（时频） 设置，共有 14 个参数：

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

falltime    ：测量脉冲下降时间

risetime    ：测量脉冲上升时间

slew  rate  ：脉冲从0上升到最大值所需的时间

period     ：测量脉冲周期

frequency  ：测量脉冲频率

fulse width ：测量脉冲频率

delay	  ：测量脉冲延迟时间

overshoot  ：测量脉冲正峰值

undershoot ：测量脉冲负峰值

settle  time ：测量脉冲稳定时间

eye diagram ：

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

C．levels 设置，共   11  个测量参数

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

maximum		：波形最大值

minimum			：波形最小值

x at maximum		：最大值出现时间

x at minimum		：最小值出现时间

peak to peak		：脉冲 峰 – 峰 值

topline			：脉冲群顶线

base line			：脉冲群基线

amplitude			：脉冲振幅（0 ~ 正最大值）

arerage			：脉冲直流平均值（包括脉冲负值）

RMS			：脉冲直流均方根值（正平均值）

AC coupled RMS	：脉冲交流有效值

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

D．statistics（统计）设置，共 13 个测量参数

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

maximum		：波形最大值

minimum			：波形最小值

rangl			：脉冲 峰 – 峰 值

mean			：脉冲直流平均值（包括脉冲负值）

median			：中线值

standard deviation	：标准背离

mean +3 std_dev	：

mean -3 std_dev	：

histogram			：直方图

yield				：

dpu				：

cpk				：

pareto			：

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

E．RF（射频）设置，共 4 项设置

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***