| QY3081 系列 | 特 性 |
| --- | --- |
| QY3081A,B系列IC为LED同步七彩控制IC，内建频率侦测，通过同时上电，取电源频率，实现同步功能. 有四种演示方式。A延迟时间 为5.12秒，B延迟时间约10.24秒。（时间以220V，50HZ为准） QY3081A,B花样 1 循环段 S0,S1悬空 2 1/2PHASE S0接VDD 3 多彩变化 S1接VDD 4 七彩跳灯 S0,S1接VDD | CMOS 制造技术 工作电压: 2.4V – 5 V 工作电流: <200UA (VDD=3.9V) LED 输出驱动:源电流(10mA (VDD=3.9V VOL=0.7V) |

DIP与SOP脚位图                                                     脚位说明

应用图1

应用图2

光耦取样图（应用于干扰较大的地方）

- 应用图仅供参考！

# Text boxes

VSS

| PDA | 符号 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZC | 50,60HZ输入Pin |
| 2 | VDD | 正电源Pin |
| 3 | BL | LED输出Pin |
| 4 | GL | LED输出Pin |
| 5 | RL | LED输出Pin |
| 6 | VSS | 负电源Pin |
| 7 | S1 | 功能选择Pin |
| 8 | S0 | 功能选择Pin |

105/400V

104C

47Ω/1W

560K

VDD1

R

R

R

S1

VDD

S0

VSS

RL

GL

BL

VDD

ZC

1M

VDD1

220UF/35V

3.9V

12V

2.7K

1.5K

47Ω/1W

1N4004*4

10K*3

AC220V

RL

GL

BL

VDD

ZC

S1

S0