高頻變壓器噪音與裂CORE現象改善專案報告

- 概述:

  - 高頻變壓器噪音,指電源單體在正常工作狀況下,人耳能聽到的尖銳的“滋滋”聲.聲音的產生是由物體的掁動引起的,我們所說的噪音,是指變壓器在正常工作過程中,線圈磁CORE及由線圈和磁CORE所組成的整個變壓器,發生頻率在20KHZ以下的掁動(人耳所能聽到的頻率範圍在20KHZ以下).應該說高頻變壓器(特別是反馳式)在高頻方波電流的激勵下,線圈將會有電流通斷的變化,磁CORE中的磁場出在不停的進行勵磁消磁的變化,勢必有線圈的伸縮掁動和磁CORE的伸縮掁動,但電源的正常工作頻率在60KHZ~100KHZ左右,此時掁動產生的聲音超出人耳的聽力範圍,人耳是聽不到的,但當電源在工作過程中有間歇式掁蕩產生時,會引起線圈磁CORE間歇式掁動,特別是此掁蕩頻率接近線圈與磁CORE所組成的整個變壓器的固有掁動頻率時,易引發共掁現象.,此時將引發人耳所能聽到的噪音現象.

  - 高頻變壓器的裂CORE指變壓器生產過程中(特別是烘烤後,或冷熱沖擊試驗後)出現的磁CORE破裂的現象,(如下圖),CORE的破裂肯定是由受力引起的,而此力的產生(通過實驗所得),主要來源於膠固化過程和膠與磁CORE的熱脹冷縮的系數不同而產生的應力引起的.

- 案例、實驗分析:

  - ******單體之變壓器25383-0001I,初期出現較為嚴重的異音現象,原工法如下圖:

消除異音的方法主要從:

1>.平衡鐵損與銅損;

2>.使變壓器磁CORE工作在較寬較穩定的Bm範圍.

3>.充分含浸線圈.

4>.緊密粘固磁CORE.

5>.消除電源線路中的間歇掁蕩現象等方面,在線路不變動的情況下有效的解決噪音問題,主要是使變壓器充分含浸和盡可能的使磁CORE粘接牢固.

實驗一:

A. 改變點膠工法,看磁CORE的粘合程度對異音現象的影響用不同的點膠工法做25383-00001I變壓器4EA,工法如下:

  - 原工法,即兩邊夾紙片,中柱不點膠,異音現象嚴重.

  - 中柱塗白膠,兩邊夾紙片,邊柱四點固定,無明顯異音現象.

  - 中柱不塗膠,兩邊柱夾紙片,塗大格膠,有輕微異音.

  - 中柱點白膠,兩邊柱夾紙片,塗大格膠,無明顯異音.

由以上實驗可判定,異音現象與磁CORE中柱是否塗膠,即兩磁CORE是否緊密固定有較大關系,所以對點膠工法做如下改變.

通過做如上改變,********單體異音現象基本消除,但中柱所點膠在烘烤固化過程中將很大的應力作用在磁CORE中柱部分產品出現裂CORE現象.

  - C25401-0001I T1庫存32T及34T共3734EA產品,重工Sorting出2022EA,磁CORE破裂產品,破損率為58.97%.

經統計分析CORE破裂全部分布在PTS型、ED型、PQ型、RM型,鐵氧體磁CORE中柱磨GAP且需點膠的產品上,此料磁CORE結構不很堅實,從磁CORE的斷面來看,其斷面光亮而有金屬光澤,可判定磁CORE是由於受到外力作用而破裂,並非是由於磁CORE本身存在瑕疵造成的,因磁CORE是在點膠烘烤后破裂的,所以外力的來源只能是在膠固化過程中產生的,由以上分析可判定造成裂CORE的主要因素有三個:

    - CORE的材質與結構.

    - 點膠與烘烤工法.

    - 膠的材質.

1>.提高磁CORE本身抗破壞力的強度.

適當選取結構、材質堅實的磁芯,以提高其本身抗破強度,當然在特性參數一定,材料配方不變,模具不變的情況下,通過此法解決烈CORE現象有較大的困難.

2>.改變點膠和烘烤方式.

(1).裂CORE產品的點膠方式:

中柱點膠的目的是使兩磁CORE很好的粘接在一起使產品正常工作時不會有異音現象發生,此種點膠方式將兩片磁CORE粘接在一起的同時,膠在烘烤固化過程中,由於體積收縮而產生將磁CORE垂直向中間的應力,部分產品可能破損,從裂CORE產品破裂位置分析,此拉力是裂CORE現象產生的主要原因,改變點膠位置,從而改變膠固化時產生收縮拉力的方向,將對裂CORE現象改善有一定作用,但有些機種特別是采用PFM模式工作的單體,為避免產生異音不良,將保留中柱點膠,這勢必導致膠固化收縮拉力的產生,這就決定不能通過改變點膠工法來徹底解決裂CORE問題.

(2).改變烘烤過程中的溫度控制:

用120℃高溫烘烤2H使膠固化,特別是點膠量大時,易造成膠點表面已固化,內部膠固化過程中緊密接合,而膠點內部未完全固化,繼續烘烤時,內部膠固化過程中將會發生形變,而產生很大的拉力,此力施加於兩磁CORE上,部分產品將會破裂,而且產品從室溫放置於120℃烤箱和烘烤結束從烤箱放入室溫時,其間將有100℃左右的溫差,它對磁CORE本身的形變量(韌性)和抗拉強度,產生較大影響.如果在烘烤初期70℃烘烤1H,再用120℃烘烤1H,再用70℃烘烤1H,將有效降低膠內部固化程度不同而產生的收縮應力,同時不會對磁CORE本身的形變量(韌性)和抗拉強度產生較大影響.

此種方法雖然理論上有利於解決裂CORE現象發生,供烘烤期間膠對磁CORE仍有收縮拉力,此力大小能否對磁CORE造成威脅難以確定,不能從根本上解決裂CORE問題.

(3).改變膠材質:

膠本身材質決定烘烤過程中,要有體積收縮,從而對磁CORE產生較大的拉力,部分產品中此拉力超出了磁CORE的承受範圍,將磁CORE破壞,沒有被破壞的產品中,此力不會自然消失,它仍會存於兩磁芯中間,不能釋入,由於有這一種力的存在勢必使整個變壓器不能承受更大的外力或掁動,從而對整個電源系統出都是一種潛在的隱患,如果能有一種膠,它既能粘接磁CORE中柱填充氣隙,又能在固化過程中產生很小的拉力,不足以對變壓器產品構成危害,那麼裂CORE問題將完全解決.

通過上面的理論分析和實踐總結,我們決定用固化收縮拉力很小的硅膠來替代膠,並配以適當的點方式,以求徹底解決裂CORE問題.

實驗二:

目的: 檢驗產品的可靠性.(CORE在高低溫循環條件下,伸縮狀況以了解CORE是否會破裂)

條件: 將產品置於常溫下,然後升溫至105℃恆溫保持30分鐘,再緩慢降溫至25℃並保持5分鐘,而后再降溫至40℃並恆溫保持30分鐘,最后再升溫至25℃並保持5分鐘,如此完成一周期實驗,本產品須重復完成10周期實驗方可.

結果: a.25277-0001I 42EA在CORE中柱涂70% RTV膠,CORE內部與BOBBIN相連處的膠取消掉,(明亞黑膠)增加一點BOBBIN與CORE之間點膠,實驗證明無CORE破裂.(圖一)

b.25401-0001I在CORE中柱涂70% RTV膠,CORE內部與BOBBIN相連處點明亞黑膠,經實驗后發現CORE有18EA破裂.(圖二)

d.21567-0001I在CORE中柱上面涂10% RTV膠,取消CORE內部與BOBBIN的相連處的黑膠,增加一點BOBBIN與CORE之間的黑膠.實驗證明無CORE破裂.(圖三)

綜上所述,用RTV膠代替EPOXY膠,配以適應的工法,既能起到粘接磁CORE消除噪音作用,以能在膠固化過程中不會產生較大固化應力不會造成裂CORE現象.

用RTV膠代替EPOXY膠可得性實驗(三)

目的: 冷熱沖擊實驗后電性能參是否有影響.

條件: 將產品置於常溫下,然後后升溫至105℃恆溫保持30分鐘,再緩慢降溫至25℃並保持5分鐘,而后再降溫至-25℃,並恆溫保持30分鐘,最后再升溫至25℃並保持5分鐘,如此完成一周期實驗,本產品須重復完成5周期實驗方可.

實驗前后測試感值為:

25277-0001I測試

|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 - 12 | 實驗前 | L: 670~730 | 710 | 710 | 707 | 708 | 713 |
|  | 實驗後 |  | 708 | 709 | 705 | 706 | 711 |
| C - B | 實驗前 | LK: 9.5 | 8.16 | 8.26 | 8.40 | 8.25 | 8.16 |
|  | 實驗後 |  | 8.15 | 8.23 | 8.41 | 8.01 | 8.10 |
| 2 - 3 | 實驗前 | LK: 33.75 | 28.4 | 29.54 | 25.51 | 28.15 | 27.0 |
|  | 實驗后 |  | 28.11 | 29.59 | 26.4 | 28.11 | 27.08 |

25401-0001I測試

|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 - 12 | 實驗前 | L: 580±30 | 580 | 596 | 579 | 572 | 592 |
|  | 實驗後 |  | 580 | 595 | 578 | 572 | 591 |
| B - C | 實驗前 | LK: 20 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.4 |
|  | 實驗後 |  | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 7.3 |
| 2 - 3 | 實驗前 | LK: 30 | 22.3 | 22.9 | 21.9 | 21.8 | 23.1 |
|  | 實驗后 |  | 22.5 | 22.9 | 22.4 | 23.0 | 25.8 |

21567-0001I測試

|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 - 7 | 實驗前 | L: 560~620 | 587 | 588 | 592 | 596 | 596 |
|  | 實驗後 |  | 587 | 588 | 595 | 595 | 596 |
| 1 - 10 | 實驗前 | LK: 59.11 | 41.8 | 43.1 | 43.0 | 43.5 | 43.4 |
|  | 實驗後 |  | 46.4 | 43.7 | 43.3 | 46.1 | 43.5 |
| 2 - 11 | 實驗前 | LK: 46.4 | 40.6 | 38.1 | 41.1 | 38.8 | 40.3 |
|  | 實驗后 |  | 40.7 | 38.1 | 38.7 | 38.7 | 40.4 |
| 4 - 7 | 實驗前 | LK: 281 | 173 | 174 | 153 | 163 | 190 |
|  | 實驗后 |  | 183 | 174 | 159 | 162 | 188 |

實驗四:

- 裝入單體中測試EMC,如下圖:

變壓器替換前后無明顯不良發現,說明用RTV 膠替換EPOXY膠在EMC方面可行.

- 裝入單體中測試溫升實驗:

*******單體之T1 25401-0001I

分別在: (1). 264Vac/50KHZ  MaxLoad +19V/3.15A 環境溫度 25℃時.

PF: 0.521 功率67.2W  0.49A

測得環境溫度 28℃  26.7℃

Coil: 101.2℃   CORE: 88.4℃

(2). 90Vac/60KHZ  MaxLoad +19V/3.15A

PF: 0.613  功率69.7W  1.25A

測得環境溫度 27.5℃  27.5℃

Coil: 107.8℃   CORE: 96.1℃

********單體之T1 25277-0001I

分別在: (1). 264Vac/50KHZ  MaxLoad +19V/3.16A

PF: 0.515 功率68.6W  0.505A

測得環境溫度 40.5℃  39.7℃

Coil: 97.2℃   CORE: 93.5℃

(2). 90Vac/60KHZ  MaxLoad +19V/3.16A

PF: 0.614  功率70.8W  1.272A

測得環境溫度 41.1℃  39.3℃

Coil: 105.5℃   CORE: 101.9℃

**********之變壓器 21567-0001I

分別在: (1). 264Vac/50KHZ  MaxLoad +24V/10A

PF: 0.927 功率258.8W  1.05A

測得環境溫度 41.5℃  41.5℃

Coil: 89.5℃   CORE: 89.5℃

(2). 90Vac/60KHZ  MaxLoad +24V/10A

PF: 0.995  功率272W  3.03A

測得環境溫度 39.6℃  41.9℃

Coil: 108.5℃   CORE: 105.9℃

  - 分別換膠后變壓器裝入單體中進行ATE測試,數據如下:

測試PASS說明,新變壓器符合動態要求:分析測試數據無明顯變異發現.說明用RTV膠替代EPOYX膠的動態測試符合測試要求.

結論: 長期以來困擾變壓器生產的噪音和裂CORE問題通過近期來的觀察實驗,已經基本清淅了其產生機理和解決方法.並將上述理論應用於生產中,受到了很好的效果.當然后續還有變壓器固有振動頻率確定,如何從材料內部晶格在下常工作過程中的轉動引起的磁帶伸縮原理,如何確定變壓器正常工作過程中電場與磁場相互間的最佳結合點的設計方面,以及如何清除線路中的掁蕩現象方面,有待下一步繼續研究.