2008-01-17 20:29:39 老灿(6231403)

我今天在做一台电镀电源，我把构思写了几行

http://www.dianyuan.com/bbs/d/61/217790.html

有兴趣就来看看吧

2008-01-17 20:37:09 saber仿真(32305749)

好的谢谢拉

2008-01-17 20:38:05 随风缘(12020996)

我们以前就是硬开关，没发现有什么问题

2008-01-17 20:39:56 老灿(6231403)

哦

2008-01-17 20:40:04 老灿(6231403)

波形呢

2008-01-17 20:41:06 随风缘(12020996)

其实属出还是有加电感的，我们在每个整流管上加一个铁粉芯

2008-01-17 20:42:39 老灿(6231403)

很小的

2008-01-17 20:42:43 老灿(6231403)

这样

2008-01-17 20:52:33 随风缘(12020996)

其实电解槽就是很大的电容，单单靠输出线的电感都够了

2008-01-17 20:53:01 老灿(6231403)

非常正确

2008-01-17 20:53:23 Vilayson(595506369)

需要稳压吗?

2008-01-17 20:54:04 老灿(6231403)

不用吧

2008-01-17 20:54:15 随风缘(12020996)

要啊，取了输出的方波，滤平了就反馈了

2008-01-17 20:54:39 Vilayson(595506369)

稳压一般都要取电感后哦

2008-01-17 20:54:42 老灿(6231403)

我主要考虑电流

2008-01-17 20:54:50 随风缘(12020996)

不过一般只要记电流量就可以了

2008-01-17 20:55:24 老灿(6231403)

有资料说脉冲镀更好

2008-01-17 20:55:27 随风缘(12020996)

I*t

2008-01-17 20:55:42 Vilayson(595506369)

市售的电镀电源都做了稳压吗?

2008-01-17 20:56:16 老灿(6231403)

这电流输出波形好像不十分重要

2008-01-17 20:56:31 Vilayson(595506369)

脉冲是怎么样的频率,波形合适呢?

2008-01-17 20:57:10 随风缘(12020996)

现在都可以用单片机编程啦，在整个电镀过程电压是变得

2008-01-17 20:57:17 老灿(6231403)

有博士写的论文

2008-01-17 20:57:38 随风缘(12020996)

一般都是15K左右吧，三年前做得，忘记了

2008-01-17 20:58:09 Vilayson(595506369)

电压调节只是做开环的还是需要闭环反馈控制?

2008-01-17 20:59:13 随风缘(12020996)

我们以前是做电压电流双闭环的，可以恒压，也可以恒流

2008-01-17 20:59:15 Vilayson(595506369)

脉冲频率只用主电路的工作频率吗?还是象氩弧脉冲焊机一样加低频控制?

2008-01-17 21:00:33 随风缘(12020996)

用主电路的

2008-01-17 21:01:49 Vilayson(595506369)

电镀电源的负载是等效的容性负载?那引线的等效电感够用吗?

2008-01-17 21:01:59 Vilayson(595506369)

对主电路的冲击不是很大吗?

2008-01-17 21:03:02 随风缘(12020996)

还有电流闭环的啊，开机还有一段很长的软启

2008-01-17 21:04:37 老灿(6231403)

我今天做了一个变压器，感觉很不容易搞成硬开关

2008-01-17 21:05:00 Vilayson(595506369)

每个周波都有冲击哦.如果是等效于一个容性负载.电流闭环控制也很难控制的

2008-01-17 21:06:57 Vilayson(595506369)

也许电镀电源的负载不具容性的.不然电路就非得有个比较大的电感不可

2008-01-17 21:08:45 随风缘(12020996)

不完全是容性

2008-01-17 21:09:10 老灿(6231403)

可以说两种漏感都很严重

2008-01-17 21:10:16 老灿(6231403)

直流测和交流测

2008-01-17 21:12:14 随风缘(12020996)

输出线除了电感，还有电阻，再加上负载实际上还是有一定的阻性，环路还是能稳定下来的

2008-01-17 21:13:19 老灿(6231403)

这样，硬开关做好根本不容易

2008-01-17 21:13:30 随风缘(12020996)

而且管子的余量都是很大的

2008-01-17 21:13:34 Vilayson(595506369)

很多都做了硬开关

2008-01-17 21:13:50 老灿(6231403)

非常大，5 被

2008-01-17 21:14:20 老灿(6231403)

我考虑了很久，要动手做谐振的

2008-01-17 21:14:29 随风缘(12020996)

对啊

我们以前用1200V1700A的管子

2008-01-17 21:15:43 老灿(6231403)

多少钱

2008-01-17 21:15:57 老灿(6231403)

3000 够不？

2008-01-17 21:16:10 随风缘(12020996)

全桥移相很难做到，我们用2手的，1000来块

2008-01-17 21:16:14 老灿(6231403)

1000 肯定买不到

2008-01-17 21:16:23 Vilayson(595506369)

论坛里有个董老师的帖子.他的电镀电源最简单.三相输入不用缓冲电路,也不用电感.直流母线上只有几UF的CBB电容.输出不用电感.

2008-01-17 21:17:00 老灿(6231403)

我用串联谐振

2008-01-17 21:17:42 随风缘(12020996)

我知道，llc，电镀好像要脉冲的才好

2008-01-17 21:18:30 老灿(6231403)

电解脉冲是低频脉冲

2008-01-17 21:19:17 随风缘(12020996)

高频也可以吧，以开始是用工频的

2008-01-17 21:19:57 老灿(6231403)

我意思是调制 LLC 产生低频脉冲

2008-01-17 21:20:11 老灿(6231403)

包络脉冲

2008-01-17 21:21:10 随风缘(12020996)

你的频率是多高的？

2008-01-17 21:21:26 老灿(6231403)

考虑 20K

2008-01-17 21:21:36 老灿(6231403)

正在琢磨

2008-01-17 21:22:30 随风缘(12020996)

如果做得好是不需要谐振电感的，变压器开气息

2008-01-17 21:22:45 老灿(6231403)

是的

2008-01-17 21:22:55 老灿(6231403)

我害怕外加电感

2008-01-17 21:23:11 老灿(6231403)

我做频率追踪

2008-01-17 21:23:23 老灿(6231403)

可以适应很宽

2008-01-17 21:23:25 随风缘(12020996)

国内现在还没有哪家llc做得好的

2008-01-17 21:23:40 随风缘(12020996)

power-one是最强的

2008-01-17 21:23:54 老灿(6231403)

我就做了很多种产品

2008-01-17 21:25:06 老灿(6231403)

我擅长用谐振追踪

2008-01-17 21:25:20 老灿(6231403)

非常害怕硬开关

2008-01-17 21:25:27 随风缘(12020996)

爱默生研究了几年，开始用了。power-one用Llc做到27W每立方英寸

2008-01-17 21:26:53 老灿(6231403)

我的都很粗笨

2008-01-17 21:26:53 随风缘(12020996)

llc不加pfc能做很宽的输入电压吗？

2008-01-17 21:27:12 老灿(6231403)

不能

2008-01-17 21:28:05 随风缘(12020996)

电镀电源一般都不带pfc的

2008-01-17 21:28:44 老灿(6231403)

没有带的

2008-01-17 21:29:03 老灿(6231403)

而且受输入电压影响比较大

2008-01-17 21:29:20 老灿(6231403)

功率大的设备都这样

2008-01-17 21:29:23 随风缘(12020996)

那输入很宽，输出也很宽，能行吗？

2008-01-17 21:29:54 老灿(6231403)

不行

2008-01-17 21:30:05 老灿(6231403)

功率大了根本不行

2008-01-17 21:30:14 老灿(6231403)

我个人看法

2008-01-17 21:30:40 随风缘(12020996)

我们以前基本上，占空比都要10% -90% 的

2008-01-17 21:31:38 老灿(6231403)

我猜想现在硬开关的电镀电源工作波形一点都不理想

2008-01-17 21:32:02 随风缘(12020996)

三相pfc国内也还没有听说做的好的，最近研究了下维也纳电路

2008-01-17 21:32:47 老灿(6231403)

我主要考虑软开关

2008-01-17 21:32:48 随风缘(12020996)

波形也都还可以接受，主要是开关管的余量都很大

2008-01-17 21:33:27 老灿(6231403)

散热器是 10 倍余量

2008-01-17 21:33:48 随风缘(12020996)

我们是水冷的[;P]

2008-01-17 21:34:02 老灿(6231403)

我想试验一下软开关

2008-01-17 21:34:31 随风缘(12020996)

那你可以考虑加pfc啊，也是卖点来的

2008-01-17 21:34:41 老灿(6231403)

我有另外一个课题是

30KW 输出 5 秒

8公斤内设备

2008-01-17 21:35:36 老灿(6231403)

体积也必须很小

2008-01-17 21:36:41 随风缘(12020996)

用电容储能，然后用buck应该可以的

2008-01-17 21:36:56 老灿(6231403)

做不到

2008-01-17 21:37:08 老灿(6231403)

必须用串联谐振

2008-01-17 21:37:17 老灿(6231403)

验证很多次了

2008-01-17 21:37:58 随风缘(12020996)

为什么要串联谐振，这种是用在激光上的吗？还是X光

2008-01-17 21:38:29 老灿(6231403)

冷起动电源

1000A 30V

2008-01-17 21:39:15 老灿(6231403)

机器可能都不是风冷的

全封闭的

2008-01-17 21:39:25 Vilayson(595506369)

串联谐振是他的妙丹灵药.除此之外,别的电路都垃圾

2008-01-17 21:39:32 随风缘(12020996)

按power-one的密度，可以做8KW

2008-01-17 21:40:28 老灿(6231403)

我会什么就用什么

2008-01-17 21:40:34 老灿(6231403)

习惯了

2008-01-17 21:40:56 随风缘(12020996)

对啊

做产品就得用成熟的技术

2008-01-17 21:41:09 老灿(6231403)

搞过一次双激 ， 失败了

2008-01-17 21:41:29 老灿(6231403)

从此与硬开关说 88

2008-01-17 21:42:46 老灿(6231403)

我不懂硬开关的弄法

2008-01-17 21:43:17 老灿(6231403)

我也不留太大余量

2008-01-17 21:43:45 随风缘(12020996)

硬开关比较简单，用得好也不错，特别是现在半导体技术进步了

2008-01-17 21:44:06 老灿(6231403)

对

2008-01-17 21:44:31 老灿(6231403)

串联谐振就是我的命根

2008-01-17 21:44:48 老灿(6231403)

别的全不会

2008-01-17 21:45:10 随风缘(12020996)

我们以前用双管正激也做92%，用coolmos

2008-01-17 21:45:24 随风缘(12020996)

还带pfc

2008-01-17 21:45:54 老灿(6231403)

不容易

2008-01-17 21:46:00 老灿(6231403)

我知道

2008-01-17 21:46:16 随风缘(12020996)

我们的变压器是有专利的

2008-01-17 21:46:35 老灿(6231403)

你们是大单位了

2008-01-17 21:47:15 随风缘(12020996)

ARTESYN，那变压器是挺好的，不过我已经走了

2008-01-17 21:47:55 老灿(6231403)

你还好吧

2008-01-17 21:48:59 老灿(6231403)

很多人，根本不认可软开关

2008-01-17 21:49:03 随风缘(12020996)

现在都不怎么做电源了，有时间学些理论

2008-01-17 21:49:32 随风缘(12020996)

我挺向往做软开关的

2008-01-17 21:49:52 老灿(6231403)

特别是电镀电源，都是 40 岁上的人在做

2008-01-17 21:50:09 老灿(6231403)

根本不认可软开关

2008-01-17 21:50:33 随风缘(12020996)

我以前都想用全桥移相

2008-01-17 21:50:37 老灿(6231403)

这硬开关，我死也不碰了

2008-01-17 21:51:55 老灿(6231403)

我两个600V 247 小管干 6KW 还不过瘾

2008-01-17 21:52:03 随风缘(12020996)

我看场合吧，以前做模块电源就全是硬开关

2008-01-17 21:53:09 随风缘(12020996)

IX的247，600V可以做80A了

2008-01-17 21:53:55 老灿(6231403)

IR 的 25度， 可以关断 280A

2008-01-17 21:54:26 老灿(6231403)

硬开关早干死了

2008-01-17 21:55:06 老灿(6231403)

谐振可以干到 300K , 大于 20A

2008-01-17 21:55:13 随风缘(12020996)

但是长期工作电流就很小了，IR的管子比IX、英飞凌的差多了

2008-01-17 21:56:10 老灿(6231403)

介绍一两种

2008-01-17 21:56:38 随风缘(12020996)

www.ix.com上看到

2008-01-17 21:57:51 老灿(6231403)

好的

2008-01-17 21:57:53 随风缘(12020996)

ir的direct封装倒不错

2008-01-17 21:58:24 老灿(6231403)

你还挺先进的

2008-01-17 21:58:34 老灿(6231403)

我都老古董了

2008-01-17 21:59:08 随风缘(12020996)

做同步整流的，2毫欧电阻，30V32A

2008-01-17 21:59:24 老灿(6231403)

哦

2008-01-17 22:00:11 老灿(6231403)

我从现在开始，到我老

我只坚守  串联谐振

2008-01-17 22:01:00 老灿(6231403)

能干多少就干多少

2008-01-17 22:01:06 随风缘(12020996)

llc是很有前途的，有没有试过交错的，纹波小很多

2008-01-17 22:01:27 老灿(6231403)

将来被淘汰了，我就算了

2008-01-17 22:01:58 老灿(6231403)

没有遇到过

2008-01-17 22:02:00 随风缘(12020996)

双llc输出交错

2008-01-17 22:02:11 随风缘(12020996)

我听说过了

2008-01-17 22:02:26 老灿(6231403)

多相合成

2008-01-17 22:02:33 老灿(6231403)

不怕

2008-01-17 22:02:58 随风缘(12020996)

两相

2008-01-17 22:03:28 老灿(6231403)

不怕

2008-01-17 22:03:31 随风缘(12020996)

用uc3895。全桥移相的片子做

2008-01-17 22:03:41 老灿(6231403)

我本身是数字控制

2008-01-17 22:03:52 老灿(6231403)

非常容易

2008-01-17 22:04:20 随风缘(12020996)

你用dsp的吗？

2008-01-17 22:04:38 老灿(6231403)

MCU

2008-01-17 22:04:54 老灿(6231403)

便宜

2008-01-17 22:04:55 随风缘(12020996)

我在学dsp做

2008-01-17 22:05:00 老灿(6231403)

好

2008-01-17 22:05:04 随风缘(12020996)

全数字电源

2008-01-17 22:05:04 @女乃米分@(49122871)

帮我仿个ZVT PWM 的BUCK电路好吗，我放在共享里面，模型搭出来了

2008-01-17 22:05:23 老灿(6231403)

好的

2008-01-17 22:05:32 老灿(6231403)

全数字

2008-01-17 22:06:17 随风缘(12020996)

对了，大哥有没有saber的中文资料，英文的看太久了

2008-01-17 22:06:47 老灿(6231403)

我没有

2008-01-17 22:07:28 随风缘(12020996)

数字电源也是未来的趋势，我现在做得少，看到的东西倒还挺多的

2008-01-17 22:10:20 老灿(6231403)

看过我的文章吗

2008-01-17 22:10:43 随风缘(12020996)

电源网上的吗？

2008-01-17 22:10:53 老灿(6231403)

是的

2008-01-17 22:11:11 随风缘(12020996)

发个连接看看，很久没去了

2008-01-17 22:11:17 老灿(6231403)

1.《嵌入性控制器的实施方案》

http://www.dianyuan.com/bbs/d/57/196416.html

2.《串联谐振逆变实验 & 波形分析------ IGBT 关断与接通都不容易 》

http://www.dianyuan.com/bbs/d/55/184342.html

http://www.dianyuan.com/bbs/d/55/184962.html

2008-01-17 22:13:17 随风缘(12020996)

有没有用l6599做过？

2008-01-17 22:13:42 老灿(6231403)

我只用 MCU 一种 IC

2008-01-17 22:13:57 老灿(6231403)

别的不懂

2008-01-17 22:14:29 随风缘(12020996)

你这种拓扑是不是输出功率越大频率越高的？

2008-01-17 22:15:04 老灿(6231403)

不是

2008-01-17 22:15:19 老灿(6231403)

有中心频率

2008-01-17 22:16:08 随风缘(12020996)

我找个拓扑给你看看

2008-01-17 22:17:07 老灿(6231403)

好

2008-01-17 22:17:16 随风缘(12020996)

我见到的都是只有一个桥臂，电感电流是正弦的

2008-01-17 22:18:01 老灿(6231403)

好

2008-01-17 22:21:44 老灿(6231403)

图呢

2008-01-17 22:22:34 随风缘(12020996)

等一下，刚下载了

2008-01-17 22:28:17 随风缘(12020996)

能看到吗？http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/pages/stcom/PcStComPartNumberSearch.searchPartNumber&search=l6599

2008-01-17 22:28:34 老灿(6231403)

看看

2008-01-17 22:30:17 老灿(6231403)

16599 的 PDF?

2008-01-17 22:30:32 随风缘(12020996)

对啊

2008-01-17 22:31:45 随风缘(12020996)

你在哪里上班？有时间交流一下

2008-01-17 22:32:05 老灿(6231403)

哈尔滨

2008-01-17 22:32:12 老灿(6231403)

好的

2008-01-17 22:32:39 随风缘(12020996)

挺远的，我在广东的

2008-01-17 22:32:55 老灿(6231403)

不怕

2008-01-17 22:33:08 老灿(6231403)

网络快

2008-01-17 22:33:13 随风缘(12020996)

我这边买元件方便

2008-01-17 22:33:34 老灿(6231403)

是啊

2008-01-17 22:33:40 老灿(6231403)

很方便

2008-01-17 22:33:55 老灿(6231403)

我很多都在广州买

2008-01-17 22:34:11 随风缘(12020996)

我在深圳，更多

2008-01-17 22:34:36 随风缘(12020996)

广州卖磁芯多

2008-01-17 22:35:41 老灿(6231403)

好