蓄电池充放电电源
   特点：蓄电池充放电电源系为广大蓄电池生产厂家及蓄电池生产工艺研究机构专门研制的电源换代系列产品。
  蓄电池冲放电电源是采用微电脑处理器自动控制系统、智能冲放电功率控制模块系统、高精度传感器反馈系统优化组合而成。即能实现充电功能，亦可实现放电功能，冲放电均实现电量计量。在电网输入电压的不断变化和负载的变化之下，都能使输出产生自适应并调整到设定的电流和电压值，从而确保蓄电池生产线的高效运转。
1.可以允许每台充电机独立的3路控制，每路控制都有一个指针式电流表。
2.恒压限流限时，（充/放电状态）控制系统可设定所需要的电压以及限制电流最大值和阶段工作时间。
3.恒流限压限时，可设定充电/放电所需要的电流值以及限制电压最高值和工作时间。
4.各阶段的设置和转换：充放电工作方式可任意多重组合选定使用，组合后的程序命令最多可达到30步。
5.设备具备断电后程序和数据保存、记忆功能，具备暂停后再开机可继续执行程序功能。
6.各阶段的设置和转换：充放电工作方式可任意多重组合选定使用，组合后的程序命令最多可达到30步。
7.设备具备断电后程序和数据保存、记忆功能，具备暂停后再开机可继续执行程序功能。
设定的程序可根据需要进行调出查看和修改。
8.显示屏面尺寸要求为5.7寸中文界面，工作状态全部显示。
9.谐波量380V电压总谐波畸变率为5%，各次谐波电压含有率，奇次4%、偶次 2%即可。（检测标准进行单台隔离测试法）
10.控制系统预留通讯端口，可以方便以后增加存储、打印设置的工作参数、运行状态等，以便能够远程集中控制。