高频电池充电机

一、概述

TCCH－xxxx系列全密封车载式高频智能铅酸电池充电器是我公司根据电动车辆设备用动力蓄电池的充电需求而专业设计生产的，它采用国外先进的软开关技术，具有密封防水、无风扇、体积小、安装方便、转换效率高、输出电流稳定、可靠性高、寿命长等特点，具有反接保护、短路保护、低压保护、过压保护、过热保护功能，内嵌CPU能保证每次电池都可靠地从恒压状态转入浮充状态，杜绝蓄电池热失控现象，将失水、极板硫化这两个普通充电器普遍存在的问题对蓄电池的损害降到最低值。

二、技术指标

额定输入电压：　AC～90—260V

额定频率：　　　47-63Hz

输出电压：　　　见规格表

输出电流：　　　见规格表

功率因数　　　　≥0.98%

满载效率　　　　≥93%

机械冲击及抗震动等级：符合SAEJ1378要求

防水等级：      IP46

温度范围：-40～+50℃

三、保护特性

过热保护：当充电器外壳温度超过85℃时，充电电流自动减少为原电流的一半，超过90℃时，充电器保护性关机，此时无电流输出，温度下降到约80℃时自动恢复充电。

短路保护：当充电器输出发生意外短路时，充电器自动关闭输出，需按充电程序重新启动后方能充电。

高低压保护：当输入交流电压高于270V或低于85V时，充电器保护性关机。

四、充电指示

空载：    AC指示灯亮。

充电初期：最大电流指示灯亮，表示充电器以最大电流进行充电。

充电中期：电流指示灯指示值逐渐下降。

充电后期：电池容量指示灯80%灯点亮，表示充电器正对蓄电池进行浮动充电，此时补充的是蓄电池最后的80%~100%的电能，直到100%容量指示灯点亮，此时充电结束。

五、故障指示

- 充电器过热超过规定值时故障指示灯亮，同时关闭充电器输出。

- 输出短路时故障指示灯亮，同时关闭充电器输出。

- 充电时间超过18小时时故障指示灯亮，同时关闭充电器输出。

六、产品规格表

| 产品规格表 |
| --- |
| 型号 规格 | TCCH1230 | TCCH2430 | TCCH3625 | TCCH4820 | TCCH6015 | TCCH14412 |
| 适用电池电压 | 12V 100~400AH | 24V 100~400AH | 36V 100~400AH | 48V 100~300AH | 60V 100~300AH | 144V 100~300AH |
| 充电电流 | 30A | 30A | 25A | 20A | 15A | 12A |

七、型号说明：

TCCH－ 48  20  C

改进型

最后字母为F表示带风扇

充电电流：20表示20A

适用蓄电池电压：48表示48V

八、外形尺寸