太阳能手机充电器制作全攻略

1,所谓的太阳能手机充电器按是否能存储电能分两种，一种是不能存储电能的只能在白天有阳光时才能使用，第二种则是有存储电能的功能，这样在阴天或是夜晚也能正常使用。

2，我在这里所讲的太阳能充电器，是指第二种有存储功能，价格合理，适合中国的消费水平使用。本攻略适合DIY玩家的手工操 ，也适合大规模工厂生产销售，希望能给打算只投10000—20000左右的朋友小规模生产销售，以此创业朋友带来帮助。

3，首先作一下功能分析 ：基本的功能是要实现太阳能产电能，并将电能进行存储，同时还要支持市电的充电，并能把存储的电能通过电路供给手机等需要充电的设备，并有充满 、正在充电、放电、放尽电的批种指示灯，并且作到外观美观大方，方便使用。

4，有了基本功能分析就可以着手分析制作电路了：首先是光能转换成电能太阳能组件，这种小组件是用硅太阳能电池片划片之后焊接，滴胶作成的小太阳能电池板组件。这种组件价格合理，使用方便随处可以买到，所以广为大家所使用。最主要一点就是要选择合适的太阳能电池组件。充分考虑成本性价比，我见议选择适合锂电的太阳能组件。有了组件，太阳能的光能就能转成电能了，大家也想到了，下一步就是把电能存储起来。现在常用的就是电池了，但是电池各不相同，有锂电、镍氢电、镍镉等。由于锂电有良好的使用寿命，无记忆性，单位体积内存储更多的电能。所以在这里采用锂电。锂电的大小见议使用手机电池容量的125%以上。有了太阳能板和存储用的锂电，剩 下的就是控制电路了，将太阳能板与锂电接起来。这样放在阳光下太阳能板就可以给锂电充电了。再加一个单节的锂电管理IC，这种集成电路的功能很完善，有预充、恒压充、恒流充等高级保护功能，电压精确，静态功耗小。用锂电管理IC可以实现用市电为锂电充电。这样就实现了市电的充电功能。还有就是放电了，我在这里采用的是升压限流或升压扩流的方式直接通过电感、二极管、升压IC、 MOS等简单原件实现为手机的供电。

5，我在这里把原理图，半成品图，成品图贴给大家学习下，我虽然不是高手，但是在设计此电路时遇到了很多的困难同时也学到了很多的东西。希望对大家有启发和帮助。如有不明之处可以加我QQ：965552326。共同学习交流。目前小弟靠生产加工这个为生，希望有想合作的朋友共同进步。有需要样品的、内部配件、太阳能板、等等相关的东西可以与小弟联系。