# MC34063构成的高效（90%）5V1A DC-DC电源

文章来源： 文章作者： 发布时间： 2007-10-23  字体:[大 中 小] ~我要投稿!

在DC2DC芯片层出不穷的今天，MC34063仍然凭着应用灵活、价格低廉的条件，占据着大部份低端应用市场。其可用于升、降压，极性反转，由于其内部开关管的结构特点，用于BUCK应用，输入12V，输出5V/500mA时效率仅达70%，如果不加扩流，输出电流达到500mA以上是很困难的。

字串1

由34063内部电路图可知，其内部NPN达林顿开关管由RS触发器提供驱动，故SE脚在大电流输出时，电压幅值会比电源电压低1.5-2V，这一特点使得MC34063在低电压输入时，效率相当低。厂家羞羞答答的给出的82%的效率值，是在24V输入时得到的，如果输入降到12V，则效率迅速下跌到70%, 稳定输出5V的最小输入电压是8-9V，此时的效率已经降到60%，与线性稳压相比，已无优势可言。

    下面，公开我对MC34063的改良应用。它只增加1毛钱成本，即可将MC34063作BUCK降压应用，输出1A电流时的效率提高到90% 。芯片温升小于40度。

字串1

字串3

原理，通过自举升压，抬高MC34063工作电压，使未级开关管可输出峰值接近电源电压，效率提升，立杆见影。