用户：所有分组(QQ好友)

==================================================

消息组：我的好友(30)

==================================================

消息类型：聊天记录

==================================================

--------------------------------------------------

消息对象：xxx

--------------------------------------------------

xx2008-03-19 20:05:53 xx

有时间聊聊吗

2008-03-19 20:12:03 LYJY

哦 壳

2008-03-19 20:12:21 x

[图片]

2008-03-19 20:12:32 x

这种波型 就可以正常使用了

2008-03-19 20:12:43 x

[图片]

2008-03-19 20:12:49 x

这种就不行了

2008-03-19 20:12:53 LYJY

ok

2008-03-19 20:12:53 xx

电路是一样的

008-03-19 20:13:29 LYJY

主变？？

2008-03-19 20:13:44 xx

你意思是主变出问题了吗

2008-03-19 20:14:06 xx

我的主变是用纳米晶环做的

2008-03-19 20:14:14 LYJY

主变照片？

2008-03-19 20:15:39 xx

等下,我在找

008-03-19 20:16:08 LYJY

什么导线

2008-03-19 20:16:17 LYJY

n=

2008-03-19 20:16:23 xx

[图片]

2008-03-19 20:16:37 xx

42:5+5

2008-03-19 20:17:02 xx

环的尺寸是80X40X25

2008-03-19 20:17:55 xx

图片打开了吗

2008-03-19 20:18:24 LYJY

在看

xx

[图片]

2008-03-19 20:19:50 xx

这个板可以做到400A的电焊机

2008-03-19 20:20:46 LYJY

F=?

2008-03-19 20:21:34 xx

[图片]这是下面整流部分

2008-03-19 20:23:30 LYJY

仿瑞浚.频率

2008-03-19 20:23:40 xx

20K的

2008-03-19 20:24:04 xx

电路是仿瑞浚的

2008-03-19 20:24:26 LYJY

驱动好吗

2008-03-19 20:24:37 xx

驱动没有问题

2008-03-19 20:25:31 LYJY

图片有吗

2008-03-19 20:25:37 xx

我看下

2008-03-19 20:26:17 xxx

[图片]

2008-03-19 20:26:24 xx

空载波型

2008-03-19 20:26:31 xx

驱动现在没有

2008-03-19 20:27:24 xx

[图片]

2008-03-19 20:27:54 LYJY

？

2008-03-19 20:28:19 xx

驱动波型现在电脑里没有

2008-03-19 20:28:48 xx

驱动应当没有问题的,因为大部分机器都是一样的驱动

2008-03-19 20:30:08 xxx

我决得应当是主变磁芯出了问题,因为我这次近的磁芯绕出来的小焊机主变也不理想

2008-03-19 20:30:17 LYJY

5MM焊条试几根

2008-03-19 20:32:30 xx

正常的焊机可以一根接一根的焊,温度不过60度,波型不正常的,说不定了,焊几根就保护了,,不高兴的时候还炸一只管,把这炸的管接上后,下次再炸的时候还是它,

2008-03-19 20:33:09 xx

我的电路是2只60N100为一组的

2008-03-19 20:33:30 xx

最大电流我调节到270A

2008-03-19 20:37:31 LYJY

1.驱动不足,要大于12.2.主变次级用初级同粗4组平绕.3.各方面都弱.

2008-03-19 20:39:30 xx

我的驱动输出是12.8V,到IGBT珊级后11.5V

2008-03-19 20:41:23 xx

我用这个驱动已经装了几十台了,可是都很好啊,我的问级电阻用的是15R

2008-03-19 20:42:19 xx

文件“DSCI0047.jpg”已经发送完毕

2008-03-19 20:43:46 LYJY

这个驱动有发光管

2008-03-19 20:43:59 xx

是啊

2008-03-19 20:49:07 LYJY

三相大机.硬开关的驱动做好做对称.

2008-03-19 20:50:27 xx

现在驱动我感觉对称啊,还可以,我就不明白为什么有的机器可以,有的机器不可以呢,

2008-03-19 20:51:19 xx

我做持续率试验60%的,没有问题的啊,轻松做下来了

2008-03-19 20:55:13 xx

你做的也是单管机器吗

2008-03-19 20:55:43 LYJY

对不起.下线有事情！！！886

2008-03-20 20:35:03 xx

[/握手]