天丰高性能电流模式PWM控制器

TFC619、TFC718S、TFC719高性能电流模式PWM控制器。专为高性价比AC/DC转换器设计。在85V-265V的宽电压范围内提供高达4W的连续输出功率，峰值输出功率更可达4.5-18W。优化的高合理性的电路设计结合高性能价格比的双极型制作工艺，最大程度上节约了产品的整体成本。该电源控制器可工作于典型的反激电路拓扑中，构成简洁的AC/DC 转换器。IC内部的启动电路可利用功率开关管本身的放大作用完成启动，很大程度上降低了启动电阻的功率消耗；而在输出功率较小时IC将自动降低工作频率，从而实现了极低的待机功耗。在功率管截止时，内部电路将功率管BE反向偏置，直接利用了双极性晶体管的CB高耐压特性，大幅提高功率管的耐电压能力达到800V的高压，这保证了功率管的耐压裕度。

开关电源控制器TFC619、TFC718S、TFC719高性能电流模式PWM控制器。专为高性价比AC/DC转换器设计，单价只有1.5元左右。

􀁺内置800V高压功率开关管

􀁺锁存脉宽调制，逐脉冲限流检测

􀁺轻负载降频功能，待机功耗可低于0.25-0.3W

􀁺内建比例与反馈补偿功能

􀁺独立上限电流检测控制器，实时处理控制器的过流、过载

􀁺关断周期发射极偏压输出，提高了功率管的耐压

􀁺内置具有温度补偿的电流限制电阻，精确电流限制

􀁺内置热保护电路

􀁺利用开关功率管的放大作用完成启动，减少启动电阻的功耗

􀁺极少的外围元器件

􀁺低启动电流和低工作电流

􀁺VCC过压自动限制

􀁺宽电压连续输出功率可达3.8-12W，窄电压输出功率可达到4.5-18W

提供成熟的电源设计方案,附有变压器参数、PCB及原理图.

联系电话:0755-27458472  13554904367

QQ:240829964