片式開關二極體CD4148

CD4148

Switching Chip diode

■　應 用 範 圍

微型電子產品，例：手機、PDA、數碼相機..等

■　特 性

(1)高速切換、高信賴性。

(2)比目前市售所有開關二極體輕、薄、短、小

(3)適用於無鉛回流焊260℃

(4)符合RoHS環保指令

(5)可和現有片式電阻電容共用同一SMT設備

產 品 外 觀

■　產 品 結 構

採用陶瓷封裝，散熱性能良好，耐高低溫與衝擊 。

■　外 觀 尺 寸 大 小 (單位 : mm)

1206:

| L= 3.20±0.20 | W=1.50±0.20 | T= 0.85±0.10 |
| --- | --- | --- |
| A=0.40±0.20 | B= 0.45±0.20 |  |
| 0805: |  |  |
| L=2.00±0.20 | W=1.25±0.15 | T=0.75±0.10 |
| A=0.28±0.20 | B=0.33±0.20 |  |

Absolute maximum ratings (Ta=25　C)

| Type | VRM (V) | VR (V) | IFM (mA) | IF(AV) (mA) | IF (mA) | IFSM 8.3MS (A) | P (mW) | Tj (c ) | Topr ( c ) | Tstg ( c ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CD4148 | 100 | 75 | 600 | 200 | 350 | 3A | 500 | 200 | 65 to 200 | 65 to 200 |

Electrical characteristics (Ta=25　C)

| Type | VF (V) | BV (V) Min. | IR ( A) Max. | Cr (pF) | trr (ns) VR＝6V IF＝10mA RL＝100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | @ 0.1mA | @ 0.25mA | @ 1mA | @ 2mA | @ 5mA | @ 10mA | @ 20mA | @ 30mA | @ 50mA | @ 100mA | @ 200mA | @ 250mA | @ 5μA | @ 100μA | @25 C | @150 C | VR＝0 f＝1MHz |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VR (V) |  | VR (V) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 | 75 |  |  |  |  |
| CD4148 |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  | 75 | 100 | 0.025 | 20 | 50.0 | 20 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 | 75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 | 75 |  |  |  |  |

The upper figure is the minimum VF and the lower figure is the maximum VF value.

jj捷 佳 半 導 體 貿 易( 深 圳 ) 有 限 公 司

J.J SEMICON MATERIAL TRADING（SHEN ZHEN）CO.,LTD

公司地址:深圳市福田保稅區紅花路1001號國際商貿中心9棟203室

電話(TEL):+86(0755)-8359-4885  傳真(FAX):+86(0755)-8359-9326

公司網址：www.jjbdt.com

1/2

Diodes	CD4148

Electrical characteristic curves (Ta=25℃)

100

50

20

10

5

2

1

0.5

3000

1000

300

100

30

10

100℃

75℃

50℃

Ta25℃

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.2

0     0.2      0.4    0.6    0.8    1.0    1.2    1.4    1.6

FORWARD VOLTAGE : VF (V)

Fig. 1 Forward characteristics

3

0	20	40	60	80     100    120

REVERSE VOLTAGE : VR (V)

Fig. 2 Reverse    characteristics

0

0	5	10	15	20	25	30

REVERSE VOLTAGE : VR (V)

Fig. 3 Capacitance between terminals characteristics

3	100

PULSE

50	Single   pulse

2	20

10

1	5

2

0

0	10	20	30

FORWARD    CURRENT : IF (mA)

Fig. 4 Reverse recovery time characteristics

1

0.1	1	10	100	1000	10000

PULSE WIDTH : Tw (ms)

Fig. 5 Surge current characteristics

0.01

F

D.U.T.

PULSE GENERATOR OUTPUT 50

5

50　		SAMPLING OSCILLOSCOPE

INPUT

100ns

OUTPUT

trr

0

Fig. 6 Reverse recovery time (trr) measurement circuit

jj捷 佳 半 導 體 貿 易( 深 圳 ) 有 限 公 司

J.J SEMICON MATERIAL TRADING（SHEN ZHEN）CO.,LTD

公司地址:深圳市福田保稅區紅花路1001號國際商貿中心9棟203室

電話(TEL):+86(0755)-8359-4885  傳真(FAX):+86(0755)-8359-9326

公司網址：www.jjbdt.com

產品包裝

編帶包裝

紙帶尺寸

| 型號 | A | B | W | F | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1206 | 2.35±0.1 | 1.65±0.1 | 8.0±0.20 | 3.5±0.05 | 1.75±0.1 |
| 0805 | 3.50±0.2 | 1.90±0.2 | 8.0±0.20 | 3.5±0.05 | 1.75±0.1 |

| 型號 | A | B | W | F | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1206 | 4.0±0.1 | 4.0±0.1 | 2.0±0.05 | 1.5±0.1 | 0.95±0.1 |
| 0805 |  |  |  |  |  |

卷盤

| 型號 | M | W | T | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1206 | 178±2.0 | 10.0±1.5 | 12.0±2.0 | 2.5±0.5 | 13.0±0.5 | 31.0±1.0 | 80.0±1.0 |
| 0805 |  |  |  |  |  |  |  |

包裝數量

| 型號 | 編帶數量 |
| --- | --- |
| JSD4148-1206T | 每盤5000PCS |
| JSD4148-0805T |  |

jj捷 佳 半 導 體 貿 易( 深 圳 ) 有 限 公 司

J.J SEMICON MATERIAL TRADING（SHEN ZHEN）CO.,LTD

公司地址:深圳市福田保稅區紅花路1001號國際商貿中心9棟203室

電話(TEL):+86(0755)-8359-4885  傳真(FAX):+86(0755)-8359-9326

公司網址：www.jjbdt.com

# Text boxes

|  |  |  |  | f 1MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | VR 6V Irr 1/10IR |
| --- | --- | --- | --- | --- |