单端反激开关电源变压器设计

单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感，它要承担着储能、变压、传递能量等工作。下面对工作于连续模式的单端反激变换器的变压器设计进行总结。

- 已知参数

这些参数由设计人员根据客户的需求和电路的特点而确定，主要为：输入电压Vin、输出电压Vout 、输出电流Io、输出功率Pout、电源效率η、开关频率Fo等。

- 各参数计算

1、在反激变换器中，副边反射电压Vf即反激电压与输入电压之和不能高过住开关管的耐压；同时还要留有一定的裕量，若忽略漏感及变压器的寄生参数，反激电压由下式确定：

Vf＝Vmos－Vindcmax－裕量

实际中，加上变压器漏感及个寄生参数如下：

Vmosmax ＝Vindcmax/(1－D)

2、反激电压和输出电压的关系由原、副边的匝比确定。所以确定了反激电压亦确定了原、副边的匝比：

Np/Ns＝Vf/Vout

3、反激电源的最大占空比出现在最低输入电压、最大输出功率的状态，根据稳态下变压器的磁平衡，有下式：

Vindcmin*Dmax＝Vf*(1－Dmax)

4、设在最大占空比时，当开关管开通时，原边电流为Ip1(初始电流)；当开关管关断时，原边电流上升到Ip2(终止电流)；波形如下：

若Ip1由0开始上升，则说明变压器工作于断续模式，否则工作于连续模式；由能量守恒，有下式：

1/2*(Ip1+Ip2)*Dmax*Vindcmin=Pout/η

一般连续模式有：

3Ip1=Ip2

这样就可以求出变压器的原边电流，由此就可以得到原边电感量：

Lp=Vindcmin*Dmax/(Fo*△Ip)

可由AwAe法求出所需磁芯：

AwAe=(Lp*Ip2*104 /Bmax*Ko*Kj)1.14

式中：  Aw为磁芯窗口面积，单位为 cm2

Ae为磁芯截面积，单位为cm2

Lp为原边电感量，单位为H

Ip2为原边峰值电流，单位为A

Bmax为磁芯工作磁感应强度，单位为T

Ko 为窗口有效使用系数，根据安规的要求和输出路数决定，一般为0.2～0.4

Kj为电流密度系数，一般取4～8A/ cm2由实际使用情况而定

注：一般根据经验选取磁芯大小。

5、根据磁芯求出原边匝数：

Np=Vindcmin*Ton/(Ae*Bmax)

在根据原、副边的匝比关系求出副边的匝数；有时求出的匝数不是整匝数，这时应该调整原、副边参数，使原、副边的匝数合适。

6、为了避免磁芯饱和，我们应该在磁回路中加入一个适当的气隙，计算如下：

Lg=0.4π*Np2*Ae*10-8/Lp

在上式中，  Lg为气隙长度，单位为cm

Np为原边匝数

Ae 为磁芯的解面积，单位为cm2

Lp为原边电感量，单位为H

至此，单端反激变压器的主要参数设计完成。我们应在实际使用中，适当调整某些参数；使变压器更加完善。