场效管IXFH15N100Q测试报告

- 测试目的：

找到质量更为优越的功率开关管。

- 测试内容（14S18A﹑IXFH15N100Q）：

  - 用卡尺对两种管子的管距进行测试；

  - 管壳耐压：两种管子的管脚与管壳耐压值；

  - 用电桥测试其导通电阻值；

  - 使用晶体管测试仪分测试两种管子的耐压；

  - 用电桥测试其栅源电容；

  - 装至ARC251机型上测试：看其栅极驱动波形有无异常，带上主电后用手感觉散热器的温升。

- 测试结果：

  - 两种管子管脚距一样；

  - 管壳与管脚耐压值均在3000V以上；

  - 14S18A的导通电阻为7﹒2R左右，IXFH15N100Q导通电阻为6﹒7R左右；

  - 正向耐压都在900V-1050V；

  - 14S18A的栅源电容为4﹒3ｎＦ，IXFH15N100Q的栅源电容为5﹒8ｎＦ（都是指平均数）；

  - 以下是两种不种型号管子时的驱动波形：

理论分析与实验的结果都证明：IXFH15N100Q管子易振荡引起发热，空载时管壳温升己经较高了，不适合此高频电路。

工程部·分析人：李 亮

2008-9-25