广州力铭科技有限公司

联系人：廖先生    电话：13242866162

LM51XXDM系列数字面板表规格书

产品介绍

LM51XXDM系列数字面板表，从提高产品的稳定性着手，采用单片机检测控制, 将临界跳字区域减小到最小显示分辨力的1/20以下，从而提高产品质量。

误差校正由线路板上可调电位器调整(用户可自行调整),调整范围约为±200个字。

LM51XXDM系列数字面板表适用于精密测量和稳定性要求高的场所。 广泛应用于各种机电设备.仪器仪表的电压.电流等参数的测量和显示。是指针显示表头的更新换代产品。

型号：LM5130DM

技术参数：

● 工作电压：DC5V/AC9V±10%          ● 工作电流：  ≤50mA

● 显示量程：0－250                     ● 显示器字高：LED 0.56英寸

● 基本误差：±0.2%                     ● 零点显示：  自稳零（无调零电位器）

● 采样周期：0.3秒                       ● 环境温度：  -20℃~+80℃

● 外形尺寸：79*43*22（mm）          ● 外壳颜色:   灰色/黑色

LM5130DM实物图

型号：LM5135DM

技术参数：

● 工作电压：DC5V/AC9V±10%          ● 工作电流：  ≤50mA

● 显示量程：0－600                     ● 显示器字高：LED 0.56英寸

● 基本误差：±0.2%                     ● 零点显示：  自稳零（无调零电位器）

● 采样周期：0.3秒                       ● 环境温度：  -20℃~+80℃

● 外形尺寸：79*43*22（mm）          ● 外壳颜色:   灰色/黑色

LM5135DM实物图

型号：LM5139DM

技术参数：

● 工作电压：DC5V/AC9V±10%          ● 工作电流：  ≤50mA

● 显示量程：0－999                     ● 显示器字高：LED 0.56英寸

● 基本误差：±0.2%                     ● 零点显示：  自稳零（无调零电位器）

● 采样周期：0.3秒                       ● 环境温度：  -20℃~+80℃

● 外形尺寸：79*43*22（mm）          ● 外壳颜色:   灰色/黑色

LM5139DM实物图

接线示意图

注: 按照后盖标签丝印接线

量程扩展

以上为三款常用的电压数字显示表，出厂时已定制为标准量程。如客户需要其它量程。如下：

直流电压型：100mV, 10V, 20V, 100V, 200V等

直流电流型：10mA，20mA，100mA，200mA等

均可定购。