32寸电源规格书

- 械尺寸示意图

- 端子定义

1）CN902的端子：

| CN902B TC3-8 |
| --- |
| Pin No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Signal Name | 24V | 24V | 24V | 24V | GND | GND | GND | GND |

2）CN903端子定义：

| CN903 TC3-7 |
| --- |
| Pin No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Signal Name | ON/OFF | GND | +5VSB | GND | GND | +15V | +15V |

三、电气参数：

1、全电压范围(90Vac—264Vac)，可适应世界范围电网供电；2、采用有源功率因数校正电路；3、输出过压、短路保护功能。

3.1 环境要求

工作温度：-5℃~+45℃；储存温度-40℃~+70℃；湿度10%~90% @ 无冷凝；压力70kPa~106kPa。

2、输入条件

工作电流：有效值最大2.5A @ 110Vac/60Hz，启动冲击电流50A 峰值 最大@额定输入电压220Vac满载，冷启动功率因数：大于0.90@ 全电压范围

4、待机功耗：<1W

5、输出特性

| Item | Output Voltage | Stability | Output Current |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Ripple and noise |  | Min. | Typ. |
| 1 | 15V | 14.25V | 15.0V | 15.75V | 120mV | 5% | 0.5A | 4A |
| 2 | 24V | 22.8V | 24.0V | 25.2V | 240mV | 5% | 0A | 6A |
| 3 | 5VSB | 4.75V | 5.0V | 5.25V | 100mV | 5% | 0A | 0.5A |

5.1 温度系数 ±0.03%/℃

5.2 开机过冲：各路输出小于10% @ 输入额定电压，全负载范围

5.3 动态性能：负载切换斜率0.2A/us

5.4 负载变化：Min- 50%负载 & 50%负载-Max   电压变化：+/-5%

6 电源保护功能

6.1 短路保护

+5VSB短路，电源自动保护，持续短路无损坏，短路解除，自动恢复。

+24V路输出短路时，电源进入保护模式。当短路因素消除后，需断开AC输入，2分钟后，电源可重新启动，无损坏。

+15V路输出短路时，电源进入保护模式。当短路因素消除后，需断开AC输入，2分钟后，电源可重新启动，无损坏。

6.2 过压保护

各输出路电压过压时，电源即被锁定，进入保护模式，当过压因素消除后，需断开AC输入，2分钟后，电源可重新启动，无损坏。

过压保护点：

| 输出电压 | 5VSB | 15.0V | 24.0V |
| --- | --- | --- | --- |
| 过压保护点 | 5.5V-6.0V | 18.0V-21.0V | 28.8V-33.6V |

6.3 过流保护

+5VSB路输出过流时，电源自动保护，过流状态解除，自动恢复。

+24V路输出过流时，电源进入保护模式。如过流状态维持时间短于500mS，过流状态解除后，电源可自动恢复。如过流状态维持时间超过500mS，当过流状态解除后，需断开AC输入，2分钟后，电源可重新启动，无损坏。。

+15V路输出过流时，电源进入保护模式。如过流状态维持时间短于500mS，过流状态解除后，电源可自动恢复。如过流状态维持时间超过500mS，当过流状态解除后，需断开AC输入，2分钟后，电源可重新启动，无损坏。

过流保护点：

| 输出电压 | 5VSB | 15.0V | 24.0V |
| --- | --- | --- | --- |
| 过流保护点 | 0.6A-1A | 8A-12A | 7A-12A |

7 其它特性

7.1 整机效率 ：>89% @ 220VAC, 满载功率

7.2 时序说明：ON/OFF信号切换后，首先是15V带载启动，冲击电流大约为6A~9A，冲击时间大约为3S，随后24V启动带屏。

7.3 绝缘耐压：3000Vac @ 输入-输出（保护地），电流小于10mA，时间1分钟， 要求无飞弧、无击穿。

7.4 绝缘阻抗：20MΩ @ 正常大气压，相对湿度90%，电压500Vdc，测试端：输入-输出（保护地）。

7.5漏电流：小于0.7mA  @ 240Vac/50Hz，满载。

7.6 M T B F：大于50000小时