西诺变压器

名称：EER28变压器 样式：卧式 骨架：6+6PIN 针距：5mm 排距：25mm

绕组顺序：从内到外。

1. 初级绕组（第1部分）：

从引脚2开始，在引脚5结束该绕组。线径0.35mm，绕44圈。

2.偏置绕组

从引脚4开始，在引脚3结束该绕组。线径0.25mm，9圈

3.屏蔽层，铜箔一圈。

4.次级绕组

从引脚9开始，在引脚7结束该绕组。线径0.45mm，5线并绕，绕4圈

从引脚10开始，在引脚8结束该绕组。线径0.45mm，5线并绕，绕4圈

5.屏蔽层，铜箔一圈。

6初级绕组（第2部分）

从引脚5开始，在引脚1结束该绕组。线径0.35mm，绕44圈。

要求：所有材料能通过UL或TUV认证，各绕组及屏蔽铜箔应保持3.1mm的安全边距，线圈引出端用套管套上，