一体化节能灯专用芯片——UBA2024(内置MOSFET) 一体化节能灯专用芯片——UBA2024(内置MOSFET) UBA2024是philips在2001年推出的芯片，采用EZ-HV SOI工艺制造，内部集成驱动电路和两个mos管，特别适合制造紧凑型的荧光灯，功率从3w～15w不等。 该集成电路内部含有两只半桥功率晶体管、电平移位器、功率管驱动器、自举电路、内部用的低压电源、自激振荡器以及为软启动、预热所需要的启动及扫频功能，采用专用的SO-14封装，它具有良好的热传导性能。由于它集成度很高，只需少量的外接组件，就可以组成一个自镇流灯，价格相比采用13005等三极管的方案，比之高不了多少，但是性能上就好很多。 特点：1.集成了两个功率MOS 2.集成了自举二极管 3.不需低压供电，直接用高电压产生芯片工作所需电压 4.最大电压550V 5.可调的振荡器频率 6.含有软启动，可减轻开机时的瞬间电流的影响 7.最小的发光时间控制 官方图子： 下面是客户做的产品 。。。 ============ [上面的原理图下载] ============ [配套PCB图下载] 基本实验： 低压高压，高低温也都做过了。。低温0度高温70度 各4H 在30环境温度时IC表面温度54度。。。。敞开测试 输入电压AC110V 电流0.25A 输入功率15W 输出功率13.6W 工作频率41.5KHz 灯波峰系数1.5CF 基本上元件参数：