怎样通过变压器绕法工艺提高输出电压交叉调整率

电源要求：

输入电压:90-264AC

输出电压和输出电流：电路两路反馈（3.3V/主反馈反馈量80%，5V/主反馈反馈量20%）

| 输出电压 | 3.3V | 5V | 12V | -12V | 22V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出额定电流 | 0.7A | 1.3A | 0.6A | 0.02A | 0.2A |

采用的是反激方案，变压器采用的是ERL28的。电感量LP=1.2mH

下面是我正准备采用的绕法：

| 注：N2，N3，N4同层共绕。 |  |
| --- | --- |

| N1，N8 | 初级绕组 |
| --- | --- |
| N2 | 3.3V绕组 |
| N3 | 5V绕组 |
| N4 | 12V绕组 |
| N5 | 22V绕组 |
| N6 | -12V绕组 |
| N7 | 初级VCC辅助绕组 |

我的问题就是：上述绕法对电源的交叉调整率是否是最佳！

如果不是。该如何通过改善变压器工艺和绕法来提高电源输出电压交叉调整率，谢谢！！