| ROHS SOT-26 LD7535BL | PCS | 1 | IC1 |
| --- | --- | --- | --- |
| RoHS ALJ431(CJ431) ±1% SOT-23 | PCS | 1 | TL431 |
| RoHS 100nF/50V ±10% X7R T 0805 | PCS | 2 | C2；C3 |
| RoHS 100pF/50V ±10% X7R T 0806 | PCS | 1 | C5 |
| RoHS 110KΩ 1/8W ±5% T 0805 | PCS | 1 | R3 |
| RoHS 0Ω 1/4W ±5% T 1206 | PCS | 2 | R4 |
| RoHS 0Ω 1/8W ±5% T 0805 | PCS | 2 | R18 |
| RoHS 10Ω 1/8W ±5% T 0805 | PCS | 1 | R7 |
| RoHS 51Ω 1/8W ±5% T 0805 | PCS | 1 | R8 |
| RoHS 1.5MΩ 1/4W ±5% T 1206 | PCS | 2 | R1；R2 |
| RoHS 1.5MΩ 1/8W ±5% T 0805 | PCS | 2 | R16 |
| RoHS 220Ω 1/8W ±5% T 0805 | PCS | 1 | R12 |
| RoHS 100Ω 1/4W ±5% T 1206 | PCS | 2 | R13;R14 |
| RoHS 4.7KΩ 1/8W ±1% T 0805 | PCS | 1 | R17 |
| RoHS 43KΩ 1/8W ±1% T 0805 | PCS | 1 | R15 |
| T4A／250V 3S Ф4*11 慢断 带脚 | PCS | 1 | FUSE |
| RoHS 0.35Ω 1W ±5% | PCS | 1 | R11 |
| RoHS 10OKΩ 1W ±10% | PCS | 1 | R9 |
| RoHS 750Ω 1W ±11% | PCS | 1 | R10 |
| RoHS 1.5MΩ 1W ±12% | PCS | 1 | R6 |
| 100uF/400V 18×30 ±20% 2KH 105℃ | PCS | 1 | EC1 |
| 470uF/35V 10×16 ±20% 2KH 105℃ | PCS | 1 | EC3 |
| 1000uF/35V 10×20 ±20% 2KH 106℃ | PCS | 1 | EC4 |
| 10uF/50V 5×11 ±20% 2KH 105℃ | PCS | 1 | EC2 |
| 1000pF/1KV ±20% | PCS | 2 | C1；C4 |
| 1N4007 1A/1000V DO-41 | PCS | 1 | D6 |
| 1N5399 1.5A 1000V DO-15 | PCS | 4 | D1；D2；D3；D4 |
| FR104/ 1N4148 DO-41 | PCS | 1 | D5 |
| MBR20100FC | PCS | 1 | Q2 |
| TREC28H-01（SPS002） | PCS | 1 | TR |
| UU10.5（L≥70MH） | PCS | 1 | UU10.5 |
| 磁环（90uH MIN） | PCS | 1 | L1 |
| FNR-10K471T | PCS | 1 | MOV |
| 0.33uF/275V ±10% 18*8*14 | PCS | 1 | CX1 |
| 4700pF／250VAC ±20% Φ10 脚距7.5mm | PCS | 2 | Y1，Y2 |
| 12N60：10A/600V TO-220F | PCS | 1 | Q1 |
| EL817B | PCS | 1 | PH1 |