|  | 保险丝管的选择 保险丝管的选择 保险丝管的型号选择： 保险丝管的型号有RF型和RT型的，如：RF1-20型，它所代表的是： R-主称代号 F-代表保险丝的特性符号 1-数字，1代表不带引线，如是2代表带引线的保险丝管。 20-代表这种保险丝管的外形尺寸是￠5×20mm，如果是30则代表外形尺寸是￠6.5×30mm。 例：RF1-20-2A 就是快速熔断￠5×20mm，额定电流是2A的不带引线的保险丝管。 保险丝管的特性符号：其特性符号有F，FF，T，M，TT。 FF：表示非常快速动作 L：低分断能力 F：表示快速动作 H：高分断能力 M：表示中等延时 T：表示延时 TT：表示长延时 一般情况下表示特性的标的在额定电流的前面如示： T 2 A L 2 5 0 V F F 4 A L 2 5 0 V F 5 A L 2 5 0 V 综上所述是关于产品的型号及特性符号的说明，关于熔丝选择过程中所涉及的其他因素如下： 1.正常的工作电流； 2.应用电压（AC或DC）； 3.熔断的最大故障电流； 4.熔断的电流要求保险丝管在多长时间熔断； 5.环境温度； 6.电流在电路中是否是浪涌电流，冲击电流，开关的启动电流以及电路的瞬变电流； 7.要求保险丝管的结构尺寸（外形尺寸）。 正常工作电流：是指在电路中正常情况下流过的电流，这是选择保险丝不能选择额定值的保险丝管，因为额定值是允许流经的最大电流，但不能长时间使用，所以要求在常温下，工作电流应是保险丝标称值的75％。例如在某一场合给定的工作电流是1.5A，这样保险丝的额定值就是： 工作电流 1.5A 保险丝管的额定值＝---------------- ＝------------- = 2A 0.75 0.75A 这2A的保险丝就是你选择的最小值，如果环境温度比较高，那你选择的保险丝还应大一些。 工作电流 1.5A 选择的保险丝额定值＝---------------- ＝---------------- = 2.5A 0.75×0.80 0.75×0.80 这一结果就是你选择的保险丝的最小值。 熔断的最大故障电流：这个要求必须保证电路中的最大故障电流的可靠分析，就是保险丝的分断能力，保证电路不受损害，具体数值在规格单中。 熔断电流要求保险丝在多长时间熔断：在这种情况选择保险丝是根据电流时间特性来决定，并参照电流时间特性曲线来考虑你保护电路对异常电流分断所需时间，在这里需要强调的是：如果电路中通常是比较平稳的没有脉冲电流，也就是冲击电流、浪涌电流等，选择快速熔断型即F或FF，如果要经常承受电流的冲击并且要求熔丝能承受，而且对异常电流还要分断电路，这时你就应选择延时型的保险丝即T型或TT型，上述的特性选择可以参考产品规格书的时间电流特性曲线和时间电流参数。 在上述中之后，还应该充分的考虑到热能的影响，因为电流通过熔丝时会产生热量，如果长时间的冲击循环就要充分的考虑的是l2t是在熔丝熔化点上，因此就要充分的注意他的功耗情况，关于具体的功耗在产品的规格书中表格所列以便参考。 最后就是关于产品的外形尺寸，这根据你所设计电路的空间的大小来选择保险丝管尺寸，再参考电气参数来确定。 总之我厂的宗旨是为广大用户服务的，对于用户提出的不同要求，我们根据你们要求进行设计、生产，达到客户的满意，对于没有特殊要求的请您根据说明书内的产品型号、规格选择。 |
| --- | --- |