不好意思,电脑上没有安装PROTEL,等安装了再传个清晰的

图中Lr最大是20微亨,实际使用的时候大概是2微亨

C0的值是5个微法,Cr并联在次级的整流绕组上(11组),另外2个8倍压上没有并联电容

总共的电容大概是在40000P,11个绕组的变比都是初级2:17次级

开关频率是75K,但是实际的电源效率居然只有60%,感觉就是谐振不上一样,狂晕!

电源用的是28V供电,电流达到了40安培

恳请赐教